Утверждена приказом Вице-президента

Закрытого акционерного общества

«Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от «17» «10» 2002 года  №120-ЦЗ

Инструкция

по эксплуатации тормозов подвижного состава Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

1. Общие положения

Настоящей Инструкцией устанавливаются основные правила и нормы эксплуатации тормозов подвижного состава Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  (далее -ЗАО «НК «ҚТЖ»).

Порядок, установленный настоящей Инструкцией, является обязательным для всех работников ЗАО «НК «ҚТЖ», связанных с движением поездов.

На основании настоящей Инструкции руководителями причастных структурных подразделений ЗАО «НК «ҚТЖ» принимаются местные инструкции.

Организация эксплуатации, технического обслуживания тормозов подвижного состава, контроль за выполнением требований настоящей Инструкции, приказов Президента ЗАО «НК «ҚТЖ» по эксплуатации тормозов возлагаются на директоров департаментов локомотивного, вагонного хозяйств, эксплуатационных локомотивных, вагонных депо, а также ревизоров по безопасности движения поездов.

При обслуживании поездных локомотивов одним машинистом порядок технического обслуживания и эксплуатации тормозов устанавливается ЗАО «НК «КТЖ» в зависимости от типов локомотивов  и рода поездов, а также от местных условий, на основании положений настоящей Инструкции.

2. Техническое обслуживание

# тормозного оборудования локомотивов

# и моторвагонных поездов

Техническое состояние тормозного оборудования проверяют локомотивные бригады при приемке локомотивов и моторвагонных поездов перед выездом из депо, после отстоя их без бригад, при смене локомотивных бригад и при выполнении технического обслуживания ТО-1. При других  видах технического обслуживания и всех видах текущего ремонта эту проверку производят слесари депо и пунктов технического обслуживания. Выполнение работ (кроме ТО-1) проверяют мастера (или бригадир) и приемщик (проверка при техническом обслуживании ТО-2 выполняется приемщиками  по утвержденному графику) с записью в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 об исправном состоянии тормозного оборудования. Запись заверяется подписью мастера и приемщика.

Перечень работ и правила проверки тормозного оборудования, выполняемых локомотивными бригадами, устанавливает директор эксплуатационного локомотивного  депо и утверждает директор Департамента локомотивного хозяйства ЗАО «НК «КТЖ» в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3. Проверка технического состояния

тормозного оборудования локомотивов

3.1. Перечень работ, выполняемых локомотивной

бригадой при приемке локомотива

3.1.1. Локомотивная бригада перед выездом из депо и после отстоя локомотива без бригады обязана проверить на локомотиве:

1) уровень масла  в картерах компрессоров и масленках паровоздушных насосов, при необходимости – добавить;

2) правильность положения ручек разобщительных кранов тормозов;

3) наличие пломб: на предохранительных клапанах, на фиксаторе  разобщительного крана тормозной магистрали к электропневматическим клапанам (ЭПК), на разобщительных кранах на питательном воздухопроводе и  на воздухопроводе от  воздухораспределителя к крану № 254, на разобщительных кранах питательного воздухопровода к реле давления  тормозных  цилиндров, на разобщительном кране на воздухопроводе от тормозной магистрали к скоростемеру, на манометрах, визуальный осмотр которых возможен без дополнительной работы, при этом убедиться, что даты проверки манометров не просрочены;

4) после пуска компрессоров (паровоздушного насоса) их работу, убедившись в наличии требуемого давления в системе смазки по показаниям манометра на компрессоре;

5) пределы давлений в главных резервуарах при автоматическом возобновлении работы компрессоров (на паровозе - паровоздушных насосов) и их отключении регулятором. На электровозах и тепловозах, имеющих компрессор с электроприводом, эти  давления должны составлять 7,5-9,0 кгс/см2, на остальных тепловозах-7,5-8,5 кгс/см2 или 7,5-9,0 кгс/см2, если это установлено инструкцией по эксплуатации тепловоза, на грузовых паровозах-9 кгс/см2, пассажирских и маневровых паровозах-8 кгс/см2( допу-

скаемое отклонение + -0,2 кгс/см2, разница пределов давлений на тепловозах должна быть не менее 1,0 кгс/см2);  Давление 1 кгс/ см2 практически соответствует 0,1 МПа (мегапаскаля) в Международной системе единиц измерения СИ.

6) плотность уравнительного  резервуара, тормозной и питательной сети, работу кранов машиниста и воздухораспределителя при ступени  торможения, сигнализатора разрыва тормозной магистрали с датчиком № 418,темп ликвидации сверхзарядного давления, вспомогательный тормоз на предельное давление в тормозных цилиндрах при полном торможении, электропневматический тормоз (ЭПТ) и электрический тормоз, отсутствие недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах, действие устройства контроля плотности тормозной магистрали – УКПТМ, ( указанные проверки производить из обеих кабин управления, кроме проверки плотности тормозной и питательной сетей);

7) состояние тормозной рычажной передачи, ее предохранительных устройств, выходы штоков тормозных цилиндров, толщину тормозных колодок и их расположение на поверхности катания колес, действие ручного тормоза;

8) проходимость воздуха через концевые краны тормозной магистрали путем не менее  трехкратного  открытия   концевых   кранов,  через   блокировочное   устройство № 367 и кран машиниста (в обеих кабинах управления).

Кроме того, принимающая локомотивная бригада обязана выпустить конденсат из главных и вспомогательных резервуаров, масловлагоотделителей, холодильников и масленок паровоздушных насосов.

3.1.2. При смене локомотивных бригад принимающая бригада обязана проверить на локомотиве:

1) состояние механической части тормоза, положение режимных переключателей воздухораспределителей, выход штоков тормозных цилиндров, визуальный осмотр которых возможен;

2) наличие масла в картерах компрессоров и пресс-масленке насоса;

3) правильность регулирования крана машиниста на поддерживание зарядного давления в тормозной магистрали при положении его ручки;

4) темп ликвидации сверхзарядного давления в грузовых поездах;

5) правильность регулирования  крана вспомогательного тормоза локомотива на максимально допустимое давление при полном торможении;

6) положения ручек кранов в рабочей и нерабочей кабинах;

7) напряжение источника питания электропневматических тормозов;

8) правильность соединения рукавов и открытия концевых кранов между локомотивом (локомотивами) и первым вагоном и правильность  подвешивания нерабочего рукава на подвеске;

9) действие электроблокировочных клапанов (на локомотивах с электрическим торможением).

Принимающая локомотивная бригада обязана выпустить конденсат из главных резервуаров и масловлагоотделителей.

По сигнальной лампе "ТМ" - убедиться в нормальном действии сигнализатора разрыва тормозной магистрали.

3.2. Правила проверки и регулировки

тормозного оборудования

3.2.1. Уровень масла  в картерах компрессоров Э-500 должен быть не ниже       15 мм от  верхней  кромки  заливочного  отверстия, а в компрессорах КТ6, КТ7, КТ8, 1КТ, ПК-35, ПК-5,25, ВУ-3,5/9, ВП3-4/9, К-1, К-2, К-3 - между верхней и нижней рисками маслоуказателя.

Уровень масла в картерах компрессоров, выходящий за пределы контрольных рисок маслоуказателя, не допускается.

Для компрессоров электровозов применять компрессорное масло К-12 в зимний период и К-19 или КС-19 - в летний; для компрессоров тепловозов - компрессорное масло марки К-19 или КС-19, круглогодично.

Масло марки КЗ-10н применять для смазывания компрессоров электровозов серий ЧС круглогодично, до температуры атмосферного воздуха 30оС, а для компрессоров электровозов остальных серий - в зимний период, до температуры атмосферного воздуха минус 30оС.

Масло марки КЗ-20 применять для смазывания компрессоров тепловозов всех  серии круглогодично, а для компрессоров электровозов (кроме серии ЧС) - в качестве летнего и в переходный межсезонный период - до температуры атмосферного воздуха минус 15о С.

Масленки паровоздушных насосов должны быть  заправлены полностью. Перед пуском компаунд - насоса рукоятку пресс-масленки следует прокрутить вручную до появления масла в контрольных штуцерах маслопроводов.

Для смазывания паровой части паровоздушных насосов необходимо использовать цилиндровое масло 24, воздушной части – компрессорное масло марки К-12.

Запрещается применять  другие виды масел для смазывания компрессоров и паровоздушных насосов.

При выпуске локомотива  из  депо после технического обслуживания (кроме ТО-1) и ремонта должна быть проверена производительность его компрессоров по времени наполнения главных резервуаров с 7,0 до 8,0 кгс/см2 (приложение1).

3.2.2. Плотность тормозной и питательной сети проверить при поездном положении ручек крана № 254 и крана машиниста, перекрытом комбинированном кране и неработающих компрессорах. Снижение давления, наблюдаемое по манометрам, должно быть: в тормозной магистрали- с нормального зарядного  давления  на  величину не более, чем на 0,2 кгс/см2 в течение 1 мин. или на 0,5 кгс/см2 в течение 2,5  мин, в питательной сети - с 8,0 кгс/см2 на величину не более, чем на 0,2 кгс/см2 в течение 2,5 мин. или не более, чем на 0,5 кгс/см2 в течение 6,5 мин. Перед указанной проверкой локомотив должен быть закреплен от ухода.

3.2.3. Произвести проверку:

1) плотности уравнительного резервуара у кранов машиниста № 222, 222М, 328, 394 и 395, для чего зарядить тормозную сеть локомотива до нормального зарядного давления, ручку крана машиниста перевести в IV положение. Плотность считается достаточной, если падение давления в уравнительном резервуаре не превышает 0,1 кгс/см2 в течение 3 мин. Завышение давления в уравнительном резервуаре при этом не допускается;

2) на чувствительность воздухораспределителей к торможению. Воздухораспределители грузового типа проверить на равнинном режиме, а на локомотивах, у которых отпуск автоматического тормоза обеспечивается выпуском сжатого воздуха из рабочей камеры воздухораспределителей, - на горном режиме. Проверку производить снижением давления в  уравнительном  резервуаре  краном  машиниста в  один  прием на 0,5 - 0,6 кгс/см2,  а  при  воздухораспределителе, действующем через  кран № 254, - на 0,7-0,8 кгс/см2. При этом воздухораспределители должны сработать и не давать самопроизвольного отпуска в течение 5 мин. При срабатывании воздухораспределителей должна загореться, а после наполнения тормозных  цилиндров  погаснуть  сигнальная лампа "ТМ" сигнализатора разрыва тормозной магистрали поезда. После торможения убедиться в том, что штоки поршней вышли из тормозных цилиндров и тормозные колодки прижаты к колесам;

3) на чувствительность  воздухораспределителей  к отпуску постановкой ручки крана машиниста в поездное положение, при котором тормоз должен отпустить, а колодки должны отойти от колес;

4) темпа ликвидации сверхзарядки. Для этого после отпуска тормоза при кране машиниста со стабилизатором ручку крана перевести в I положение, выдержать ее в этом положении до давления  в уравнительном резервуаре 6,5-6,8 кгс/см2 с последующим переводом в поездное положение. Снижение давления в уравнительном резервуаре с 6,0-5,8 кгс/см2 должно происходить за 80-120 сек; на локомотиве, оборудованном сигнализатором разрыва тормозной магистрали с датчиком № 418, сигнализатор в процессе перехода с повышенного давления на нормальное срабатывать не должен;

5) вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах. Это давление должно быть 3,8-4,0 кгс/см2,а на тепловозах ТЭ7 и 2ТЭП10Л при передаточном числе рычажной передаче тормоза 10, 77 и на паровозах серий П36,ФДп,Су - в пределах 5,0-5,2 кгс/см2. После приведения в действие вспомогательного тормоза максимальным давлением в тормозных цилиндрах на локомотиве, оборудованном  сигнализатором разрыва тормозной магистрали, снизить давление в уравнительном резервуаре на 0,2-0,3 кгс/см2 и после загорания  лампы "ТМ" набрать позиции контроллером. Схема режима тяги не должна собираться;

6) отсутствия недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах. Для этого произвести экстренное торможение и после полной разрядки тормозной магистрали ручку крана № 254 перевести в последнее тормозное положение, наполнив тормозные цилиндры до полного давления. После этого на локомотивах, не оборудованных блокировочным устройством № 367, или при наличии блокировки тормоза № 267 перекрыть разобщительный  кран  на  воздухораспределителе  от  крана № 254 к  тормозным  цилиндрам,  а  на локомотивах,  оборудованных  блокировочным  устройством  № 367, перевести ключ блокировочного устройства из нижнего положения в верхнее. Снижение давления в тормозных цилиндрах допускается темпом не более 0,2 кгс/см2 в 1 мин. На электровозах серии ЧС эту проверку производить после полной разрядки тормозной магистрали экстренным  торможением, наполнения тормозных цилиндров до полного давления при II (поездном) положении ручки крана № 254 и открытом положении разобщительного  крана  на  воздухопроводе от крана № 254 к тормозным цилиндрам.

Плотность уравнительного резервуара и время ликвидации сверхзарядного давления при выпуске локомотива из депо после ремонта и технического обслуживания  (кроме ТО-1) должны быть проверены при утечке из тормозной магистрали локомотива через отверстие  диаметром 5 мм. С указанной утечкой проверить также работу крана машиниста при нахождении ручки в III положении. При этом давление в тормозной магистрали и уравнительном резервуаре должно непрерывно снижаться.

3.2.4. При выпуске локомотивов из депо выходы штоков тормозных  цилиндров должны  находиться в пределах нормы, указанной в таблице 1, при давлении в тормозных цилиндрах 3,8-4,0 кгс/см2.

Таблица 1. Выход  штока тормозного цилиндра на локомотивах и мотор - вагонном подвижном составе при полном служебном торможении

--------------------------------- ------------------------------------------------------------------

Вид подвижного состава                       		 ¦    Выход штока тормозного

¦        цилиндра, мм

+---------------------------------------------

¦Нормы нижнего и    ¦ Максимально

¦верхнего пределов    ¦ допустимый

¦                                   в эксплуатации

¦                                    ¦

---------------------------------------------------------------	+--------------------------+------------

1                                                     		 ¦     2                             ¦      3

---------------------------------------------------------------+--------------------------+------------

Электровозы, тепловозы (кроме            	 ¦   75-100                     ¦    125

ТЭП60), грузовые паровозы серии ТЭ      		 ¦                                   ¦

ТО, пассажирские паровозы                       		 ¦                                   ¦

Тепловозы серии ТЭП60, грузовые           	 ¦   50-75                       ¦    100

паровозы (кроме ТЭ,ТО)                          	             ¦                	             ¦

Тендеры паровозов всех серий                	 ¦  125-140                    ¦    170

Вагоны электровозов ЭР2,ЭР9,ЭР9П:         ¦                                    ¦

моторные                                       		             ¦   50-75                       ¦    100

головные и прицепные

(в том числе ЭР22)                        		 ¦   75-100                     ¦    125

моторные вагоны ЭР22                 		 ¦   40-50                       ¦     60

Головные, прицепы и моторные вагоны   	 ¦  50-75                        ¦    100

электропоездов ЭР2Т, ЭР2Р, ЭР29, ЭТ2,    	 ¦                                    ¦

ЭД9Т, ЭД4, ЭД4М                                       		 ¦                                    ¦

Вагоны электропоездов остальных              ¦                                    ¦

серий:

моторные                                         	             ¦   75-100                     ¦     130

головные и прицепные                                 ¦  100-125                     ¦     150

Моторные и прицепные вагоны дизель-                                                      ¦

поездов:                              			             ¦                                    ¦

с дисковыми тормозами      		             ¦    5-8                          ¦      25*

с колодочными тормозами    	             ¦  125-140                    ¦     150

---------------------------------------------------------------+--------------------------+------------

*В зимний период - 12 мм

Примечания: 1. Выход штока тормозных цилиндров электропоездов при ступени торможения принимать менее указанного на 30 % при расположении тормозных цилиндров на кузове вагона и на 20 % - при расположении тормозных цилиндров на тележке.

2. При наличии норм выходов штоков, установленных заводскими инструкциями и согласованных ЗАО «НК «КТЖ», руководствоваться этими нормами. Максимальный допускаемый в эксплуатации выход штока устанавливать на 25 % больше, чем верхний предел.

3. При выпуске локомотивов и моторвагонных поездов после ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-1) рычажная передача должна быть отрегулирована с обеспечением минимально допускаемой нормы выхода штока.

3.2.5. Толщина чугунных  тормозных  колодок в эксплуатации допускается не менее: безгребневых на тендерах - 12 мм, гребневых и секционных на локомотивах (в том числе и тендерах) - 15 мм, на маневровых и вывозных локомотивах - 10 мм. Выход  тормозных колодок  на  наружную грань поверхности катания бандажа (обхода колеса) в эксплуатации допускается не более 10 мм. Колодки заменять при достижении предельной толщины, наличии по всей ширине колодки трещин, распространяющихся от тонкого торца колодки на расстояние 50 мм и более.

3.2.6. Зарядное давление в тормозной  магистрали при поездном положении ручки крана машиниста должно соответствовать  величинам, указанным в таблице 3.2.

# Таблица 2. Зарядное давление в тормозной магистрали

--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Характеристика поезда                                                    ¦Зарядное давление в тор-

¦мозной магистрали  веду-

¦щего локомотива, мотор-

¦вагонного поезда, кгс/см2

------------------------------------------------------------------------------+------------------------

1                           					         ¦         2

----------------------------------------- ----------------------------------- +------------------------

Электропоезда ЭР (кроме ЭР22); поезд с                        ¦

составом из недействующих вагонов                                          ¦

электропоездов ЭР (кроме ЭР22); грузовой            	         ¦     4,5-4,8

поезд, в составе которого имеются вагоны   		         ¦

электропоезда ЭР (кроме ЭР22) или порожние		        ¦

тендеры с включенными автотормозами        		        ¦

Грузовой поезд с составом из порожных		        ¦

вагонов; пассажирский поезд, в составе    			        ¦

которого следуют вагоны с включенными    		        ¦

автотормозами  западноевропейского типа    		        ¦      4,8-5,0

КЕ, Эрликон, ДАКО                        			  	        ¦

Пассажирский, грузо-пассажирский, сплот-	        ¦

ка, в составе которой имеются пассажирские 		        ¦

локомотивы; грузовой при  наличии в соста-		        ¦

ве вагонов моторвагонных поездов (кроме    		        ¦

вагонов электропоездов ЭР) и пассажирских 		        ¦

локомотивов и вагонов с включенными авто-		        ¦     5,0-5,2

тормозами, моторвагонный                 			        ¦

Грузовой, в составе которого имеются 		        ¦

груженые вагоны; моторвагонный с грузовым 		        ¦

автоторможением; сплотка с составом из     		        ¦     5,3-5,5

грузовых локомотивов                      			        ¦

Дизель-поезд серии ДР1А               		                    ¦    5,5-5,6

Грузовой на затяжных спусках крутизной		        ¦    6,0-6,2

0,018 и более; грузовой, в составе которого                 	        ¦

имеются вагоны с воздухораспределителем  	                    ¦

№ 388 жесткого типа                       		                                ¦

¦

¦

-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------

По местным условиям, исходя из результатов опытных поездок, приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ» может устанавливаться зарядное давление:

1) на затяжных спусках крутизной менее 0,018 для грузовых груженых  поездов - 6,0-6,2 кгс/см2;

2) на затяжных спусках круче 0,018 до 0,028 для грузовых порожних поездов - 5,3-5,5 кгс/см2.

3.2.7. Режимы включения воздухораспределителей.

При ведении грузовых поездов со скоростью не более 90 км/ч и выполнении маневровых работ воздухораспределители грузового  типа на локомотивах включать на порожний режим, а при предстоящем следовании грузового поезда со скоростью более 90 км/ч воздухораспределитель на локомотиве включать на груженый режим. На затяжных спусках крутизной до 0,018 воздухораспределители грузового типа включать на  равнинный режим, крутизной 0,018 и более - на горный.  Воздухораспределители  № 292 независимо от крутизны затяжного спуска и скорости включать на длинносоставный режим. На горный режим включать независимо от крутизны спуска воздухораспределители локомотивов, у которых отпуск автоматического тормоза обеспечивается выпуском сжатого воздуха из рабочей камеры воздухораспределителя.

При ведении пассажирских и грузо-пассажирских поездов воздухораспределители локомотивов включать: № 270, 483-на груженый равнинный режим, № 292 в пассажирских поездах с составом до 20 вагонов включительно - на режим  "К"  короткосоставного поезда нормальной длины, а в пассажирских с составами более 20 вагонов и  грузо-пассажирских поездах - на режим "Д" поезда повышенной длины. Включение воздухораспределителей № 292 на короткосоставный режим "К" в пассажирских поездах с составами более 20 до 25 вагонов разрешается специальным приказом ЗАО «НК «КТЖ».

При выполнении маневровых работ и передвижений воздухораспределители грузового типа на поездах и маневровых локомотивах, обслуживаемых одним машинистом, включать на груженый режим.

При одиночном следовании грузового локомотива  воздухораспределитель включать на груженый режим, а пассажирского или грузо - пассажирского воздухораспределитель № 292 включать  на режим "К".

Если при соединении локомотивов по системе единиц действие крана вспомогательного тормоза первого локомотива не распространяется на последующие  локомотивы, то воздухораспределители на последующих локомотивах включать на средний режим.

П р и м е ч а н и е. У двухсекционных локомотивов, обе секции которых оборудованы воздухораспределителями, действующими через кран № 254, включать оба воздухораспределителя, импульсная магистраль между секциями заглушается.

3.2.8. При выпуске локомотива из депо проверить  проходимость воздуха через блокировочное устройство № 367 и через кран машиниста. Проверка производится при начальном давлении в главных резервуарах не менее 8 кгс/см2 и выключенных компрессорах в диапазоне снижения  давления в главных резервуарах объемом 1000 л с 6 до 5 кгс/см2. Проходимость блокировки считается нормальной, если при нахождении ручки крана машиниста в I положении и открытом концевом кране  магистрали со стороны проверяемого прибора снижение давления происходит за время не более 12 сек. Проходимость крана машиниста считается нормальной, если при нахождении ручки крана во II положении и открытом концевом кране снижение давления в указанных пределах происходит за время не более 20 сек. При большем объеме главных резервуаров локомотива время должно быть пропорционально увеличено.

3.2.9. Действие аппаратуры электропневматического тормоза на локомотивах проверять из обеих кабин управления следующим порядком:

1) для проверки  напряжения источников питания электропневматических тормозов установить ручку крана машиниста в рабочей кабине в поездное положение, снять соединительный концевой рукав с изолированной подвески со стороны нерабочей кабины и выключить тумблер дублированного питания. Включить источник питания электропневматических тормозов и проверить по вольтметру напряжение  постоянного тока (без нагрузки) на выходе преобразователя, которое должно быть не ниже 50 В. При нахождении ручки крана машиниста в VЭ, V и VI положениях величина этого напряжения под нагрузкой должна быть не менее 45 В;

2) для проверки действия электропневматического тормоза произвести ступенчатое торможение до полного, а затем выполнить ступенчатый отпуск. При нахождении ручки крана машиниста в I и II положениях должна гореть лампа с буквенным обозначением "О", в положениях III  и IV- лампы "П" и "О", в положениях V, VЭ, VI-лампы "Т" и "О". При нахождении ручки крана машиниста в положении VЭ разрядка уравнительного резервуара и тормозной магистрали через этот кран происходить не должна, а должен действовать электропневматический тормоз;

3) для проверки дублированного питания проводов № 1 и 2 подвесить соединительные  концевые рукава на изолированные подвески со стороны обеих кабин  управления, включить тумблер дублированного питания- при II положении ручки крана машиниста должна гореть лампа с буквенным обозначением "О", а при выключении тумблера лампа должна погаснуть.

Если кран машиниста имеет положение VА (медленного темпа разрядки уравнительного резервуара), совпадающее с положением VЭ, то допускается снижение давления в уравнительном резервуаре не более 0,5 кгс/см2 от  первоначального зарядного давления при полном давлении в тормозных цилиндрах.

На локомотивах, оборудованных кнопочным управлением электропневматического тормоза, его действие проверять при поездном положении ручки крана машиниста.

4. Порядок смены кабин управления

на локомотивах и переключение

тормозного оборудования

4.1. На локомотивах, не оборудованных блокировочным устройством № 367, в нерабочих кабинах комбинированный кран и разобщительный кран на воздухопроводе от крана вспомогательного тормоза № 254 к тормозным цилиндрам должны быть перекрыты. Разобщительные краны на питательном воздухопроводе, воздухопроводе от воздухораспределителя к крану № 254 и разобщительный кран на воздухопроводе от тормозной магистрали к скоростемеру на всех локомотивах должны быть открыты и их ручки опломбированы. На электровозах серии ЧС разобщительный кран на воздухопроводе от крана № 254 к тормозным  цилиндрам должен быть открыт. Ручка крана машиниста должна находиться в положении экстренного торможения или служебного торможения при наличии устройства экстренной остановки.

4.2. При смене локомотивной бригадой кабины управления должен быть соблюден следующий порядок выполнения работ.

4.2.1. В оставляемой кабине управления, не оборудованной блокировочным устройством № 367, или при наличии устройства блокировки тормоза № 267 машинист должен:

перед уходом из кабины произвести экстренное торможение кранами машиниста № 222, 222М, 328, 394, 395. После полной разрядки магистрали ручку комбинированного крана перевести в положение двойной тяги. На электровозах серии ЧС, обслуживаемых одним машинистом, перед уходом из кабины машинист должен убедиться в наполнении тормозных цилиндров до полного давления, а при наличии блокировки тормоза № 267 повернуть съемный ключ блокировки и вынуть его из гнезда;

ручку крана № 254 перевести в последнее тормозное положение и после наполнения тормозных цилиндров до полного давления перекрыть разобщительный кран на воздухопроводе к тормозным цилиндрам(на электровозах серии ЧС разобщительный кран не перекрывать),а при обслуживании электровозов серии ЧС одним машинистом ручку крана № 254 оставить в поездном положении;

убедиться в отсутствии недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах (допускается снижение давления в тормозных цилиндрах  не  более  0,2 кгс/см2  в 1 мин.);

при наличии электропневматического тормоза выключить источник электрического питания этого тормоза.

Перейдя в рабочую кабину, машинист должен:

открыть разобщительный кран на воздухопроводе к тормозным цилиндрам от крана № 254;

перевести ручку крана машиниста из тормозного положения в поездное, а при наличии блокировки тормоза № 267 вставить съемный ключ блокировки в гнездо и повернуть его;

открыть комбинированный кран, поставив его ручку  вертикально вверх, когда уравнительный резервуар зарядится до давления 5,0 кгс/см2;

перевести в поездное положение ручку крана № 254.

4.2.2. В оставляемой кабине управления, оборудованной блокировочным устройством № 367, машинист должен:

1) перед уходом из кабины произвести экстренное торможение краном машиниста и разрядить тормозную магистраль до нуля;

2) ручку крана машиниста № 254 перевести в последнее тормозное положение. Когда в тормозных цилиндрах устанавливается полное давление, перевести ключ блокировочного устройства из нижнего положения в верхнее и вынуть его;

3) убедиться в отсутствии недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах;

4) при наличии электропневматического тормоза отключить  источник электрического питания этого тормоза.

Перейдя в рабочую кабину, машинист должен вставить ключ в блокировочное устройство и повернуть его вниз. После этого ручку крана машиниста перевести в поездное положение, зарядить  тормозную сеть до установленного давления.

Ручка комбинированного крана в нерабочей и рабочей кабинах должна находиться в вертикальном (поездном) положении.

4.3. Помощник машиниста в процессе перехода машиниста из кабины в кабину должен находиться в оставляемой кабине и по манометрам тормозной магистрали и тормозных цилиндров контролировать включение тормоза в рабочей кабине. В случае  самопроизвольного отпуска тормоза локомотива помощник должен привести в действие ручной тормоз, а на локомотиве, не оборудованном блокировочным устройством  № 367,-открыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана № 254 к тормозным цилиндрам.

На локомотивах, оборудованных приводом ручного тормоза только в одной  кабине, помощник машиниста в процессе перехода должен находиться в кабине, оборудованной приводом ручного тормоза.

На электровозах серии ЧС помощник машиниста перед уходом из нерабочей кабины должен перевести ручку крана №  254  в поездное положение.

После прицепки локомотива к составу нахождение помощника машиниста в оставляемой кабине не требуется.

4.4. Окончив все операции по переходу в рабочую кабину, машинист обязан:

1) до приведения локомотива в движение проверить  по  манометру тормозных цилиндров работу автоматического и вспомогательного тормозов;

2) после приведения локомотива в  движение  выполнить проверку действия вспомогательного тормоза при скорости движения не более 3-5 км/ч до остановки локомотива.

5. Прицепка локомотива к составу

5.1. Подъезжая к составу, машинист должен вспомогательным тормозом остановить локомотив на расстоянии 5-10 м от первого вагона, после чего  подъезжать   составу со скоростью не более 3 км/ч, чтобы в момент соединения автосцепок обеспечить  плавность сцепления.

5.2. После сцепления локомотива с грузовым составом машинист кратковременным движением от состава должен проверить надежность сцепления. Сцепления локомотива с пассажирским или грузо - пассажирским составом проверяют только по сигнальным отросткам замков автосцепок.

До соединения  рукавов между локомотивом и первым вагоном осмотрщик обязан сообщить машинисту о наличии пассажирских вагонов, локомотивов и вагонов моторвагонного подвижного состава в составе грузового поезда, о загрузке грузовых вагонов в составе (груженые, порожние), количестве вагонов  в пассажирском поезде, наличии в нем вагонов с выключенными электропневматическими тормозами или вагонов с  отличающимися по принципу действия западноевропейскими тормозами. Получив требуемую информацию, машинист обязан отрегулировать кран машиниста на величину зарядного давления согласно табл.3.2. или п.3.2.6. и включить воздухораспределитель локомотива на режим в соответствии с требованиями п.3.2.7.настоящей Инструкции. Указанные выше особенности состава осмотрщик вагонов должен зафиксировать в справке формы ВУ-45.

Помощник машиниста после прицепки локомотива к составу и перехода машиниста в рабочую кабину, по команде машиниста  должен продуть через концевой кран тормозную магистраль локомотива со стороны состава, соединить рукава тормозной магистрали между локомотивом и первым вагоном (до включения источника питания ЭПТ, при его наличии), открыть концевой кран сначала у локомотива, а затем у вагона.

Машинист совместно с осмотрщиком вагонов обязан проверить правильность сцепления автосцепок по сигнальным отросткам замков и соединения рукавов, открытие концевых кранов между локомотивом и первым вагоном.

При обслуживании локомотивов одним машинистом осмотрщик вагонов после  прицепки локомотива к составу и перехода машиниста в рабочую кабину по команде машиниста должен продуть через концевой кран тормозную магистраль локомотива со стороны состава и первого вагона, соединить рукава тормозной магистрали между локомотивом и первым вагоном (до включения источника питания ЭПТ, при его наличии) и открыть концевые краны сначала у локомотива, а затем у вагона.

5.3. При многократной тяге соединение рукавов и открытие концевых кранов между локомотивами и первым вагоном выполняет помощник машиниста первого локомотива, а исполнение этой работы проверяет машинист первого локомотива совместно с машинистами других локомотивов. Кроме того, при многократной тяге машинист первого локомотива совместно с машинистами других локомотивов, проверяет, установлены ли ручки комбинированного крана (или крана двойной тяги) в положение двойной тяги.

При многократной тяге и обслуживании каждого локомотива одним машинистом соединение рукавов и открытие концевых кранов между локомотивами выполняет машинист второго локомотива.

5.4. После прицепки локомотива к пассажирскому составу машинист обязан  поставить ручку крана машиниста в I положение и выдержать в течение 3-4 сек., затем перевести в поездное положение, при котором и производить дальнейшую зарядку тормозной сети поезда.

5.5. После прицепки локомотива к грузовому составу с заряженной тормозной сетью машинист должен завысить давление магистрали выше нормального зарядного. Для этого  ручку крана машиниста  необходимо перевести  в первое положение  и  выдержать в этом положении до повышения давления в уравнительном резервуаре на 0,5-0,7  кгс/см2 выше зарядного давления, на которое отрегулирован кран машиниста, а затем перевести в поездное положение.

5.6. После прицепки  локомотива  к грузовому составу, заторможенному или с незаряженной тормозной сетью, необходимо до соединения рукавов и открытия концевых кранов произвести  торможение снижением давления в уравнительном резервуаре на 1,5 кгс/см2.

После соединения рукавов и открытия концевых кранов между локомотивом и первым вагоном ручку крана машиниста перевести в I положение и выдержать до повышения давления в уравнительном резервуаре на 1,0-1,2 кгс/см2 выше зарядного давления, на которое отрегулирован кран машиниста, после чего ручку крана машиниста перевести в поездное положение.

6. Техническое обслуживание тормозного оборудования вагонов

6.1. Общие положения

6.1.1. Техническое состояние тормозного оборудования вагонов должно проверяться при их техническом обслуживании работниками пунктов технического обслуживания - ПТО. Выполнение работ контролируют старший по смене или старший осмотрщик вагонов, которые должны обеспечить техническую готовность тормозного оборудования и включение всех тормозов в составе, соединение рукавов, открытие концевых кранов, установленную норму тормозного нажатия в поезде, а также надежную работу тормозов при опробовании их на станции и в пути следования.

6.1.2. Запрещается подавать под погрузку, посадку пассажиров и ставить в поезд вагоны с неисправным тормозным оборудованием, а также без предъявления их к техническому обслуживанию и записи в журнале формы ВУ-14 о признании вагонов годными к безопасному следованию в поездах.

6.1.3. На станциях формирования, оборота и в пути следования, где предусмотрена графиком движения остановка поезда для технического обслуживания, тормозное   оборудование каждого вагона должно быть проверено на исправное его действие с выполнением необходимого ремонта.

На станциях, где нет ПТО, порядок проверки технического состояния и ремонта тормозного оборудования вагонов при их постановке в поезда и подаче под погрузку устанавливается приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ».

6.1.4. Запрещается приступать к техническому обслуживанию тормозного оборудования вагонов в пассажирских поездах, оборудованных электроотоплением, до выключения источника питания  высоковольтной цепи отопления.

6.2. Технические требования на выполнение технического

обслуживания  тормозного оборудования вагонов

6.2.1. При техническом обслуживании вагонов проверить:

1) износ и состояние узлов и деталей, соответствие их установленным размерам. Детали, у которых размеры вышли за пределы допусков или не обеспечивают нормальную работу тормоза, - заменить;

2) правильность соединения рукавов тормозной магистрали, открытие концевых  кранов между вагонами и разобщительных кранов на подводящих воздухопроводах от магистрали к воздухораспределителям, а также их состояние и надежность крепления, состояние поверхностей электрических контактов головок рукавов № 369А (при необходимости зачистить контактные поверхности наждачным полотном);

3) правильность включения режимов воздухораспределителей на каждом вагоне с учетом наличия авторежима, в том числе в соответствии с загрузкой и типом колодок;

4) плотность тормозной сети состава, которая должна соответствовать установленным нормативам;

5) действие автотормозов на чувствительность к торможению и отпуску, действие электропневматического тормоза с проверкой целостности электрической цепи в проводах № 1 и 2 состава, отсутствие замыкания этих проводов между собой и на корпусе вагона, напряжение в цепи хвостового вагона в режиме торможения. Проверку действия электропневматического тормоза производить от источника питания со стабилизированным выходным напряжением 40В, при этом падение напряжения в электрической цепи проводов № 1 и 2 в режиме торможения в пересчете на один вагон проверяемого состава должно составлять не более 0,5 В для составов до 20 вагонов включительно и не более 0,3 В - для составов большей длины. Воздухораспределители и электровоздухораспределители, работающие неудовлетворительно, заменить исправными;

6) действие противоюзного и скоростного регуляторов на пассажирских вагонах  с тормозами западноевропейского типа в соответствии с отдельными  приказами ЗАО «НК «КТЖ», а также п. 6.2.8. настоящей Инструкции;

7) на вагонах с авторежимом - соответствие выхода вилки авторежима загрузке  вагона, надежность крепления контактной планки, опорной балки на тележке и авторежима, демпферной части и реле давления на кронштейне, ослабшие болты затянуть;

8) правильность регулирования тормозной рычажной передачи и действие автоматических  регуляторов, выход штоков тормозных цилиндров, который должен быть в пределах, указанных в таблице 6.1 настоящей Инструкции. Рычажная передача должна быть  отрегулирована так, чтобы расстояние от  торца соединительной муфты до конца защитной трубы авторегулятора было не менее 150 мм для грузовых вагонов и 250 мм - для пассажирских, углы наклона горизонтальных и вертикальных рычагов должны обеспечивать нормальную работу  рычажной  передачи  до предельного износа тормозных колодок;

9) толщину тормозных колодок и их расположение на поверхности катания колес. Не допускается оставлять на грузовых вагонах тормозные колодки, если они выходят с поверхности катания за наружную грань колеса более чем на 10 мм. На пассажирских и рефрижераторных вагонах выход колодок с поверхности катания за наружную грань колеса не допускается.

Толщина чугунных тормозных колодок устанавливается ЗАО «НК «КТЖ» на  основе опытных данных, с учетом обеспечения нормальной их работы между пунктами технического обслуживания.

Толщина чугунных  тормозных колодок должна быть не менее 12 мм.

Таблица 3.  Выход штока тормозных цилиндров вагонов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип вагонов                                    	  При отправлении с        Максимально допус-

пунктов техниче-           тимый при полном

ского обслуживания         торможении в эксп-

луатации (без

авторегулятора)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Грузовые:

с чугунными колодками                                            75 - 125                                     175

40 – 100

с композиционными колодками                               50 - 100                                     130

40 – 80

Пассажирские:

с чугунными и композиционными                         130 - 160                                     180

колодками                                                    80 – 120

габарита РИЦ с воздухораспре-

делителями КЕ и чугунными                                   105 - 115                                    125

тормозными колодками                                              50 – 70

ВЛ-РИЦ на тележках ТВЗ-ЦНИИ"М"                      25 - 40                                            75

с композиционными колодками                               15 - 30

Примечания:

1. В числителе - при полном служебном торможении, в знаменателе- при первой ступени торможения.

2. Выход штока тормозного цилиндра при композиционных колодках на пассажирских вагонах указан с учетом длины хомута (70 мм), установленного на штоке.

Минимальная толщина композиционных тормозных колодок с металлической спинкой-14 мм, с сеточно-проволочным каркасом – 10 мм (колодки с сетчато-проволочным каркасом определяют по заполненному фрикционной массой ушку).

Толщину тормозной колодки проверяют с наружной стороны, а при клиновидном износе - на расстоянии 50 мм от тонкого торца.

В случае износа тормозной колодки с внутренней стороны (со стороны гребня  колеса) колодку надлежит заменить, если этот износ может вызвать повреждение башмака;

10) обеспеченность поезда требуемым нажатием тормозных колодок в соответствии с утвержденными ЗАО «НК «КТЖ» нормативами по тормозам  (приложение 2).

6.2.2. При регулировании рычажных передач на грузовых и пассажирских вагонах, оборудованных авторегулятором рычажной передачи, его привод регулируется на поддержание выхода штока на нижнем пределе установленных нормативов. При этом на пассажирских вагонах в пунктах формирования регулировку привода производить при зарядном давлении 5,2 кгс/см2 и полном служебном торможении. На вагонах без авторегуляторов рычажную передачу регулировать на поддержание выхода штока, не  превышающего средние значения установленных нормативов.

6.2.3. Нормы выхода штоков тормозных цилиндров у грузовых вагонов перед крутыми затяжными спусками устанавливаются ЗАО «НК «КТЖ».

6.2.4. Запрещается устанавливать композиционные колодки на вагоны, рычажная передача  которых переставлена под чугунные колодки (т.е. вилки затяжки горизонтальных рычагов находятся в отверстиях, расположенных дальше от тормозного цилиндра), и не допускается устанавливать чугунные колодки на вагоны, рычажная передача которых переставлена под композиционные колодки, за исключением колесных пар пассажирских вагонов с редукторами, где могут применяться чугунные колодки до скорости движения 120 км/час.

Шести - восьмиосные грузовые вагоны разрешается  эксплуатировать только с композиционными колодками.

6.2.5. При осмотре состава на станции, где имеется пункт технического обслуживания, у вагонов должны быть выявлены все неисправности тормозного оборудования, а детали или приборы с дефектами заменены исправными.

6.2.6. В пунктах формирования грузовых поездов и в пунктах формирования и  оборота пассажирских поездов осмотрщики вагонов обязаны проверить исправность  и  действие ручных тормозов, обращая внимание на легкость приведения в действие и прижатие колодок к колесам.

Такую же проверку ручных тормозов осмотрщики вагонов должны производить на станциях с пунктами технического обслуживания, предшествующих крутым затяжным спускам.

6.2.7. Запрещается ставить в состав поезда вагоны, у которых тормозное оборудование имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:

1) неисправные воздухораспределитель, электровоздухораспределитель, электрическая цепь электропневматического тормоза (в пассажирском поезде), авторежим, концевой или разобщительный кран, выпускной клапан, тормозной цилиндр, резервуар, рабочую камеру;

2) повреждение воздухопроводов- трещины, прорывы, протертости и расслоение соединительных рукавов, трещины, надломы и вмятины на воздухопроводах, неплотность их соединении, ослабление трубопровода в местах крепления;

3) неисправность механической части- траверс, триангелей, рычагов, тяг, подвесок, авторегулятора рычажной передачи, башмаков; трещины или изломы в деталях, откол проушин колодки, неправильное крепление колодки в башмаке, неисправные или отсутствующие предохранительные устройства и балки авторежимов, нетиповое крепление, нетиповые детали и шплинты в узлах;

4) неисправный ручной тормоз;

5) ослабление крепления деталей;

6) неотрегулированную рычажную передачу;

7) толщину колодок менее, указанной в п.6.2.1. настоящей Инструкции.

6.2.8. Проверить действие пневмомеханических противоюзного и скоростного регуляторов на  вагонах РИЦ на пассажирском режиме включения тормоза при полном служебном торможении.

На каждом вагоне проверять действие противоюзного регулятора на каждой оси. Для этого через окно в корпусе датчика провернуть инерционный груз, при этом должен произойти выброс воздуха из тормозного цилиндра проверяемой тележки через сбрасывающий клапан. После прекращения  воздействия на груз он должен сам возвратиться в исходное положение, тормозной цилиндр наполняется сжатым воздухом до  первоначального давления, что контролируется по манометру на боковой стенке кузова  вагона.

Нажать кнопку скоростного регулятора на боковой стенке вагона. Давление в тормозных цилиндрах должно повыситься до установленной величины, а после прекращения нажатия на кнопку давление в цилиндрах должно сжаться до первоначального.

После проверки включить тормоза вагона на режим, соответствующий предстоящей максимальной скорости движения поезда.

6.2.9. Проверить расстояние между головками соединительных рукавов № 369А и штепсельными разъемами междувагонного  электрического соединения осветительной цепи вагонов при их соединенном состоянии. Это расстояние должно быть не менее 100 мм.

7. Порядок размещения и включения тормозов

7.1.В поездах с локомотивной тягой

# 7.1.1. Запрещается ставить в поезда вагоны, не прошедшие техническое обслуживание и без наличия записи в специальном журнале формы ВУ-14.

7.1.2. Перед отправлением поезда со станции, где имеется пункт технического обслуживания вагонов, а также со станции формирования поездов или пункта массовой погрузки грузов тормоза всех вагонов должны быть включены и исправно действовать.

Автотормоза локомотивов и тендеров (кроме тендеров, не имеющих порожний режим торможения и следующих в рабочем состоянии) включать в тормозную сеть.

7.1.3. Грузовые поезда, в составе которых находятся специальный подвижной состав с пролетной магистралью или вагоны с разрядными грузами, разрешается отправлять с выключенными автоматическими тормозами у этих вагонов в соответствии с порядком, установленным ЗАО «НК «КТЖ». При этом в грузовых поездах количество вагонов с выключенными тормозами или пролетной магистралью в одной группе вагонов не должно превышать восьми осей, а хвосте поезда, перед последними двумя тормозами вагонами, - не более четырех осей. Последние два вагона в поезде должны быть с включенными действующими автоматическими тормозами.

В случае возникновения неисправности автоматического тормоза одного или двух хвостовых вагонов в пути следования и невозможности ее устранения, на первой станции выполнить маневровые работы, обеспечивающие наличие в хвосте поезда двух вагонов с исправленными автоматическими тормозами.

7.1.4. В пассажирских и почтово-багажных поездах должны быть включены все воздухораспределители пассажирского типа, а в грузовых поездах - все воздухораспределители грузового типа.

7.1.5. Пассажирские поезда должны эксплуатироваться на электропневматическом торможении, а при наличии в составе пассажирского поезда пассажирских вагонов габарита РИЦ с включенными автотормозами и грузовых вагонов - на пневматическом торможении.

При скорости движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч дублированное питание проводов № 1 и 2 электропневматического тормоза должно быть выключено.

К пассажирским поездам на электропневматических тормозах в порядке исключения допускается прицеплять в хвост не более 2-х пассажирских вагонов, не оборудованных  электропневматическим тормозом, но с исправным автоматическим тормозом, о чем делается отметка в справке ВУ-45.

При отказе электропневматического тормоза не более, чем на двух вагонах отключить электровоздухораспределители этих вагонов от электрической цепи в клеммных коробках. Эти вагоны должны следовать на автоматическом тормозе до пункта  технического обслуживания, где неисправные приборы должны быть заменены.

Запрещается отправлять из пунктов формирования и оборота на пневматическом управлении пассажирские поезда, оборудованные электропневматическим тормозом.

7.1.6. В составы пассажирских поездов запрещается ставить грузовые вагоны, за исключением случаев, предусмотренных Правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан (ПТЭ). Если к пассажирскому поезду прицепляют грузовые вагоны, оборудованные воздухораспределителями № 270 или 483, то тормоза этих вагонов включать в тормозную сеть поезда; при этом режимный переключатель воздухораспределителей № 270, 483 установить в положение равнинного режима, а грузовой переключатель - в положение, соответствующее загрузке вагона.

Грузовые вагоны, тормоза которых не имеют пассажирского или равнинного режима, включать в состав  пассажирского поезда запрещается.

7.1.7. В пассажирских поездах с составом до 20 вагонов, включительно, воздухораспределители № 292 включать на короткосоставный режим "К", скородействующие тройные клапаны включать с ускорителем экстренного торможения. При формировании  пассажирских поездов  с  составом более 20 вагонов воздухораспределители № 292 включать на длинносоставный режим "Д". Включение воздухораспределителей № 292 на короткосоставный режим "К" в поездах с составом более 20 до 25 вагонов  допускается приказом ЗАО «НК «КТЖ».

7.1.8. В составы пассажирских поездов длиной более 20 вагонов  включение вагонов со скородействующими тройными клапанами не допускается, а в составе меньшей длины таких вагонов должно быть не более двух.

7.1.9. Тормоза "КЕ" пассажирских вагонов международного сообщения включать на пассажирский режим при скорости движения до 120 км/ч; при более высокой скорости движения включать скоростной режим.

Запрещается включать скоростной режим торможения при отсутствии на вагоне или неисправности датчика скоростного регулятора или хотя бы одного датчика противоюзного устройства. Пересылку пассажирских вагонов, оборудованных тормозом КЕ, в грузовых поездах производить с выключенным тормозом, если тормоза состава включаются на равнинный режим, и с включением на грузовой режим, если тормоза состава включаются на горный режим. При наличии в составе пассажирского поезда внутреннего сообщения одного вагона с тормозом западно-европейского типа разрешается тормоз этого вагона выключить, если поезд обеспечен единой  наименьшей нормой тормозного нажатия на 100 тс веса без учета выключенного тормоза.

7.1.10. Локомотивы пассажирских поездов при вождении составов более 25 вагонов должны быть оборудованы устройствами автоматического включения электропневматического тормоза при открытии стоп-крана в составе поезда. В случае выхода из строя электропневматического тормоза в таком поезде в пути следования разрешается  довести его на автоматических тормозах до первой станции, где восстановить действие электропневматического тормоза. В противном случае поезд должен быть разъединен на два поезда.

7.1.11. В грузовых (кроме поездов, у которых установлено зарядное давление 6,0-6,2 кгс/см2) и грузо-пассажирских поездах допускается совместное применение  воздухораспределителей грузового и пассажирского типов, причем воздухораспределители грузового типа включаются все без ограничения. Воздухораспределители № 292 включаются на длинносоставный режим.

Если в грузовом поезде не более двух пассажирских вагонов, то их воздухораспределители выключать (кроме двух хвостовых вагонов).

Резервуар времени на локомотиве отключить, если вагоны с включенными воздухораспределителями пассажирского типа находятся в первой половине грузового поезда. При наличии пассажирских вагонов во второй половине грузового поезда резервуар времени на локомотиве не отключать.

7.1.12. У грузовых вагонов, не оборудованных авторежимом, при чугунных тормозных колодках воздухораспределители включать: на груженый режим - при загрузке вагона более 6 тс на ось, на средний режим - от 3 до 6 тс на ось (включительно), на порожний - менее 3 тс на ось.

У грузовых вагонов, не оборудованных авторежимом, при композиционных тормозных колодках воздухораспределители включать на порожний режим при загрузке на ось до 6 тс, включительно, на средний -при загрузке на ось более 6 тс.

В груженом состоянии вагонов-хопперов для перевозки цемента, оборудованных композиционными колодками, воздухораспределители включить на груженый режим торможения.

Применение на других грузовых вагонах с композиционными колодками груженого режима допускается в следующих случаях: в соответствии с приказом ЗАО «НК «КТЖ» на основании опытных поездок на  конкретных участках дороги  при осевой нагрузке вагонов не менее 20 тс, в соответствии с п.18.4.6 настоящей Инструкции.

Включать воздухораспределители в грузовых поездах на горный режим необходимо перед затяжными спусками крутизной 0,018 и более, а переключать на равнинный режим - после прохода поездом этих спусков в пунктах, установленных ЗАО «НК «КТЖ». Допускается в грузовых груженых поездах применять горный режим по местным условиям и на спусках меньшей крутизны (устанавливает ЗАО «НК «КТЖ»).

В поездах с составом из порожних вагонов при наличии и исправном действии электрического тормоза на локомотиве с учетом местных условий, после проведения опытных поездок и разработки местных инструкций, по разрешению ЗАО «НК «КТЖ» допускается использовать равнинный режим воздухораспределителей на затяжных спусках крутизной до 0,025.

7.1.13. У вагонов оборудованных авторежимом или имеющих на кузове трафарет "Однорежимный", включать воздухораспределитель при чугунных колодках на  груженый режим, при композиционных - на средний режим или на груженый режим в случаях, указанных в п. 7.1.12 настоящей Инструкции. Включение на этих вагонах воздухораспределителей на порожний режим запрещается.

7.1.14. У воздухораспределителей рефрижераторных вагонов режимы включать в следующем порядке.

Автотормоза всех вагонов с чугунными тормозными колодками, в том числе грузовых вагонов со служебным отделением, в пятивагонной секции, включать в порожнем состоянии на порожний режим, при загрузке до 6 тс на ось (включительно) - на средний и более 6 тс на ось – на груженый режим торможения. Автотормоза служебных, дизельных и машинных вагонов, в том числе грузовых вагонов с дизельным отделением пятивагонной секции, включать на средний режим с закреплением переключателя.

На рефрижераторных вагонах с тормозной рычажной передачей, конструкция которой позволяет эксплуатацию тормоза вагона как с чугунными, так и с композиционными тормозными колодками (горизонтальные рычаги имеют два отверстия для установки валиков затяжки), при оборудовании их композиционными колодками режимы торможения включить:

на грузовых рефрижераторных вагонах - в соответствии с п.7.1.12 настоящей Инструкции;

на служебных, дизельных и машинных вагонах, в том числе вагонах с дизельным отделением пятивагонной секции, - на средний режим торможения с закреплением переключателя.

Автотормоза служебных, дизельных и машинных вагонов, в том числе вагонов с  дизельным отделением пятивагонной секции с рычажной передачей, предназначенной для эксплуатации только с чугунными тормозными колодками (горизонтальный рычаг имеет одно отверстие для установки валика затяжки), при оборудовании композиционными тормозными колодками включать на порожний режим торможения с закреплением переключателя режимов.

Допускается обращение рефрижераторного подвижного состава со скоростью до 120 км/ч в соответствии с отдельным приказом ЗАО «НК «КТЖ».

7.1.15. Включение автотормозов на соответствующий режим торможения в составе поезда, а также у отдельных вагонов или группы вагонов, прицепляемых к поездам, производят:

на станциях с пунктами технического обслуживания - осмотрщики;

на промежуточных станциях, где нет работников вагонного хозяйства, - лица, указанные в п.9.1.6 настоящей Инструкции;

на перегоне, после разгрузки хоппер - дозаторной и думпкарной вертушки - работники, обслуживающие данную вертушку.

7.1.16. Загрузку вагонов определять по поездным документам.

Допускается для определения загрузки вагонов ориентироваться по просадке рессорного комплекта и положению клина амортизатора тележки ЦНИИ-ХЗ относительно фрикционной планки: если верхняя плоскость клина амортизатора выше торца фрикционной планки - вагон порожний, если верхняя плоскость клина и торец фрикционной планки на одном уровне - загрузка вагона составляет 3 - 6 тс на ось.

# 7.2. На локомотивах при следовании двойной

или многократной тягой

7.2.1. При прицепке двух и более действующих локомотивов к составу автоматически  тормоза  всех  локомотивов должны быть включены в общую тормозную сеть.  Режимы включения воздухораспределителей устанавливаются в соответствии с п.3.2.7. настоящей Инструкции.

7.2.2. При прицепке к составу двух и более действующих локомотивов машинисты локомотивов (кроме первого ведущего) обязаны перевести ручку комбинированного крана,  независимо от наличия блокировочного устройства № 367, в положение двойной тяги (закрытое), а ручку кранов машиниста № 222, 328, 394 и 395 поставить в VI положение. На локомотивах, оборудованных устройством экстренной остановки,  ручка крана машиниста в нерабочей кабине и рабочей кабине локомотивов (кроме первого ведущего) должна быть поставлена в V положение.

Кроме того, при управлении электропневматическими тормозами необходимо дополнительно выключить источник питания этих тормозов в обеих кабинах и отключить блок управления от линейного провода выключателем двойной тяги на прицепленных локомотивах.

7.2.3. В поездах, которые следуют с двумя или более действующими локомотивами по всему тяговому плечу, в голове поезда ставить локомотив, имеющий более мощные компрессоры.

7.2.4. После прицепки подталкивающего локомотива в хвост поезда с включением его автотормозов в общую тормозную сеть машинист  подталкивающего локомотива должен перевести ручку комбинированного крана в положение двойной тяги и ручку крана машиниста - в VI положение,  а помощник машиниста после этого обязан соединить рукава тормозной магистрали хвостового вагона и локомотива и открыть между ними  концевые краны.

На локомотивах, оборудованных устройством экстренной остановки, ручка крана машиниста должна быть установлена в V положении. После этого машинист ведущего локомотива обязан зарядить тормозную сеть всего поезда.

Если автотормоза подталкивающего локомотива, обслуживаемого одним машинистом, должны быть включены в общую тормозную сеть, то выполнение операций по прицепке подталкивающего локомотива к составу и отцепке от его состава поезда возлагается на осмотрщика вагонов. На станциях, где не предусмотрены должности осмотрщика вагонов, прицепка и отцепка подталкивающих локомотивов производится порядком, установленным ЗАО «НК «КТЖ».

# 7.3. У недействующих локомотивов и вагонов

моторвагонного подвижного состава

7.3.1. Локомотивы могут пересылаться как в одиночном порядке в поездах, так и сплотками. Моторвагонный подвижный состав пересылается составами, секциями и отдельными вагонами. При этом рукава тормозной магистрали локомотивов и вагонов моторвагонного подвижного состава соединяют с общей тормозной магистралью поезда; все несоединенные концевые рукава питательных воздухопроводов должны быть сняты с подвижного состава, а их концевые краны закрыты.

7.3.2. У пересылаемых в недействующем состоянии локомотивов и вагонов моторвагонного  подвижного состава при кранах машиниста № 222, 328, 394 и 395 разобщительные и комбинированные краны перекрыть; при кранах машиниста № 334 и 334Э краны двойной тяги - перекрыть, ручки кранов машиниста установить, как при двойной тяге;  краны к ЭПК автостопа - перекрыть.

Источник питания электроэнергией отключить от цепей электропневматического тормоза.

На локомотивах, у которых действие автоматического тормоза происходит через кран № 254 вспомогательного тормоза, в одной из кабин все разобщительные краны на воздухопроводах, идущих к этому крану, открыть. При наличии блокировочного устройства № 367 включить его в этой же кабине, при этом ручку комбинированного крана перевести в положение двойной тяги. В другой кабине блокировочное устройство должно быть выключено, а ручка комбинированного крана переведена  в положение двойной тяги. Если действие автотормоза происходит независимо от крана № 254, то на воздухопроводах от этого крана все разобщительные и комбинированные краны надлежит перекрыть, а блокировочные устройства в кабинах выключить.

У недействующего локомотива кран на воздухопроводе, соединяющем тормозную магистраль с питательной через обратный клапан, должен быть открыт при включенных одном главном резервуаре или группе резервуаров. На моторвагонном подвижном составе, у которого тормозные цилиндры наполняются через реле давления, должно быть включено устройство для пересылки его в холодном состоянии.

Все ручки кранов у недействующего локомотива должны быть опломбированы в вышеуказанных положениях.

Автоматические тормоза с воздухораспределителем грузового типа на паровозах включать на порожний режим, а на электровозах и тепловозах воздухораспределители №  270 и 483 включать на средний и равнинный режимы. Переключение воздухораспределителей грузового типа на горный режим  осуществлять в зависимости от руководящего спуска в пунктах, установленных приказом ЗАО «НК «КТЖ».

В сплотках, сформированных из пассажирских локомотивов, воздухораспределители № 292 включать на короткосоставный режим, а в составе грузового поезда или в сплотке из грузовых локомотивов - на длинносоставный режим.

7.3.3. При следовании в сплотках холодных пассажирских паровозов, оборудованных тройным клапаном № 5, атмосферное отверстие в корпусе клапана, предназначенное для выхода воздуха из запасного резервуара при служебном торможении, заглушить. На ведущем локомотиве кран машиниста отрегулировать на поддержание в тормозной сети сплотки при поездном положении ручки зарядного давления 4,5 кгс/ см2.

7.3.4. При пересылке одного моторвагонного поезда или сплотки, сформированной из вагонов этих поездов, воздухораспределители № 292 включать на короткосоставный режим, если в сплотке не более 20 вагонов. Если в сплотке более 20 вагонов, а также независимо от числа вагонов при включении сплотки в грузовой поезд воздухораспределители № 292 включать на длинносоставный режим.

7.3.5. Сплотки с выключенными тормозами могут быть отправлены только при невозможности приведения автоматических тормозов в действующее состояние. В этих случаях в хвосте сплотки должны быть прицеплены два порожних четырехосных вагона с действующими и включенными автотормозами.

При этом количество локомотивов, вагонов моторвагонных поездов и тендеров в сплотке устанавливают из расчета обеспечения необходимого тормозного нажатия,  которое с учетом веса ведущего локомотива и вагонов и их тормозов должно быть на 100 тс веса сплотки не менее 6 тс для  спусков  крутизной до 0,010, включительно, не менее 9 тс для спусков до 0,015 и не менее 12 тс для спусков до 0,020, включительно.

Сплотка должна быть обеспечена ручными тормозами в соответствии с нормативами. Скорость следования сплотки при выключенных автотормозах у локомотивов в недействующем состоянии не должна превышать 25 км/ч.

7.3.6. При пересылке отдельных тендеров автоматические тормоза их должны быть включены на порожний режим.

7.3.7. В пунктах формирования сплоток выходы штоков тормозных цилиндров надлежит  отрегулировать согласно п.3.2.4 настоящей Инструкции.

7.3.8. Проводники, сопровождающие сплотку или одиночный локомотив, должны быть проинструктированы не только по общим положениям, касающимся сопровождения сплотки, но и по правилам применения тормозных средств на пересылаемых локомотивах, порядку опробования автотормозов в сплотке и переключения режимов воздухораспределителей.

8. Обеспечение поездов тормозами

8.1. Все поезда, отправляемые со станции, должны быть обеспечены тормозами с  гарантированным  нажатием тормозных колодок в соответствии с нормативами по тормозам, утвержденными ЗАО «НК «КТЖ» (приложение 2).

Расчетные  нажатия тормозных колодок указаны  для вагонов  в Таблице 1, а  для локомотивов, моторвагонного подвижного состава и тендеров в Таблице 2 приложения 2.

Расчетные силы нажатия композиционных тормозных колодок на оси пассажирских вагонов принимать в пересчете на чугунные колодки в соответствии с п.9 приложения 2.

В исключительных случаях, вследствие отказа автотормозов у отдельных вагонов в пути следования поезд может быть отправлен с промежуточной станции с тормозным нажатием менее установленного нормативами до первой станции, где имеется пункт технического обслуживания вагонов, с выдачей машинисту предупреждения об ограничении скорости. Порядок отправления и следования таких поездов устанавливается ЗАО «НК «КТЖ».

8.2. Фактический вес грузовых, почтовых и багажных вагонов в составах поездов определять по поездным документам, учетный вес локомотивов и число тормозных осей - по данным Таблицы 3 приложения 2.

Вес пассажирских вагонов определить по данным, нанесенным на кузов или  швеллер вагонов, а нагрузку от пассажиров, ручной клади и снаряжения принимать:  для вагонов СВ и мягких на 20 посадочных мест – 2,0 тс на вагон; остальных мягких – 3,0 тс; купейных – 4,0 тс; некупейных плацкартных – 6,0 тс; неплацкартных и межобластных – 9,0 тс; вагонов-ресторанов – 6,0 тс.

8.3. Для удержания на месте после остановки на перегоне в случае неисправности автотормозов грузовые, грузо-пассажирские и почтово-багажные поезда должны иметь ручные тормоза и тормозные башмаки в соответствии с нормами, указанными в Таблице 4 приложения 2.

8.4. При отказе автотормозов в пути следования во всем  поезде следовать дальше можно только после восстановления их действия. В противном случае поезд выводится с перегона вспомогательным локомотивом порядком, установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Республики Казахстан.

9. Опробование и проверка тормозов

в поездах с локомотивной тягой

# 9.1. Общие положения

9.1.1. Установлены два вида опробования тормозов - полное и сокращенное. Кроме того, для грузовых поездов установлена проверка автотормозов на станциях и перегонах.

При полном опробовании тормозов проверяют техническое состояние тормозного оборудования, плотность тормозной сети, действие тормозов у всех вагонов - подсчитывают нажатие тормозных колодок в поезде и количество ручных тормозов.

При сокращенном опробовании проверяют состояние тормозной магистрали по действию тормозов двух хвостовых вагонов.

Если сокращенное опробование выполняется после произведенного от стационарной компрессорной установки полного опробования, то машинист и осмотрщик вагонов должны проверить плотность тормозной сети поезда с локомотива.

В грузовых поездах плотность тормозной сети машинист обязан  проверить также при смене локомотивных бригад.

При проверке автотормозов грузового поезда определяется величина возможного изменения плотности тормозной сети и действие тормозов вагонов головной части поезда.

9.1.2. Полное опробование тормозов производится от  стационарной компрессорной установки или локомотива, сокращенное - только от локомотива.

9.1.3. При опробовании автотормозов в поезде управление тормозами с локомотива осуществляет машинист, а от стационарной компрессорной установки - осмотрщик вагонов или оператор. Действие тормозов в составе и правильность их включения проверяют осмотрщики вагонов.

9.1.4. По результатам полного опробования автотормозов осмотрщик вагонов составляет и выдает машинист справку формы ВУ-45 об обеспеченности поезда тормозами и исправном их действии (приложение 3).

Справка формы ВУ-45 составляется под копирку в двух экземплярах. Подлинник справки передается машинисту локомотива, а копия сохраняется в книжке этих справок в течение семи суток у должностного лица, производившего опробование тормозов.

Справку формы ВУ-45 машинист должен хранить до конца поездки и по прибытии в депо сдать вместе со скоростемерной лентой.

Если производится смена локомотивных бригад без отцепки локомотива, то сменяющийся машинист обязан передать имеющуюся у него справку о тормозах принявшему локомотив машинисту. Последний на скоростемерной ленте, которую снимает сменяющийся машинист, делает пометку "Справку формы ВУ-45 на поезд №  получил от машиниста (фамилия, имя, отчество сдавшего машиниста), подпись получившего машиниста (фамилия, имя, отчество), наименование депо".

9.1.5. Плотность тормозной сети от локомотива проверять должны машинист и осмотрщик вагонов при полном опробовании автотормозов и сокращенном опробовании, если оно выполняется после полного опробования от стационарной компрессорной установки. При сокращенном опробовании автотормозов в других случаях присутствие осмотрщика вагонов при проверке плотности не требуется.

При составлении и выдаче машинисту справки ВУ-45 результат проверки плотности тормозной сети поезда от локомотива записывает работник вагонного хозяйства, производивший опробование автотормозов; в остальных случаях результат проверки плотности тормозной сети после опробования тормозов записывает в справку ВУ-45 машинист.

9.1.6. На промежуточных станциях в разъездах, где нет штатных осмотрщиков вагонов,  полное опробование автотормозов в поездах производят осмотрщики, направленные с ближайших ПТО, или специально выделенные приказом ЗАО «НК «КТЖ» работники, обученные выполнению операций по опробованию тормозов после сдачи ими испытания по знанию ПТЭ, Инструкции по сигнализации и настоящей Инструкции.

На станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, к проверке действия автотормозов хвостовых вагонов при сокращенном опробовании в пассажирских поездах привлекаются проводники вагонов, а в грузовых - работники, обученные выполнению операций по опробованию автотормозов (перечень должностей устанавливает ЗАО «НК «КТЖ»).

В пассажирских поездах к опробованию тормозов на перегонах привлекаются начальник (механик-бригадир) поезда и проводники вагона, а в грузовых поездах на перегонах опробование тормозов производит локомотивная бригада.

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом к сокращенному опробованию тормозов на станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, и на перегонах привлекаются начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда и проводник (головного, хвостового) вагона по указанию машиниста, передаваемому по радиосвязи.

9.1.7. При прицепке на станции, имеющей пункт технического обслуживания, к одиночно следующему локомотиву группы вагонов, независимо от их количества осмотр прицепляемых вагонов и полное опробование автотормозов производят осмотрщики вагонов в полном соответствии с требованиями ПТЭ и настоящей Инструкции.

На станциях, где нет пунктов подготовки вагонов к перевозкам или пунктов технического обслуживания, каждый вагон перед постановкой в поезд должен быть осмотрен и подготовлен для следования до ближайшей станции, имеющей пункт технического обслуживания.

Порядок предъявления поездов к техническому обслуживанию и оформлению об их готовности, а также порядок осмотра и ремонта вагонов перед постановкой в поезд на станциях, где нет пунктов подготовки вагонов к перевозкам или пунктов технического обслуживания, устанавливает ЗАО «НК «КТЖ». На таких станциях при прицепке к одиночно следующему локомотиву не более пяти вагонов осмотр и полное опробование автотормозов производятся без вручения машинисту локомотива справки формы ВУ-45, а данные о весе поезда, тормозном нажатии с учетом веса и тормозных средств локомотива, дате, времени полного опробования тормозов, плотности тормозной сети машинист локомотива записывает журнал формы ТУ-152, хранящийся на локомотиве, и расписывается вместе с помощником. При этом исправные автотормоза должны быть включены на соответствующий режим торможения, за исключением случаев, предусмотренных для перевозки специальных грузов. Последние два вагона в поезде должны быть с включенными и исправно действующими автотормозами. Максимальная скорость движения поезда определяется по фактическому наличию тормозного нажатия с учетом веса и тормозных средств локомотива. По прибытии в депо машинист должен копию записи в журнале формы ТУ-152 сдать вместе со скоростемерной лентой.

Поезд следует без справки формы ВУ-45 до первой станции с пунктом технического обслуживания, где должно быть выполнено полное опробование автотормозов и машинисту выдана справка формы ВУ-45.

9.1.8. Опробование тормозов перед отправлением поезда производить после зарядки тормозной сети давлением, указанным в табл.3.2 или в п.3.2.6 настоящей Инструкции. Время от  начала  отпуска при  опробовании  до отправления на затяжной спуск пассажирского поезда должно составлять не менее 2 мин., грузового поезда - не менее 4 мин.

9.1.9. Опробование автотормозов в сплотках из локомотивов и вагонов моторвагонного подвижного состава производят осмотрщики вагонов вместе с проводниками сплоток, а там, где нет работника вагонного хозяйства, - проводники сплоток. После полного опробования тормозов машинисту ведущего локомотива выдается справка формы ВУ-45.

9.1.10. В пассажирском поезде на станции производить вначале опробование электропневматических тормозов, а затем автоматических.

9.1.11. Проверка действия тормозов одиночно следующего локомотива производится на первой станции отправления локомотивной бригадой, которая обязана проверить действие автоматического (без 5-минутной выдержки в заторможенном состоянии) и вспомогательного тормоза порядком, установленным п.3.2.3 настоящей Инструкции, а на промежуточных станциях - вспомогательного тормоза.

9.1.12. Ответственность за правильное опробование тормозов в поездах и достоверность данных справки формы ВУ-45 или журнала формы ТУ-152 по кругу своих обязанностей несут осмотрщики вагонов, машинист, а там, где нет осмотрщика вагонов, - работники, производившие опробование.

9.2. Полное опробование тормозов

9.2.1. Полное опробование автоматических тормозов в поездах производить:

1) на станциях формирования и оборота перед отправлением поезда;

2) после смены локомотива. Если участок обращения локомотива более 600 км, кроме того, должно быть произведено полное опробование автотормозов, грузового  поезда на одной из станций, где производится смена локомотивных бригад и имеется пункт технического обслуживания вагонов. Перечень таких станций устанавливается ЗАО «НК «КТЖ»;

3) на станциях, предшествующих перегонам с затяжными спусками, где остановка поезда предусмотрена графиком движения; перед затяжными спусками крутизной 0,018 и более полное опробование производить от локомотива с выдержкой автотормозов в заторможенном состоянии в течение 10 мин. Перечень таких станций устанавливает ЗАО «НК «КТЖ».

При определении  затяжных спусков надлежит руководствоваться следующими значениями:

крутизна                               протяженность

от    0,008 до 0,010                8 км и более

более 0,010 до 0,014              6 км и более

более 0,014 до 0,017              5 км и более

более 0,017 до 0,020              4 км и более

0,020 и круче                          2 км и более

Затяжные спуски  крутизной 0,018 и более считаются крутыми затяжными.

9.2.2. Полное опробование электропневматических тормозов производится на станциях формирования и оборота пассажирских поездов от стационарных устройств или локомотивов.

9.2.3. Полное опробование тормозов пассажирских поездов.

Перед проведением полного опробования тормозов проверить целостность тормозной магистрали поезда и убедиться в свободности прохождения сжатого воздуха по ней. Для этого осмотрщик вагонов хвостовой группы обязан известить машиниста локомотива по парковой связи или радиосвязи о начале проведения проверки и с соблюдением личной безопасности открыть последний концевой кран хвостового вагона и после срабатывания ускорителей экстренного торможения воздухораспределителей вагонов закрыть его. Проверку целостности тормозной магистрали производить при полностью заряженной тормозной сети поезда.

При срабатывании автотормозов локомотива машинист обязан протянуть ленту скоростемера и произвести ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,5 - 0,6 кгс/см2. После окончания выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста произвести отпуск автотормозов и зарядку тормозной сети поезда, сообщив о результатах проверки осмотрщику вагонов головной группы.

В поезде, в составе которого более трех вагонов с тормозами западноевропейского типа, проверку целостности тормозной магистрали производить следующим порядком: после сообщения осмотрщика вагонов о начале проверки и открытии концевого крана хвостового вагона машинист должен перевести ручку крана машиниста в III положение. После срабатывания автотормозов локомотива, снижения давления в тормозной магистрали и уравнительном резервуаре ручку крана машиниста перевести в IV положение. Затем машинист обязан протянуть ленту скоростемера, произвести отпуск автотормозов и зарядить тормозную сеть поезда, сообщив о результатах проверки осмотрщику вагонов головной группы.

После полной зарядки тормозной сети поезда до установленного давления машинист и осмотрщик вагонов обязаны проверить плотность тормозной сети поезда.

Для проверки плотности тормозной сети в пассажирском поезде необходимо перекрыть комбинированный кран или кран двойной тяги и по истечении 20 сек. после перекрытия крана заменить падение давления в тормозной магистрали; снижение давления допускается не более, чем на 0,2 кгс/см2 в течение 1 мин или 0,5 кгс/см2 в течение 2,5 мин.

Проверить действие электропневматических тормозов при выключенном тумблере дублированного питания проводов № 1 и 2. После зарядки тормозной сети поезда  до  установленного давления  включить источник электрического питания - должна загореться сигнальная лампочка "О". По сигналу осмотрщика вагонов выполнить ступень торможения постановкой ручки крана машиниста в положение VЭ до получения давления в тормозных цилиндрах локомотива 1,0 - 1,5 кгс/см2, а затем перевести ручку крана в IV положение. При тормозном положении ручки крана машиниста на световом сигнализаторе или пульте машиниста должна загореться лампа "Т" и напряжение источника питания должно быть не ниже 40 В, а при переводе ручки крана в положение  перекрыши эта лампа должна погаснуть и загореться лампа "П". Осмотрщики обязаны проверить действие электропневматических тормозов во всем поезде и убедиться в их нормальной работе.

После этого по сигналу осмотрщика "Отпустить тормоза" машинист обязан выключить тумблер цепи питания электропневматических тормозов, оставив ручку крана машиниста в положение перекрыши. Через 15 сек., когда произойдет отпуск тормозов в поезде,  включить тумблер цепи питания электропневматических тормозов, после чего осмотрщики должны проверить отпуск тормозов у всех вагонов и сообщить машинисту об окончании проверки. Затем машинист обязан перевести ручку крана машиниста в последнее положение, зарядить тормозную сеть поезда и выключить источник питания электропневматических тормозов. При опробовании электропневматических тормозов от переносных или стационарных устройств выполняют такие же операции, как при опробовании от локомотива, с питанием тормозной магистрали сжатым воздухом постоянного зарядного давления.

Допускается проверка действия электропневматических тормозов в автоматическом режиме повторных ступеней торможения и отпуска  от стационарного пульта без разрядки тормозной магистрали. В этом случае в процессе проверки осмотрщиками полного отпуска в цепь питания электропневматических тормозов подается напряжение перекрыши, отключаемое по окончании проверки.

После полного опробования электропневматических тормозов проверить действие автоматических тормозов по сигналу осмотрщика после полной зарядки тормозной сети.

Для проверки автотормозов на чувствительность к торможению необходимо снизить давление в уравнительном резервуаре за один прием на 0,5 - 0,6 кгс/см2. После снижения давления в уравнительном резервуаре на указанную величину ручку крана машиниста перевести в положение перекрыши с питанием. При таком снижении давления все автоматические тормоза в поезде должны прийти в действие и самопроизвольно не отпускать до момента их отпуска краном машиниста.

Осмотрщик не ранее, чем через 2 мин. после произведенного торможения обязаны проверить состояние и действие тормозов по всему поезду, у каждого вагона, и убедиться в их нормальной работе на торможение по выходу штоков тормозных цилиндров и прижатию колодок к поверхности катания колес.

По окончании проверки действия на торможение отпустить автотормоза переводом ручки крана машиниста в поездное положение.

Осмотрщики должны проверить отпуск тормоза у каждого вагона по уходу штока тормозного цилиндра и отходу колодок от колес.

Все выявленные неисправности тормозного оборудования на вагонах должны быть устранены и действие тормозов у этих вагонов вновь проверено.

9.2.4. Полное опробование автоматических тормозов грузовых и грузо -пассажирских поездов.

Перед началом проведения полного опробования автотормозов проверить целостность тормозной магистрали поезда и убедиться в свободности прохождения сжатого воздуха по ней. Для этого осмотрщик вагонов хвостовой группы по парковой связи или радиосвязи обязан известить машиниста локомотива о начале проведения проверки, а затем, соблюдая технику безопасности, открыть последний концевой кран хвостового вагона и по истечении 8 - 10 сек. закрыть его.

При срабатывании автотормозов локомотива, определяемом по загоранию лампы "ТМ" сигнализатора № 418, машинист обязан протянуть ленту скоростемера и произвести ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,5 - 0,6 кгс/ см2 с последующим переводом ручки крана машиниста в IV положение (перекрыша с питанием), сообщив о результатах проверки осмотрщику вагонов головной группы. По окончании выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста при длине поезда до 100 осей (включительно) произвести отпуск автотормозов порядком, установленным п.9.3.3 настоящей Инструкции. При длине поезда более 100 осей отпуск автотормозов производить таким же порядком, но по сигналу или указанию, передаваемому по радиосвязи осмотрщиком вагонов хвостовой группы, который обязан произвести замер времени отпуска автотормозов у двух последних вагонов в хвосте состава с момента получения информации о переводе машинистом ручки крана в I положение до начала отхода колодок от колес. Порядок замера времени отпуска должен быть разработан для конкретных ПТО и эксплуатационных локомотивных депо, с учетом местных особенностей и утвержден директорами департаментов локомотивного и вагонного хозяйств ЗАО «НК «КТЖ» с внесением в технологический процесс опробования автотормозов и местные инструкции.

После полной зарядки тормозной сети поезда до установленного давления машинист и осмотрщик вагонов обязаны проверить плотность тормозной сети. Для этого после отключения компрессоров регулятором по достижении в главных резервуарах локомотива предварительного давления (на паровозах путем закрытия паровыпускного  вентиля насоса) и последующего снижения этого давления на 0,4 - 0,5 кгс/см2 замерить время дальнейшего его снижения на 0,5 кгс/см2  при поездном  положении ручки крана машиниста.

Для поездов с локомотивами в голове наименьшее допустимое время снижения давления при проверке плотности тормозной сети в зависимости от серии локомотива,  длины состава и объема главных резервуаров указано в таблице 9.1.

На грузовых локомотивах, оборудованных устройством контроля плотности тормозной магистрали, проверку плотности производить по показанию этого устройства.

Во всех грузовых поездах осмотрщик вагонов обязан произвести замер зарядного давления в магистрали хвостового вагона при помощи манометра, устанавливаемого  на головку соединительного рукава последнего вагона, и убедиться, что зарядное давление не менее установленного п. 9.2.6 настоящей Инструкции.

# Таблица 4. Время снижения давления на 0,5 кгс/см2  в главных

резервуарах при проверке  плотности  тормозной  сети поезда

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Серия локомотивов                              ¦       Время, сек., при длине состава в осях

+------------------------------------------------------

¦до    ¦101-¦151-¦201- 251- ¦301- ¦351- ¦401- 451-

¦100  ¦150 ¦200  ¦250  ¦300  ¦350  ¦400   ¦450  ¦480

---------------------------------------------- +-----+----+---- +-----+----+------+-----+---------

ВЛ22м, ВЛ23, ТЭ10, ТГ106, ТГМЗ,   ¦        ¦       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

ТГМ5, ТЭМ1, ТЭМ2, ЧМЭ2, ЧМЭ3, ¦        ¦       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

ФД, ЛВ, Л, С, ТЭ, Э (всех индек-      ¦                ¦       ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

сов), Е (всех индексов)                       ¦50    ¦ 35  ¦ 25   ¦ 22    ¦ 20   ¦ 17    ¦ 15    ¦  13  ¦  11

¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦

# ВЛ60 (всех индексов) ТЭМ1, М62    ¦ 60   ¦ 40   ¦ 30  ¦ 25    ¦ 22    ¦ 19    ¦ 17   ¦  15  ¦  13

ВЛ8, ВЛ10 (с №19), ВЛ11                  ¦ 70   ¦ 50   ¦ 40  ¦ 30    ¦ 27    ¦ 23    ¦ 20   ¦ 18   ¦  15

ВЛ80 (всех индексов) ВЛ82, ВЛ10   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦       ¦         ¦

(№1-18)                                                ¦  85  ¦ 60   ¦ 45   ¦ 40   ¦ 33    ¦ 29     ¦ 25   ¦  23  ¦  19

2ТЭ10, 2ТЭ116, 2ТЭ121, ТЭ3           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦          ¦        ¦        ¦

ТГ16, ТГ20, ТГ102, ВЛ11м, ВЛ85    ¦ 90   ¦ 65   ¦ 50   ¦ 45   ¦ 35     ¦ 31     ¦ 28   ¦        ¦  21

ВЛ15, 2ТЭ10У                                    ¦ 112 ¦ 81   ¦ 62   ¦ 56   ¦ 44     ¦ 39     ¦ 35   ¦  31  ¦  26

---------------------------------------------+-----+-----+-----+------------ +-------+-----+-----------

Примечания: 1. Время снижения давления в главных резервуарах для локомотивов серий, не указанных в таблице, а также в резервуарах стационарных пультов ПТО принимать по графе локомотивов с соответствующим объемом главных резервуаров.

2. При работе по системе многих единиц, когда главные резервуары локомотивов соединены в общий объем, указанное время увеличивать пропорционально изменению объемов главных резервуаров.

3. При проверке плотности тормозной сети грузового поезда с повышенного зарядного давления 6,0-6,2 кгс/см2 нормы времени уменьшить на 20%, при зарядном давлении 4,8-5,0 кгс/см2 – увеличить на 10%.

По окончании вышеуказанных операций при полной зарядке тормозной сети по сигналу осмотрщика вагонов произвести проверку работы автоматических тормозов.  Для этого необходимо ручку крана машиниста перевести в V положение и снизить давление в уравнительном резервуаре на 0,6 -0,7 кгс/см2 с последующим переводом ее в IV положение (перекрыша с питанием).

По истечении 2 мин. после произведенного торможения осмотрщики обязаны проверить состояние и действие тормозов по всему поезду, у каждого вагона, и убедиться в их нормальной работе на торможение по выходу штока тормозных цилиндров и прижатию колодок к поверхности катания колес, а машинист локомотива - плотность тормозной сети, которая не должна отличаться от плотности при поездном положении ручки крана машиниста более, чем на 10% в сторону уменьшения.

В поездах длиной до 350 осей по окончании проверки действия на торможение по  сигналу осмотрщика отпустить автотормоза переводом ручки крана машиниста в поездное положение. В грузовых поездах повышенной длины (длиной более 350 осей) отпуск автотормозов производить постановкой ручки крана машиниста в I положение с выдержкой  в этом положении до получения давления в уравнительном резервуаре на 0,5 -0,6 кгс/см2 выше предтормозного зарядного с последующим переводом в поездное положение.

Осмотрщики вагонов должны проверить отпуск тормоза у каждого вагона поезда по уходу штока тормозного цилиндра и отходу тормозных колодок от колес. При выявлении не сработавших на отпуск воздухораспределителей не разрешается производить их отпуск вручную до выяснения причин неотпуска. Все выявленные неисправности тормозного оборудования на вагонах должны быть устранены и действие тормозов у этих вагонов вновь проверено.

9.2.5. Полное опробование автотормозов перед затяжными спусками крутизной 0,018 и более производится с зарядного давления в тормозной сети в соответствии с Таблицей 3.2 или 3.2.6 настоящей Инструкции с выдержкой в заторможенном состоянии в течение 10 мин и проверкой перед проведением опробования целостности тормозной магистрали всего поезда в соответствии с пп.9.2.3,9.2.4 настоящей Инструкции, а также замером зарядного давления в магистрали хвостового вагона грузовых поездов при помощи манометра, устанавливаемого на головку  соединительного рукава последнего вагона. Замер давления в магистрали хвостового вагона поезда производить после полной зарядки тормозной сети всего поезда. Посредством указанного замера осмотрщик вагонов хвостовой группы обязан убедиться, что зарядное давление не менее установленного п. 9.2.6 настоящей Инструкции. За время десятиминутной выдержки в заторможенном состоянии ни один автотормоз не должен самопроизвольно отпустить.  В противном случае неисправности на вагонах должны быть устранены и действие тормозов у этих вагонов вновь проверено.

9.2.6. После окончания полного опробования автоматических тормозов в поезде осмотрщик должен вручить машинисту ведущего локомотива справку формы ВУ-45 об обеспеченности поезда тормозами и исправном их действии, а после опробования с выдержкой в течение 10 мин перед затяжными спусками сделать в справке отметку о произведенном опробовании. В справке указываются данные о требуемом и фактическом расчетном нажатии колодок, количестве ручных тормозов в осях для удержания грузовых, грузо -пассажирских и почтово-багажных поездов на месте и наличие ручных тормозных осей в этих поездах, номер хвостового вагона, величина выхода штока тормозного цилиндра на хвостовом вагоне, количество (в процентах) в поезде композиционных колодок, время вручения справки и номер вагона, у которого встречаются осмотрщики при опробовании тормозов, данные о плотности тормозной сети поезда, значение зарядного давления в тормозной магистрали хвостового вагона, а в справке на грузовые поезда длиной более 100 осей - время отпуска автотормозов двух хвостовых вагонов.

При зарядном давлении в тормозной магистрали  на локомотиве грузового поезда 4,8-5,0 кгс/см2 или 5,3-5.5 кгс/см2 давление в тормозной магистрали хвостового вагона должно быть при длине состава 200 осей, включительно, соответственно не менее 4,5 кгс/см2 или 5,0 кгс/см2, а при длине состава более 200 осей - не менее 4,0 кгс/см2 или 4,5 кгс/см2; при зарядном давлении на локомотиве 6,0-6,2 кгс/см2 и длине состава до 200 осей, включительно, - не менее 5,5 кгс/см2, при длине состава более 200 осей- не менее 5,0 кгс/см2.

Машинист, получив справку, обязан убедиться, что отмеченные в ней данные о тормозах поезда соответствуют нормам, установленным ЗАО «НК «КТЖ», требованиям настоящей Инструкции. При следовании с поездом двойной или многократной тягой машинисты всех локомотивов перед отправлением должны лично ознакомиться с данными, указанными в справке формы ВУ-45.

9.3. Сокращенное опробование тормозов

9.3.1. Сокращенное опробование автотормозов с проверкой состояния тормозной магистрали по действию тормозов двух хвостовых вагонов в поездах производить:

1) после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на  станции было выполнено полное опробование автотормозов от компрессорной установки (станционной сети) или локомотива;

2) после смены локомотивных бригад, когда локомотив от поезда не отцепляется;

3) после всякого разъединения рукавов в составе поезда или между составом и локомотивом (кроме отцепки подталкивающего локомотива, включенного в тормозную магистраль),соединения рукавов вследствие прицепки подвижного состава, а также после перекрытия концевого крана в составе;

4) в пассажирских поездах после стоянки поезда более 20 мин, при падении  давления в главных резервуарах ниже 5,5 кгс/см2,при смене кабины управления или после передачи управления машинисту второго локомотива на перегоне после остановки поезда в связи с невозможностью дальнейшего управления движением поезда из головной кабины;

5) в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание автотормозов или изменения плотности более, чем на 20% от указанной в справке формы ВУ-45;

6) в грузовых поездах после стоянки более 30 мин.

При стоянке грузовых поездов более 30 мин. на перегонах, а также на разъездах, обгонных пунктах и станциях, где нет осмотрщиков вагонов или работников, обученных выполнению операций по опробованию автотормозов  (перечень должностей устанавливается ЗАО «НК «КТЖ»), должна производиться проверка автотормозов в соответствии с п.9.4.1. настоящей Инструкции.

Сокращенное опробование электропневматических тормозов производить в пунктах смены локомотивов и локомотивных бригад, по действию тормозов двух хвостовых вагонов и при прицепке вагонов с проверкой действия тормоза на каждом прицепленном вагоне.

9.3.2. В пассажирских поездах выполняется сокращенное опробование сначала электропневматических тормозов, а затем автотормозов. Опробование электропневматических тормозов производится порядком, аналогичным их полному опробованию от локомотива, в соответствии с п.9.2.3 и с учетом п.9.3.1 настоящей Инструкции, по действию тормозов двух хвостовых вагонов.

9.3.3. При выполнении сокращенного опробования по сигналу работника, отвечающего за опробование тормозов, "Произвести торможение" машинист должен подать свистком один короткий сигнал и снизить давление в уравнительном резервуаре на величину, установленную для полного опробования.

После проверки срабатывания  тормозов  двух хвостовых вагонов на торможение подается сигнал "Отпустить тормоза". По этому сигналу машинист подает свистком  два  коротких сигнала и отпускает тормоза с постановкой ручки крана машиниста в I положение. Ручку крана выдерживать в первом положении в пассажирских поездах до повышения давления в уравнительном резервуаре до 5,0-5,2 кгс/см2, а в грузовом и грузо-пассажирском поездах – до получения давления в уравнительном  резервуаре на  0,5 кгс/см2  выше предтормозного зарядного давления с последующим переводом ручки в поездное положение.

Если сокращенное опробование тормозов в поездах производится после полного  опробования от компрессорной установки (станционной сети), осмотрщики вагонов и машинист обязаны перед опробованием  проверить плотность тормозной сети поезда,  целостность тормозной магистрали в соответствии с пп.9.2.3, 9.2.4 настоящей Инструкции, в грузовых поездах машинист обязан проверить плотность тормозной сети поезда после ступени торможения при IV положении ручки крана машиниста, осмотрщик вагонов должен проверить зарядное давление в магистрали хвостового вагона порядком, установленным п.9.2.4 настоящей Инструкции, а при длине грузового  поезда  более 100 осей произвести замер времени отпуска автотормозов двух хвостовых вагонов. По окончании этого опробования машинисту вручается справка формы ВУ-45 как при полном опробовании.

9.3.4. При прицепке к прибывшему поезду вагона или группы вагонов производится сокращенное опробование тормозов с обязательной проверкой их действия у каждого прицепленного вагона и плотности тормозной сети поезда.

При каждом сокращенном опробовании автотормозов осмотрщик вагонов, а где эта должность не предусмотрена, дежурный по станции, главный кондуктор, составитель поездов или работники, на которых возложена обязанность производить опробование тормозов, делают отметку о выполнении  сокращенного опробования автотормозов (включая отметку о происшедшем изменении состава с указанием номера хвостового вагона) в имеющейся у машиниста справке ВУ -45. В случае изменения плотности тормозной сети вследствие прицепки (отцепки) вагонов, новые данные о плотности  тормозной сети машинист заносит в справку формы ВУ-45.

Если сокращенное опробование автотормозов пассажирского поезда было произведено с привлечением начальника (механика-бригадира) поезда и проводников вагонов, то начальник (механик-бригадир) должен сделать отметку о выполнении сокращенного опробования автотормозов в имеющейся у машиниста справке формы ВУ-45.

9.3.5. На станциях, где не предусмотрены должности осмотрщика вагонов, действие тормозов хвостовых вагонов в пассажирских поездах проверяют проводники вагонов, в грузовых поездах - работники, обученные выполнению операций по опробованию автотормозов (перечень должностей устанавливает ЗАО «НК «КТЖ»).

9.3.6. Без выполнения сокращенного опробования или с недействующими тормозами у двух хвостовых вагонов отправлять поезд на перегон запрещается.

В случае выявления во время опробования не сработавших на отпуск воздухораспределителей не  разрешается производить их отпуск вручную до выяснения причин  неотпуска. В этих случаях необходимо проверить, нет ли перекрытых концевых кранов в поезде, особенно в тех местах, где  прицеплялись или отцеплялись вагоны. Неисправные воздухораспределители заменить, а на промежуточных станциях - выключить и выпустить воздух через выпускной клапан,  сделав об этом отметку в справке формы ВУ-45.

# 9.4. Проверка автотормозов в грузовых поездах

9.4.1. В  грузовых поездах после передачи управления машинисту второго локомотива или при смене кабины на перегоне после остановки поезда в связи с невозможностью дальнейшего управления из головной кабины локомотива, при падении давления в главном резервуаре ниже 5,5 кгс/см2, при прицепке дополнительного локомотива в голову грузового поезда для следования по одному или нескольким перегонам и после отцепки этого локомотива, а также после стоянки более 30 мин. (в случаях, предусмотренных п.9.3.1.) производить следующую проверку автотормозов.

Машинист после восстановления зарядного давления обязан проверить плотность тормозной сети при II положении ручки крана машиниста, которая не должна отличаться от плотности, указанной в справке формы ВУ-45, более, чем на 20% в сторону уменьшения или увеличения (при изменившемся объеме главных резервуаров вследствие передачи управления машинисту второго локомотива изменить эту норму пропорционально объему главных резервуаров). Убедившись, что плотность тормозной сети не изменилась более указанной величины, машинист должен произвести ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,6 - 0,7 кгс/см2 и отпустить тормоза. Помощник машиниста должен проверить действие тормозов на торможение и отпуск на вагонах в головной части поезда, количество которых устанавливается приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ» и указывается в местных инструкциях.

Если при проверке плотности тормозной  сети  машинист  обнаружит  изменение более, чем  на 20% от указанной  в справке  формы  ВУ-45, производится сокращенное опробование автотормозов. Если на локомотиве, оборудованном сигнализатором № 418, сигнальная лампа "ТМ" загорается на стоянке, проверить исправность сигнализатора ступенью торможения, при которой лампа "ТМ" должна погаснуть. Убедившись в исправности сигнализатора, произвести сокращенное опробование автотормозов.

На станциях, где имеются штатные осмотрщики вагонов, сокращенное опробование производится осмотрщиками по заявке машиниста, а где эта должность не предусмотрена - локомотивной бригадой или  работниками, обученными выполнению операций по опробованию автотормозов (перечень должностей устанавливает ЗАО «НК «КТЖ»).

9.4.2. Если в хвосте грузового поезда имеется подталкивающий локомотив, тормозная магистраль которого включена в общую магистраль поезда, и радиосвязь действует исправно, то машинист этого локомотива контролирует состояние тормозной магистрали поезда и свободный проход по ней сжатого воздуха в указанных выше случаях, по показанию манометра тормозной магистрали  и  срабатыванию  сигнализатора  № 418. Плотность тормозной сети при этом не проверяют, а также не производят торможение и отпуск автотормозов.

Перед отправлением поезда машинист подталкивающего локомотива обязан сообщить по радиосвязи величину давления в тормозной  магистрали машинисту головного локомотива.

9.5. Опробование автотормозов поездах с составом

из недействующих локомотивов и  вагонов

моторвагонного подвижного состава

Полное опробование автотормозов в сплотках из недействующих локомотивов и вагонов моторвагонного подвижного состава производят осмотрщики вагонов вместе с проводниками сплоток. На станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, сокращенное опробование производит проводник сплотки.

Опробование автотормозов в сплотке производить так же, как при опробовании автотормозов поезда соответствующего рода. После полного опробования автотормозов машинисту ведущего локомотива выдается справка формы ВУ-45.

9.6. Проверка действия тормозов одиночно

следующего локомотива

На первой станции отправления локомотивная бригада обязана проверить действие автоматического (без 5 - минутной  выдержки в заторможенном состоянии) и вспомогательного тормозов порядком, установленным в п.3.2. настоящей Инструкции, а на промежуточных станциях - вспомогательного тормоза.

# 10. Обслуживание тормозов и управление ими

# в поездах с локомотивной тягой

10.1. Общие положения

10.1.1. При следовании с поездом или отдельным локомотивом машинист и помощник машиниста обязаны:

1) при выезде со станции с поездом убедиться, нет ли в составе искрения или каких-либо других признаков, угрожающих безопасному следованию, а также не подаются ли сигналы остановки поездной бригадой, станционными работниками или работниками других служб;

2) обеспечить режим работы компрессоров (или паровоздушных насосов) в соответствии с п.3.1.1 настоящей Инструкции и не допускать падения давления в главных резервуарах ниже установленной нормы;

3) подготовить тормоза к действию, а ручку крана машиниста перевести в поездное положение, при котором должно поддерживаться зарядное давление в тормозной сети в соответствии с Таблицей 3.2 или п.3.2.6 настоящей Инструкции;

4) при ведении пассажирского поезда на электропневматических тормозах иметь включенный источник питания; напряжение в электроцепи пассажирского поезда должно соответствовать  указанному в п.3.2.9 настоящей Инструкции, а на пульте должна гореть сигнальная лампа;

5) убедиться в надежной работе тормозов поезда, проверив их действие в пути следования.

10.1.2. Проверку действия автотормозов в пути следования производить снижением давления в уравнительном резервуаре грузового груженого поезда и одиночно следующего локомотива на 0,7 – 0,8 кгс/см2,грузовых порожних, грузо-пассажирских и пассажирских поездах- на величину 0,5 – 0,6 кгс/см2, установленную для опробования тормозов. При этом локомотивный автоматический тормоз грузовых поездах длиной более 100 осей отпустить (кроме локомотивов, оборудованных краном 4ВК).

При наличии в составе пассажирского поезда более половины вагонов ВЛ-РИЦ с тележками ТВЗ-ЦНИИ "М" и воздухораспределителями КЕ проверку действия автотормозов в пути следования производить снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,7-0,8 кгс/см2.

При проведении проверки действия тормозов применять вспомогательный и электрический тормоза на локомотиве во всех поездах запрещается.

После появления тормозного эффекта и снижения скорости на 10 км/ч в грузовом груженом, грузо - пассажирском, пассажирском поезде и одиночном локомотиве и на 4 - 6 км/ч в грузовом порожнем поезде произвести отпуск тормозов. Указанные снижения скорости должны происходить на расстоянии, не превышающем установленного местными инструкциями.

Отпуск тормозов после проверки в пути  следования производить только после того, как машинист убедится в их нормальном действии.

Если после первой ступени торможения начальный эффект не будет получен в пассажирском поезде в течение 10 сек., в грузовом порожнем поезде длиной до 400 осей и грузо-пассажирском в течение 20 сек., в остальных грузовых  поездах в течение 30 сек., немедленно произвести экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда.

10.1.3. В зависимости от результата проверки действия автотормозов и на основании опыта вождения поездов по участку машинист при дальнейшем ведении поезда выбирает места начала торможения и величину снижения давления в магистрали так, чтобы не допустить проезда сигнала с запрещающим показанием, а сигнал уменьшения  скорости и место предупреждения проследовать с установленной скоростью.

10.1.4. Места и скорости движения поездов и одиночных локомотивов, а также расстояния, на которых должно происходить снижение скорости при проверке действия тормозов в пути следования утверждаются приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ» и указываются в местных инструкциях. Эти расстояния обозначаются на перегонах сигнальными знаками "Начало торможения" и "Конец торможения" и определяются на основании тяговых расчетов и опытных поездок для каждого рода поезда при их обеспечении исправно действующими тормозами и единым наименьшим тормозным нажатием на 100 тс веса поезда (состава), утвержденными приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ».

10.1.5. Проверку действия автотормозов в пути следования поезда производить:

1) после полного или сокращенного опробования тормозов, включения и выключения автотормозов у отдельных вагонов или группы вагонов, при переходе с электропневматических тормозов на автоматические, если время следования на электропневматических тормозах составляло 20 мин. и более, а также в случаях, предусмотренных п.9.4.1 настоящей Инструкции;

2) перед въездом в тупиковые станции, а также перед станцией, где предусмотрена остановка поезда по расписанию, при наличии спуска к этой станции крутизной 0,008 и более и протяженностью не менее 3 км. В отдельных случаях, исходя из местных условий и обеспечения безопасности движения,  приказом ЗАО «НК «КТЖ» может  приниматься и меньшая крутизна спуска. Перед указанными станциями проверку действия автотормозов производить с таким расчетом, чтобы при въезде на станцию автотормоза были полностью отпущены и тормозная сеть заряжена до установленного давления. Если тормоза по условиям ведения поезда отпустить нельзя, то при движении поезда в заторможенном состоянии машинисту надо рассчитать свои действия так, чтобы можно было остановить поезд после усиления торможения в назначенном месте;

3) на одиночно следующем локомотиве - после проверки его автотормозов на первой станции отправления.

Если при следовании с поездом по месту,  установленному для проверки действия автотормозов, машинист ведущего локомотива не произведет проверку, то машинист второго локомотива обязан связаться с машинистом головного локомотива по радиосвязи и подать сигнал бдительности - требование произвести проверку.

10.1.6. В случае необходимости проверки действия автотормозов в неустановленных местах разрешается выполнять ее как правило на станционных путях или при выезде со станции на первом перегоне, имеющем площадку или спуск с учетом местных условий. В этих случаях действие автотормозов допускается оценивать по времени снижения  скорости на 4 - 6 км/ч в грузовом порожнем поезде и на 10 км/ч - в остальных грузовых поездах и одиночных локомотивах. Это время устанавливается в местной инструкции на основании опытных поездок, в соответствии с п.10.1.4. настоящей Инструкции.

В случае выявления неудовлетворительной работы автотормозов при оценке их действия по времени снижения скорости применить экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда.

10.1.7. В пассажирских поездах сначала проверять действие автоматического тормоза, а затем электропневматического. Для проверки действия электропневматического  тормоза в пути следования выполнить ступень торможения до получения давления в тормозных цилиндрах локомотива 1,0 - 1,5 кгс/см2.

10.1.8. Проверку  действия  электропневматических тормозов обязательно производить после полного опробования тормозов, смены локомотивов, локомотивных бригад или кабины управления,  прицепки к поезду вагонов.

10.1.9. Перед отправлением поезда с промежуточной станции или перегона машинист обязан проверить плотность тормозной сети грузового поезда при II положении ручки крана машиниста с отметкой ее значения и места проверки на обратной стороне справки формы ВУ-45. Если при проверке плотности тормозной сети машинист обнаружит ее изменение более, чем на 20% в сторону увеличения или уменьшения от указанного в справке формы ВУ-45 предыдущего значения, произвести сокращенное опробование автотормозов.

10.1.10. Машинист и помощник машиниста обязаны наблюдать за работой тормозов в поезде в течение всего рейса.

В случае обнаружения искрения в составе поезда при отпущенных тормозах остановить поезд служебным торможением для проверки состава поезда и устранения неисправности, вызвавшей искрение. При необходимости отпустить вручную тормоз и выключить воздухораспределитель; у пассажирского вагона убедиться в полном выпуске воздуха из запасного резервуара (у вагона с тормозом западноевропейского типа дополнительно выпустить воздух из рабочей камеры).

Для обнаружения ползунов (выбоин) тщательно осмотреть поверхность катания колес, при необходимости произвести протяжку состава.

О включении тормоза машинист должен сделать соответствующую отметку в справке формы ВУ-45.

10.1.11. При обнаружении в  пути следования у  пассажирского  или грузового  вагона (кроме моторного вагона моторвагонного подвижного состава - МВПС или тендера с буксами с роликовыми подшипниками) ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается  довести такой вагон (тендер) без отцепки  от поезда  до ближайшего  пункта технического  обслуживания, имеющего  средства  для  замены   колесных  пар,  со  скоростью  не свыше 100  км/ч в пассажирском поезде и не свыше 70 км/ч в грузовом поезде.

При глубине ползуна от 2 до 6 мм у вагонов, кроме моторного  вагона МВПС и  от 1 до 2 мм у локомотива и моторного вагона МВПС допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч, а при величине ползуна соответственно  свыше 6 до 12 мм и свыше 2 до 4 мм - со скоростью 10 км/ч. На ближайшей станции колесная пара должна быть заменена. При глубине ползуна свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4 мм у локомотива и моторного вагона МВПС разрешается следование  со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или исключения возможности вращения колесной пары. Локомотив при этом должен быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа двигателей) поврежденной колесной пары отключены.

Глубину ползуна  измерять абсолютным шаблоном. При отсутствии шаблона допускается на остановках в пути следования глубину ползуна определять по его длине с использованием следующих данных:

Длина ползуна,   мм     50    60   85     120 145  205

Глубина ползуна, мм   0,7    1     2         4    6     12

10.1.12. Если при следовании грузового поезда его скорость без приведения машинистом в действие тормозов не снижается, но  появились признаки возможного разрыва тормозной магистрали (частые включения компрессоров или быстрое снижение давления в главных резервуарах после выключения компрессоров при неработающих песочницах и тифонах, срабатывание сигнализатора разрыва тормозной магистрали с датчиком  №  418), отключить тягу, перевести на 5-7 сек. ручку крана машиниста в положение перекрыши без питания и наблюдать за давлением тормозной магистрали.

Если после этого произойдет быстрое и непрерывное снижение давления в тормозной магистрали или резкое замедление движения поезда, не соответствующее влиянию профиля пути, произвести служебное торможение, после чего ручку крана машиниста перевести в III положение и остановить поезд без применения вспомогательного тормоза локомотива, выяснить и устранить причину.

В случае, когда не происходит быстрое и непрерывное снижение давления тормозной магистрали и резкое замедление движения поезда, произвести служебное торможение с разрядкой тормозной магистрали на величину первой ступени, затем  отпустить автотормоза установленным  порядком, при этом  включать  тяговый режим разрешается только после полного отпуска автотормозов.

В случае повторного торможения поезда из-за самопроизвольного срабатывания автотормозов в составе произвести торможение и отпуск автотормозов установленным  порядком, заявить контрольную проверку автотормозов в соответствии с п.19.1.1 настоящей Инструкции и довести поезд до станции, на которой будет производиться эта проверка. Без выявления и устранения причин самопроизвольного срабатывания автотормозов отправлять поезд с этой станции для дальнейшего следования не разрешается.

10.1.13. В случае срабатывания ЭПК автостопа, а также торможения пассажирского, почтово-багажного и грузо-пассажирского поезда стоп-краном или вследствие разъединения их тормозной магистрали выполнить экстренное торможение порядком, указанным в п.10.1.21 настоящей Инструкции.

10.1.14. В случае обнаружения отказа автотормозов в поезде произвести экстренное торможение и принять меры к остановке поезда. При безуспешности попытки остановить поезд- подавать сигнал общей тревоги и по поездной радиосвязи, находящейся на локомотиве, дополнительно сообщить дежурному впереди находящейся станции или диспетчеру о случившемся, чтобы они  могли принять меры к свободному приему поезда на станцию или пропуска поезда через станцию. Кондуктор или проводник вагона, услышав сигнал общей тревоги или увидев сигналы остановки, подаваемые с пути, обязан открыть кран экстренного торможения и привести в действие ручной тормоз на обслуживаемых вагонах.

После остановки поезда выяснить причину неудовлетворительной работы тормозов. Если устранить неисправность или восстановить действие тормозов на месте невозможно, то дальнейшее ведение поезда  производить в соответствии с ПТЭ и Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Республики Казахстан.

10.1.15. В случае применения электрического торможения на электровозах и тепловозах и контрпара на паровозах локомотивный тормоз отпустить. Не допускается  одновременно применять пневматическое и электрическое торможение на электровозах и тепловозах в случаях, не предусмотренных схемой локомотива, а также контрпар на паровозах.

10.1.16. Если в пути следования было применено экстренное торможение поезда машинистом с локомотива, машинист обязан до приведения поезда в движение выждать необходимое для полного отпуска и зарядки автотормозов время, указанное в пп.10.2.1.5,10.2.1.8, 10.3.13 настоящей Инструкции. При наличии сигнализатора отпуска в скоростных поездах отпуск тормозов после экстренного торможения машинист проверяет по контрольной лампе сигнализатора отпуска, находящейся в  кабине. Поезд, оборудованный сигнализатором отпуска, может быть приведен в движение только после того, как погаснет контрольная лампа.

Если экстренное торможение произведено из вагона или произошло из-за нарушения целостности тормозной магистрали, то после выяснения причин остановки, их  устранения и получения возможности отправления машинист производит отпуск и зарядку автотормозов и приводит поезд в движение. В  пассажирском поезде отпуск тормоза каждого вагона обязаны проверить проводники и начальник (механик-бригадир) поезда. В грузовом поезде проверка отпуска тормозов по поезду не производится.

Если при выяснении причины остановки поезда обнаружен открытый концевой кран на хвостовом вагоне, необходимо закрыть кран, сверить номер вагона с данными натурного листа и справки формы ВУ-45.

После отправления поезда работники локомотивной бригады должны из окон кабины локомотива, а проводники пассажирских вагонов из тамбуров наблюдать за  движением поезда; в случае обнаружения неотпуска тормозов, искрения или других неисправностей принять меры к их устранению или, при необходимости, к остановке поезда.

10.1.17. Запрещается в рабочих кабинах локомотива во время  стоянок на станции, а также в пути следования перекрывать разобщительный кран или кран двойной тяги на питательной магистрали и комбинированный или разобщительный на тормозной магистрали, за исключением случаев: при использовании многократной тяги и подталкивающего локомотива, включенного в тормозную сеть поезда, когда на других, кроме головного, локомотивах ручка крана двойной тяги или комбинированного крана переводится в положение двойной тяги; в нерабочих кабинах при отсутствии блокировочного устройства № 367; при проверке плотности тормозной сети пассажирских поездов; при ремонте крана машиниста (на стоянке); при отпуске автотормозов в коротко-составном пассажирском поезде после  экстренного торможения в соответствии с п.10.2.1.3.

10.1.18. При всех видах служебных торможений автоматическими тормозами давление в уравнительном резервуаре снижать краном машиниста от установленного зарядного давления не менее, чем на величину первой ступени, установленную для    всех пассажирских и грузовых поездов пунктами 10.2.1.1, 10.3.1 настоящей Инструкции. При ступенчатых торможениях последующие ступени  торможения выполнять снижением давления в уравнительном резервуаре в пределах от 0,3 до 1,0 кгс/см2, в  зависимости от необходимости. При движении поезда на запланированную остановку торможение начинать первой ступенью, после снижения скорости на 25-50% от начальной, при необходимости торможение усилить.

Наилучшая плавность торможения поезда обеспечивается разрядкой тормозной магистрали в начале служебного торможения на величину первой ступени.

10.1.19. При торможении со скорости 40 км/ч и менее в поездах, имеющих в составе 50% и более вагонов, оборудованных композиционными колодками или дисковыми тормозами, тормоза надо приводить в действие несколько раньше, чем при чугунных колодках.

10.1.20. При выполнении полного служебного торможения в один прием снижать давление в уравнительном резервуаре на 1,5-1,7 кгс/см2.

Этот вид торможения применять в исключительных случаях, при необходимости остановки поезда или снижения его скорости на более коротком расстоянии, чем при выполнении ступенчатого торможения.

10.1.21. Экстренное торможение во всех поездах и на любом профиле пути применять, только когда требуется немедленная остановка поезда. Выполняется оно краном машиниста, а в случае необходимости и комбинированным краном с ведущего или ведомых (при двойной или многократной тяге) локомотивов. После перевода ручки крана машиниста или комбинированного крана в положение экстренного торможения привести в действие песочницу и вспомогательный тормоз локомотива и выключить  тягу, ручку крана машиниста или комбинированного крана оставить в положении экстренного торможения, а ручку вспомогательного тормоза - в крайнем тормозном положении до полной остановки.

10.1.22. Во избежание резкого замедления движения локомотива при применении крана вспомогательного тормоза и возникновения больших продольно-динамических реакций в поезде на скоростях 50 км/ч и менее тормозить этим краном при ведении поезда необходимо ступенями, за исключением случая экстренной остановки.

При приведении в действие вспомогательного тормоза пассажирских и грузовых локомотивов (кроме маневровых) избегать систематических эффективных торможений  с повышением давления в тормозном цилиндре за один прием более чем до 1,5 кгс/см2. Как правило, служебное торможение вспомогательным тормозом с давлением более 1,5 кгс/см2 в тормозных цилиндрах локомотива при гребневых тормозных колодках производить повторной ступенью после выдержки давления в цилиндрах до 1,5 кгс/см2 в течение 0,5 - 1,0 мин.

Использовать вспомогательный тормоз для предотвращения боксования локомотива запрещается.

10.1.23. Вспомогательный тормоз локомотива в случае его применения отпускать после отпуска автотормозов состава.

10.1.24. Перед торможением снижением давления в уравнительном резервуаре более, чем на 1 кгс/см2 при автоматических тормозах или с давлением в тормозных цилиндрах локомотивов более 2,5 кгс/см2 при электропневматических тормозах предварительно привести в действие песочницу.

10.1.25. При остановочных торможениях с применением песка на  локомотиве подачу песка прекратить при достижении скорости 10 км/ч перед остановкой. Если одиночно следующий локомотив остановлен с применением песка на участке с автоблокировкой или на станции, оборудованной электрической централизацией, то необходимо привести в движение локомотив и съехать на чистые рельсы.

10.1.26. При подходе к станции, запрещающим сигналам и сигналам уменьшения скорости необходимо заблаговременно привести в действие автотормоза и снизить скорость поезда так, чтобы не допустить проезда установленного места остановки на станции, запрещающего сигнала, предельного столбика, а сигнал уменьшения скорости и место предупреждения проследовать со скоростью, установленной для данного места. Скорость движения не должна превышать 20 км/ч на расстоянии не менее 400-500 м до запрещающего сигнала.

При подъезде к запрещающему сигналу или предельному столбику полный отпуск тормозов производить только после остановки поезда.

10.1.27. Если после отпуска автотормозов возникает необходимость повторного торможения, этот отпуск как в пассажирских, так и в грузовых поездах производить заблаговременно, при такой скорости движения, чтобы обеспечить необходимую зарядку тормозов к повторному торможению.

10.1.28. Во избежание разрыва поезда или возникновения больших продольно-динамических реакций в нем при трогании с места после остановки с применением автотормозов разрешается приводить локомотив в движение только после отпуска всех автотормозов в поезде.

10.1.29. При прицепке к составу двух и более действующих локомотивов управляет тормозами в поезде машинист первого локомотива.

10.1.30. Управление автотормозами сплотки из недействующих локомотивов и моторвагонного подвижного состава производить порядком, установленным настоящей  Инструкцией для соответствующего рода поезда с локомотивной тягой.

10.1.31. Поезда с локомотивами, оборудованными электрическим тормозом, должны эксплуатироваться с обязательным использованием этого тормоза. Режимы торможения и места применения электрического тормоза устанавливаются в местных инструкциях и режимных картах, которые разрабатываются на основании расчетов,  результатов опытных поездок и с учетом требований заводской инструкции по эксплуатации данной серии локомотивов. При этом тормозная сила не должна превышать  максимально допустимое значение по условиям устойчивости подвижного состава в колее, по его прочности и воздействию на путь.

10.1.32. Для обеспечения скорости  движения (20 км/ч) при подъезде к запрещающим сигналам и сигналам остановки поезда необходимо применять торможение автоматическими тормозами, а  в пассажирских поездах - электропневматическими в  соответствии  с пп.10.1.26, 10.2.1, 10.2.2 настоящей Инструкции.

10.2. Управление тормозами в пассажирских поездах

10.2.1. Управление автотормозами кранами машиниста № 222, 328, 394, 395.

10.2.1.1. Для служебного торможения в пути следования необходимо ручку крана  машиниста  перевести из поездного в V положение и снизить давление в уравнительном резервуаре  от  установленного  зарядного  давления  при  первой  ступени  на  0,3 - 0,5 кгс/см2, независимо от длины состава.

При достижении требуемого давления в уравнительном резервуаре перевести ручку крана машиниста в IV положение (перекрыша с питанием магистрали). В случае  необходимости следующая ступень торможения может быть выполнена лишь после того, как закончится выпуск воздуха из магистрали через кран машиниста.

При подходе к запрещающим сигналам и остановках на станциях после прекращения выпуска воздуха из тормозной магистрали через кран машиниста перевести его ручку в III положение (кроме поездов, в составе которых имеются вагоны с включенными автотормозами западноевропейского типа со ступенчатым отпуском).

Если поезд заторможен ступенью 0,3 кгс/см2, то перед началом отпуска увеличить разрядку тормозной магистрали до 0,5 кгс/см2.

10.2.1.2. При подходе к сигналам с разрешающим показанием и повторном или нерасчетливом торможении, когда поезд может остановиться ранее установленного или требуемого места, отпуск автотормозов после каждого торможения производить переводом ручки крана машиниста в I положение до повышения давления в уравнительном  резервуаре в пределах 5,0 - 5,2 кгс/см2; затем ручку крана перевести в поездное положение, а перед последующим торможением - в III положение.

Если за время отпуска автотормозов запасные резервуары не успевают подзарядиться до установленного давления, для выполнения следующего (повторного) торможения снизить давление в тормозной магистрали не менее, чем на 0,6 кгс/см2.

Разрешается в необходимых случаях (при нерасчетливом торможении для остановки) произвести отпуск автотормозов переводом ручки крана машиниста в поездное положение и после достижения требуемого увеличения или стабилизации скорости поезда ручку крана перевести в III положение (перекрыша без питания магистрали) с готовностью выполнить повторное торможение для остановки поезда в требуемом месте.

10.2.1.3. При отпуске автотормозов после служебных торможений ручку крана  машиниста выдержать в I положении до получения давления в уравнительном резервуаре 5,0 - 5,2 кгс/см2; при отпуске после экстренного торможения до 3,0 - 3,5 кгс/см2, а в короткосоставных поездах - до 1,5 - 2,0 кгс/см2, после чего ручку перевести в поездное положение.

Отпуск автотормозов в поезде после служебного торможения производить лишь после того, как закончится выпуск воздуха из магистрали через кран машиниста.

В поездах, состоящих из семи вагонов и менее, отпуск автотормозов после служебного торможения производить постановкой ручки крана машиниста в I положение на 1-2 сек. и последующим перемещением ее в поездное положение, а после экстренного торможения временно перекрыть комбинированный кран, ручку  крана машиниста поставить в первое положение и после зарядки уравнительного резервуара до давления 5,0 кгс/см2 перевести в поездное положения, открыть комбинированный кран и зарядить тормозную сеть поезда.

10.2.1.4. Отпуск автотормозов в поезде после служебного торможения производить перед остановкой при скорости 4-6 км/ч; при преобладании в поезде композиционных колодок и дисковых тормозов отпустить тормоза после остановки поезда.

10.2.1.5. Время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до приведения поезда в движение должно быть: при  длине  до 20 вагонов включительно после ступени торможения - не менее 15 сек., после полного служебного торможения - не менее 30 сек., после экстренного - не менее 1,5 мин;

при длине поезда более 20 вагонов после ступени торможения - не менее 40  сек., после полного служебного торможения - не менее 1 мин, после экстренного - не менее 3 мин.

10.2.1.6. В случае снижения давления в магистрали ниже 3,5 кгс/см2 во время  торможения на спуске остановить поезд, привести в действие вспомогательный тормоз локомотива, после чего отпустить автоматические тормоза и зарядить тормозную сеть до установленного давления.

Если при следовании поезда в конце спуска выполнено последнее торможение, при котором давление в магистрали ниже 3,5 кгс/см2, но не менее 3,2 кгс/см2, и далее по условиям профиля пути скорость поезда будет снижаться настолько, что потребуется произвести отпуск автотормозов, а за время до следующего торможения можно осуществить подзарядку тормозной сети до установленного давления, то останавливать поезд для подзарядки автотормозов не требуется.

10.2.1.7. Избегать частых торможений без подзарядки тормозной сети поезда, так как неполная зарядка влечет за собой при повторных торможениях истощение автотормозов с последующим уменьшением тормозного эффекта. Нельзя отпускать тормоза на  высокой скорости перед повторным торможением, если до торможения скорость поезда увеличится сверх установленной, а тормозная сеть к этому моменту не успеет зарядиться.

10.2.1.8. При наличии в составе пассажирского поезда вагонов с включенными воздухораспределителями западноевропейских типов КЕ, Эрликон, ДАКО поезд должен следовать на автоматических тормозах (электрическое управление отключается). Перед отправлением поезда после прицепки локомотива к составу завысить давление в тормозной магистрали путем кратковременной (на 1-2 сек.) постановки ручки крана машиниста в I положение.

В пути следования следить за поддержанием установленного зарядного давления, обращая особое внимание на восстановление зарядного давления при отпуске автотормозов. С целью сохранности колесных пар вагонов и обеспечения достаточной плавности торможения первую ступень торможения выполнять снижением  давления в тормозной магистрали на 0,3 - 0,5 кгс/см2 с последующим при необходимости усилением торможения повторным снижением давления в тормозной магистрали на необходимую величину, но не менее, чем на 0,3 кгс/см2.

Отпуск тормозов после служебного торможения производится переводом ручки крана машиниста № 394, 395 в I положение до получения давления в уравнительном резервуаре 5,5 кгс/см2 и последующим переводом в поездное положение. При кранах машиниста № 222, 328 (без стабилизатора) отпускать автотормоза после служебного торможения переводом ручки крана машиниста в I положение до давления в уравнительном резервуаре  5,2 кгс/см2. При кранах машиниста № 222, 328 для ускорения отпуска и восстановления предтормозного давления, когда еще не произошла полная зарядка тормозной сети, дать 2 - 3 толчка перемещением ручки крана из поездного в I положение на 1 - 2 сек. Допускается при необходимости  производить толчки и при кранах машиниста № 394, 395.

После экстренного торможения ручку крана машиниста необходимо выдерживать в I положении до  давления  в  уравнительном резервуаре 3,0 кгс/см2 , а в короткосоставном поезде - до 1,5 - 2,0 кгс/см2,после  чего  ручку  перевести в поездное положение;  после зарядки уравнительного резервуара до нормального зарядного давления при кранах машиниста № 394, 395 надо завысить давление в тормозной магистрали, выдержав ручку крана в первое положении до давления в уравнительном резервуаре 5,5 - 5,7 кгс/см2, а при кранах № 222, 328 дать 2- 3 толчка перемещением ручки крана в I положение на 1- 2 сек.

При выполнении служебных торможений в качестве перекрыши использовать только IV положение ручки крана (перекрыша с питанием магистрали).

Если в процессе повторных торможений возникает необходимость тормозить с повышенного зарядного давления, отпуск тормозов при последнем из частых повторных торможений производить давлением на 0,3 - 0,5 кгс/см2 выше, чем наибольшее зарядное давление, с которого  выполнялось торможение. При служебных торможениях  с повышенного зарядного давления не допускать снижения давления в тормозной магистрали более, чем на 1,3 кгс/см2.

После остановки поезда с применением автотормозов необходимо выдержать время от момента перевода ручки крана машиниста в отпускное положение до приведения локомотива в движение в поездах:

длиной до 20 вагонов включительно, после ступенчатого и полного служебного торможения - не менее 1 мин., после экстренного - не менее 4 мин.;

длиной более 20 вагонов, после ступенчатого и полного и служебного торможения - не менее 2 мин., после экстренного - не менее 6 мин.

Если вагоны поезда оборудованы сигнализаторами отпуска, то приводить поезд в движение после остановки разрешается только после сигнала о полном отпуске автотормозов.

Проводники пассажирских вагонов перед отправлением поезда с промежуточной станции или после вынужденных остановок должны проверить отпуск тормоза вагонов по манометру, расположенному в тамбуре или служебном отделении вагонов,  если позволяют условия - и по отходу тормозных колодок от  поверхностей катания колес. Если вагон остается заторможенным, проводник обязан подать сигнал, запрещающий отправление поезда, или отпустить тормоз поводком выпускного клапана внутри вагона; при переходе на зарубежные железные дороги выпускной клапан опломбируется на перестановочном пункте по заявке начальника поезда.

10.2.2. Управление электропневматическими тормозами.

10.2.2.1. При нахождении ручки крана машиниста в поездном положении по цепи электропневматического тормоза должен проходить переменный ток, при этом должна гореть сигнальная лампа с буквой "О", а источник питания должен обеспечивать напряжение не менее 50 В.

10.2.2.2. Для регулирования скорости движения поезда по перегону и при остановках в пути следования производить ступенчатое торможение постановкой ручки крана машиниста в положение VЭ, а при дублированном питании электропневматического тормоза по 1-му и 2-му проводам - в V положение с последующим переводом в IV положение (перекрыша с питанием магистрали). Первую ступень служебного торможения необходимо выполнять до давления в тормозных цилиндрах локомотива 1,0-1,5 кгс/см2 в зависимости от скорости движения поезда и крутизны спуска. Последующие ступени выполнять по необходимости, вплоть до полного служебного торможения давлением в тормозных цилиндрах локомотива 3,8 - 4,0 кгс/см2.

В пути следования машинист должен контролировать нормальное действие электропневматического тормоза по сигнальным лампам, а при дублированном питании - по показаниям амперметра в положении перекрыши, которые не должны изменяться в процессе ведения поезда в сторону уменьшения более, чем на 20%. При большем отклонении показаний, падении напряжения на источнике питания в положении торможения ниже 45В, при недостаточной эффективности электропневматического тормоза или неудовлетворительной плавности торможения, а также при погасании сигнальной лампы перейти на пневматическое управление тормозами.

10.2.2.3. Если в поезде имеется не более двух вагонов без электропневматического тормоза или с выключенным электропневматическим тормозом, то после достижения необходимого давления в тормозных цилиндрах ручку крана машиниста перевести в III положение. При большем количестве вагонов без электропневматического тормоза, а также при наличии в составе поезда  вагонов габарита РИЦ с включенными автотормозами поезд должен следовать на пневматическом торможении, о чем должна быть на станции отправления сделана отметка осмотрщиком вагонов в справке формы ВУ-45.

10.2.2.4. Торможение электропневматическим тормозом при подходе к станциям, запрещающим сигналам, к остановочным платформам и местам ограничения скорости производить с разрядкой магистрали постановкой ручки крана машиниста в V положение; по достижении необходимого давления в тормозных цилиндрах ручку крана перевести в III положение (перекрыша без питания магистрали).

10.2.2.5. Если в пути следования сигнальная лампа погаснет, то необходимо перейти на пневматическое управление тормозами, выключив источник питания электропневматических тормозов. Если сигнальная лампа гаснет при подъезде к запрещающим сигналам или предельному столбику  в режиме электропневматического торможения, применить экстренное торможение и выключить источник питания электропневматических тормозов.

10.2.2.6. По условиям ведения поезда машинист производит полный или ступенчатый отпуск электропневматических тормозов; при этом ступень отпуска тормозов должна быть не менее 0,2 - 0,3 кгс/см2 по давлению в цилиндрах локомотива. В процессе остановки поезда производить ступенчатый отпуск, а после остановки произвести полный отпуск.

10.2.2.7. Ступенчатый отпуск электропневматических тормозов выполнять путем кратковременного перемещения ручки крана машиниста из положения перекрыши в поездное положение и обратно в перекрышу, причем последнюю ступень отпуска выполнять с выдержкой ручки крана машиниста в I положении до повышения давления в уравнительном резервуаре до 5,2-5,4 кгс/см2.

10.2.2.8. Полный отпуск электропневматических тормозов в один прием выполнять перемещением ручки крана машиниста в I положение до повышения давления  в уравнительном резервуаре до 5,2-5,4 кгс/см2 с последующим переводом ее в поездное положение.

10.2.2.9. Если на станции должна производиться смена  локомотивных  бригад без  отцепки локомотива от состава пассажирского поезда, то сменяющийся машинист обязан остановить поезд на этой станции в соответствии с требованиями раздела 10.2 настоящей Инструкции и после остановки довести торможение до полного служебного с общим снижением давления в уравнительном резервуаре на 1,5-1,7 кгс/см2 от установленного зарядного давления или при торможении электропневматическим тормозом повысить давление в тормозных цилиндрах до 3,8-4,0 кгс/см2 по показанию манометра на локомотиве.

10.3.Управление автотормозами в грузовых поездах

кранами машиниста № 222, 222М, 394, 395

10.3.1. Для служебного торможения ручку крана машиниста из поездного положения перевести в V положение и снизить давление в уравнительном резервуаре от установленного зарядного на необходимую величину, после этого ручку крана перевести  в  IV  положение.  Первую ступень торможения выполнять снижением давления в уравнительном резервуаре: в груженых поездах - на 0,6-0,7 кгс/см2, порожних - на 0,5-0,6 кгс/см2, на крутых затяжных спусках - на 0,7-0,9 кгс/см2, в зависимости от  крутизны спуска.

На равнинном профиле пути со спусками до 0,008 при следовании на зеленый огонь светофора или по свободному  перегону разрешается первая ступень торможения  (кроме проверки действия автотормозов) - 0,3-0,5 кгс/см2.

Вторую ступень при необходимости выполнять по истечении не менее 5 сек. после прекращения выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста.

Если кран машиниста имеет положение VА, то после получения необходимой разрядки уравнительного резервуара положением V разрешается задерживать ручку крана в положении VА в течение 5-8 сек. перед перемещением в IV положение с целью стабилизации давления в уравнительном резервуаре в положении перекрыши.

10.3.2. Повторные торможения выполнять в виде цикла, состоящего из торможения и отпуска, при достижении требуемой скорости движения скорости движения поезда.

Если при отпуске автотормозов завышением давления в магистрали сверх зарядного времени для подзарядки рабочих камер воздухораспределителей на равнинном режиме этим давлением было менее 1 мин., очередную ступень торможения производить снижением давления в уравнительном  резервуаре на 0,3 кгс/см2 больше начальной ступени.

10.3.3. С целью предупреждения истощения автотормозов в поезде при следовании по спуску, на котором выполняются повторные торможения, необходимо выдерживать между торможениями время не менее 1 мин. для подзарядки тормозной сети поезда.

Для выполнения этого требования не делать частых торможений и не отпускать автотормоза при большой скорости. Время непрерывного следования поезда с постоянной ступенью торможения на спуске при включении воздухораспределителей на равнинный режим не должно, как правило, превышать 2,5 мин., при необходимости более длительного торможения увеличить разрядку тормозной магистрали на 0,3-0,5 кгс/см2 и после достаточного снижения скорости отпустить автотормоза.

10.3.4. При управлении автотормозами на затяжных спусках 0,018 и круче, где установлено зарядное давление в тормозной магистрали 6,0-6,2 кгс/см2, первую ступень  торможения выполнять при скорости, установленной в местных инструкциях и режимных картах, снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,7-0,8 кгс/см2, а на спусках круче 0,030 - 0,8-0,9 кгс/см2.

Далее силу торможения регулировать в зависимости от скорости движения поезда и профиля пути. При этом не производить полный отпуск автотормозов, если до  окончания подзарядки тормозной сети и выполнения повторного торможения скорость поезда превысит установленную.

При необходимости применения полного служебного торможения, а также в процессе регулировочных торможений при следовании по спуску не разряжать тормозную магистраль до давления ниже 3,8 кгс/см2. Если по какой-либо причине при следовании по спуску давление в тормозной магистрали будет ниже 3,8 кгс/см2, остановить поезд, привести в действие вспомогательный тормоз локомотива, после чего отпустить  автоматические тормоза и заряжать тормозную сеть на стоянке до начала движения поезда (либо в течение не менее 5 мин., если поезд удерживается вспомогательным тормозом локомотива). Если давление в магистрали поезда оказалось ниже 3,8 кгс/см2 в конце спуска, а по условиям профиля  пути скорость дальнейшего движения будет снижаться настолько, что потребуется произвести отпуск автотормозов и за время до следующего торможения можно осуществить подзарядку тормозной сети до установленного давления, то останавливать поезд для подзарядки автотормозов не требуется.

После прохода поездом затяжного спуска и перевода на станции его тормозной сети на нормальное зарядное давление осмотрщики обязаны проверить отпуск  всех автотормозов в поезде и переключить воздухораспределители в составе на равнинный режим.

10.3.5. При следовании грузового поезда со скоростью более 80 км/ч и появлении на локомотивном светофоре желтого огня приводить тормоза в действие снижением давления в уравнительном резервуаре в груженом поезде на 0,8 - 1,0 кгс/см2, а в порожнем - 0,6 - 0,6 кгс/см2. При меньшей скорости движения и большей длине блок-участков торможение начинать с учетом скорости и эффективности тормозных средств на соответствующем расстоянии от светофора.

10.3.6. В грузовых поездах с зарядным давлением в тормозной магистрали от 4,8 до 5,5 кгс/см2 при полном отпуске автотормозов после служебного торможения выдерживать ручку крана машиниста в I положении до повышения давления в уравнительном резервуаре на 0,5-0,7 кгс/см2 выше зарядного. После снижения давления до нормального  зарядного, при необходимости повторить указанное завышение давления.

10.3.7. На незатяжных спусках, где применяются повторные торможения и воздухораспределители в грузовом поезде должны быть включены на равнинный режим, отпуск между повторным торможениями выполнять переводом ручки крана машиниста в I положение до зарядного давления в уравнительном резервуаре. Если между повторными торможениями имеется время для перехода с повышенного давления в магистрали на нормальное зарядное, то отпуск автотормозов между повторными торможениями производить в соответствии с п.10.3.6 настоящей Инструкции с последующим переводом в поездное положение.

10.3.8. После экстренного торможения отпуск автотормозов в грузовом поезде производить переводом ручки крана машиниста в I положение до получения давления в уравнительном резервуаре 3,0-3,5 кгс/см2 у крана машиниста без стабилизатора и 6,5 -6,8 кгс/см2 при наличии стабилизатора.

10.3.9. При длине состава грузового поезда более 100 до 350 осей одновременно с началом отпуска автотормозов затормаживать локомотив краном вспомогательного  тормоза (если он не был заторможен ранее) с давлением в тормозных цилиндрах 1,5 - 2,0 кгс/см2 и выдерживать  локомотив в заторможенном состоянии в течение 30-40 сек., после чего отпустить ступенями локомотивный тормоз.

10.3.10. В поездах с составом длиной более 300 осей не начинать отпуск автотормозов при скорости менее 20 км/ч до полной остановки поезда. Как исключение при следовании по спуску, где имеется ограничение скорости 25 км/ч и менее, отпуск автотормозов производить с заблаговременным за 15-20 сек. затормаживанием локомотива вспомогательным тормозом.

10.3.11. На крутых затяжных спусках, где установлено зарядное давление в тормозной магистрали грузового поезда 6,0 - 6,2 кгс/см2,полный отпуск автотормозов выполнять переводом ручки крана машиниста № 222, 394, 395 в I положение до получения давления в уравнительном резервуаре 6,5-6,8 кгс/см2. Если тормоза включены на горный режим и полного отпуска не требуется, то производить ступенчатый отпуск переводом ручки крана во II положение до повышения давления в уравнительном резервуаре при каждой ступени отпуска не менее, чем на 0,3 кгс/см2. При давлении в тормозной магистрали на 0,4 кгс/см2 ниже предтормозного зарядного производить только полный отпуск.

10.3.12. Включать тягу на локомотивах в движущемся поезде не ранее, чем через 1 мин после перевода ручки крана машиниста в положение отпуска.

10.3.13. После остановки поезда с применением автотормозов необходимо выждать время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до приведения локомотива в движение:

после ступени - не менее 1,5 мин. при воздухораспределителях, включенных на равнинный режим, и не менее 2 мин. при воздухораспределителях, включенных на горный режим;

после полного служебного торможения - не менее 2 мин. при воздухораспределителях, включенных на равнинный режим, и не менее 3,5 мин. при воздухораспределителях, включенных на горный режим;

после экстренного торможения в поездах длиной до 100 осей – не менее 4 мин., более 100 осей - не менее 6 мин.

10.4. Управление тормозами при ведении

грузового поезда по ломаному профилю

10.4.1. Спуск с переходом на подъем. При следовании по спуску машинист не должен допускать превышения установленной для данного участка скорости.

Если скорость может увеличиваться более установленной, обязательно применить автотормоза и после снижения скорости отпустить их с таким расчетом, чтобы въезжать на подъем с отпущенными тормозами и максимально допускаемой скоростью.

Включать контроллер (открывать регулятор на паровозе) разрешается только после полного отпуска автотормозов.

10.4.2. Спуск различной крутизны. При ведении поезда с включенным контроллером (закрытым регулятором на паровозе) по спуску с различной крутизной применять ступенчатое торможение вспомогательным тормозом локомотива при переходе со  спуска меньшей крутизны на спуск большей крутизны.

10.4.3. Спуск с переходом на площадку и снова на спуск.

В процессе ведения поезда с выключенным контроллером (с закрытым регулятором на паровозе) по спуску с переходом на короткую площадку (менее длины поезда)  и далее снова на спуск при выходе локомотива на спуск после площадки привести в  действие вспомогательный тормоз. При выходе на спуск всего поезда, в зависимости от скорости движения отпустить ступенями вспомогательный тормоз.

Если площадка после спуска длинная (более длины поезда), то на спуске полностью отпустить автоматические тормоза (если они приводились в действие для снижения скорости) и следовать по площадке с отпущенными автотормозами, при необходимости - с включенным контроллером (открытым регулятором на паровозе).

При выходе локомотива на следующий спуск привести в действие вспомогательный тормоз и отпустить его ступенями при выходе всего поезда на спуск, если по условиям профиля не требуется применение автотормозов.

11. Особенности обслуживания автотормозов

и управления ими в грузовых поездах

повышенного веса и длины

# 11.1. Общие положения

11.1.1. Обращение поездов повышенного веса и длины (грузовых поездов обычного или специального формирования) и соединенных поездов организуется для повышения пропускной и провозной способности участников и направлений, сокращения  задержек поездов при предоставлении "окон" для ремонтно-путевых и строительных работ:

1) с постановкой локомотива (локомотивов) в голове состава:

из порожних вагонов с числом осей от 350 до 520 (включительно);

весом от 6,0 до 8,0 тыс. тс с числом осей от 350 до 400 (включительно);

2) с постановкой локомотивов в голове и хвосте состава весом от 6,0 до 12,0 тыс. тс с числом осей от 400 до 560 (включительно);

3) с постановкой локомотивов в голове и последней трети состава весом от 8,0  до 16,0 тыс.тс с числом осей от 540 до 780 (включительно);

4) соединенных поездов с постановкой локомотивов в голове и середине состава:

весом от 6,0 до 12,0 тыс.тс с числом осей более 400 до 540 ( включительно) с объединенной тормозной магистралью;

с составом из груженых и составом из порожних вагонов весом от 6,0 до 10,0 тыс.тс и числом осей от 400 до 680 (включительно) с объединенной тормозной магистралью;

из порожних вагонов с числом осей более 480 до 780 (включительно) с объединенной тормозной магистралью;

весом до 12,0 тыс.тс с числом осей до 520 (включительно)  с автономными тормозными магистралями.

11.1.2. Организация обращения поездов повышенного веса и длины должна осуществляться после проведения расчетов и опытных поездок, выполнения комплекса  организационно-технических мероприятий, разработки местных инструкций, утверждаемых ЗАО «НК «КТЖ», их изучения и практического освоения всеми причастными работниками, разработки и утверждения директором эксплуатационного локомотивного депо режимных карт вождения поездов.

В местных инструкциях должен предусматриваться для каждого участка дороги порядок подготовки, формирования, вождения и пропуска поездов повышенного веса и длины, обеспечения безопасности движения и взаимной информации между поездными диспетчерами, энергодиспетчерами, дежурными по станции и локомотивными бригадами, а также порядок пользования радиосвязью и регламент переговоров.

Режимные карты разрабатываются исходя из наличия в составе поезда вагонов с загрузкой менее 10 тс/ось, а также вагонов на тележках пассажирского типа с учетом приложения сил тяги или электрического торможения на  автосцепке локомотива не более 50 тс; в поездах, имеющих в своем составе все вагоны с загрузкой более 10 тс/ось  (угольные, рудные, наливные и другие составы), допускаемые силы тяги электрического торможения на автосцепке локомотива не более 95 тс. Сила тяги на  автосцепке локомотива, работающая на растяжение состава, не должна превышать при трогании с места 95 тс, а при разгоне и движении - 130 тс.

Силу тяги на автосцепке локомотива определять по его тяговым характеристикам, за вычетом сопротивления движению или измерительными средствами  вагонов-лабораторий в процессе опытных поездок.

Техническое обслуживание, порядок размещения и включения тормозов, обслуживание автотормозов и управление ими в пути следования грузовых поездов повышенного веса и длины производятся в соответствии с настоящей Инструкцией с учетом дополнительных требований, изложенных в данной главе.

11.1.3. Обращение поездов повышенного веса и длины разрешается на однопутных и двухпутных участках в любое время суток, при температуре не ниже - 30°С, а поездов из порожних вагонов -не ниже 40°С.

11.1.4. Объединять и разъединять поезда повышенного веса и длины разрешается на спусках и подъемах до 0,006 с соблюдением условий безопасности движения,  предусмотренных местной инструкцией. Разрешается соединять поезда с составами из груженых и порожних вагонов, а также поезда с составами из порожних вагонов, при этом составы (поезда) меньшего веса или из порожних вагонов необходимо размещать  в хвосте такого поезда. В соединенных поездах с объединенной тормозной магистралью, состоящей из двух груженых или порожних составов, в хвосте размещается поезд меньшей длины.

11.1.5. Подготовку тормозного оборудования вагонов разрешается производить в составах на разных путях с обязательным полным опробованием автотормозов в каждом составе, подлежащем последующему сцеплению при формировании поезда.

11.1.6. Обращение поездов повышенного веса и длины разрешается на участках с руководящими спусками (включительно) при наличии ограничений скорости менее 25 км/ч - до 0,008, в остальных случаях - до 0,012; поездов из порожних вагонов с числом осей более 350 - до 0,018.

Обращение грузовых поездов повышенного веса и длины с руководящими спусками выше указанных допускается приказом Президента  ЗАО «НК «КТЖ» на основании положительных результатов опытных поездок на конкретном участке железной дороги.

11.1.7. Управление тормозами в поездах с локомотивами в составе или хвосте осуществляется машинистами локомотивов с использованием радиосвязи, по командам машиниста головного локомотива. Порядок пользования радиосвязью устанавливается местной инструкцией.

11.1.8. Два стоящих рядом локомотива в голове или составе поезда, оборудованных системой многих единиц, должны работать с соединенными между локомотивами питательными магистралями.

11.1.9. Все локомотивы в поездах повышенного веса и длины должны быть оборудованы кранами машиниста, имеющими положение VA, и сигнализаторами разрыва тормозной магистрали с датчиком № 418.

11.1.10. Служебные торможения при снижении давления в уравнительном резервуаре более 0,6 кгс/см2, вплоть до полного служебного торможения в один прием с головного локомотива, выполнять постановкой  ручки крана машиниста в V положение с выдержкой в этом положении до снижения давления в уравнительном резервуаре на 0,5 - 0,6 кгс/см2 и последующим переводом в положение VA. После получения необходимой разрядки ручку перевести в IV положение.

Повторную ступень торможения производить после прекращения выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста, переводом ручки крана в V положение.

Полное служебное торможение производить указанным выше порядком, в случаях, предусмотренных п.10.1.20 настоящей Инструкции, со снижением давления в уравнительном резервуаре крана машиниста в поездах весом 6 тыс.тс и более - на 1,8-2,0 кгс/см2,  а  в  поездах  из  порожних  вагонов  с  числом осей 350 и более - на 1,5 - 1,7 кгс/см2.

11.1.11. Разрешается применять электрическое торможение на локомотивах, находящихся в голове или составе поезда, а также на обоих локомотивах. Места применения электрического торможения и предельные значения токов должны быть отражены в местных инструкциях и режимных картах с обязательным выполнением требований, указанных в п.10.1.31 настоящей Инструкции.

11.1.12. Набор и сброс (за исключением экстренного торможения) тяговых и тормозных позиций производить таким образом, чтобы возрастание силы тяги или торможения от нуля до максимального значения и ее снижение с максимального значения  до  нуля происходило не быстрее, чем за 25 сек.

Для предупреждения разрыва автосцепок после отпуска автотормозов на участках с переломным продольным профилем пути разрешается включение 25% воздухораспределителей вагонов на горный режим с головы поезда обычного формирования весом более 6,0 тыс.тс и длиной более 350 осей, а также с головной части первого состава соединенного поезда, весом от 6,0 до 12 тыс.тс или поезда специального формирования весом более 8,0 тыс.тс. Порядок переключения  режимов воздухораспределителей устанавливается приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ».

11.1.13. Максимальная допустимая скорость движения поездов повышенного веса и длины по условиям обеспеченности автотормозными средствами устанавливается в соответствии с действующими нормативами по тормозам (приложение 2).

11.1.14. При соединении поездов машинисты должны соблюдать следующий порядок:

1) согласовать по радиосвязи подъезд к первому поезду;

2) при движении на соединение поездов машинист второго поезда, не доезжая 50-100 м до хвостового вагона впереди стоящего поезда, снижает скорость до 3 км/ч, согласовывает по радиосвязи с машинистом этого поезда возможность сцепления и подтягивает состав до соединения. Запрещается осаживать поезда при их соединении;

3) после сцепления  машинист  локомотива, находящегося в середине состава, обязан проверить правильность соединения автосцепок и рукавов тормозной магистрали локомотива из хвостового вагона впереди стоящего поезда, сообщить машинисту головного локомотива номер своего поезда, его вес, длину и тормозное нажатие (по справке формы ВУ-45).

# 11.2. Поезд с локомотивом в голове состава

11.2.1. Локомотивы должны иметь компрессоры типа КТ, допускается использование локомотивов с компрессорами Э-500 при условии двойной тяги и работы компрессоров по системе многих единиц.

Стабилизатор крана машиниста должен быть отрегулирован на темп ликвидации сверхзарядного давления с 6,0 до 5,8 кгс/см2 за 100-120 сек.

11.2.2. Подготовку и опробование тормозного оборудования в составе производить от стационарной компрессорной установки (зарядное давление 4,8 - 5,0 кгс/см2). При раздельной подготовке и опробовании автотормозов в двух составах, находящихся на разных путях, от стационарных установок и локомотивов с последующим их соединением зарядное давление для порожних составов должно быть 4 кгс/см2, для груженых составов - 4,8 - 5,0 кгс/см2. Такие же зарядные давления должны иметь локомотивы, обеспечивающие маневровые передвижения этих составов при их соединении.

Порядок подготовки и опробования автотормозов составов должен быть отражен в местных инструкциях.

11.2.3. Зарядное давление в тормозной магистрали на поездном локомотиве с составом из порожних вагонов устанавливать 4,8-5,0 кгс/см2, при этом давление в тормозной магистрали хвостового вагона после зарядки автотормозов должно быть не менее 4,0 кгс/см2. При составе из загруженных вагонов устанавливать зарядное давление в  тормозной магистрали поездного локомотива 5,3-5,5 кгс/см2,в тормозной магистрали хвостового вагона после окончания зарядки тормозной сети давление должно быть не менее 4,5 кгс/см2. Значение давления в магистрали хвостового вагона поезда записать в справку ВУ-45. Величину давления в магистрали хвостового вагона определять по показанию манометра, ввернутого в стандартную головку для подсоединения с рукавом тормозной магистрали хвостового вагона.

11.2.4. В каждом из составов, формируемых в поезд повышенного веса и длины, производить полное опробование автотормозов от стационарной компрессорной установки. Зарядку и полное опробование автотормозов от локомотива производить лишь в случае отсутствия на станции стационарной компрессорной установки.

После соединения составов, прицепки поездного локомотива и до зарядки тормозной сети проверяется целостность тормозной магистрали в соответствии с  п.9.2.4,  ее плотность во II положении ручки крана машиниста и выполняется сокращенное опробование автотормозов. Отпускать автотормоза при опробовании необходимо с завышением давления в уравнительном резервуаре на 0,5 - 0,6 кгс/см2 выше нормального  зарядного, торможение и отпуск проверять по пяти хвостовым вагонам сформированного поезда.

При опробовании автотормозов сформированного поезда от локомотива не менее, чем через 2 мин. после торможения и при IV положении ручки крана машиниста  проверить плотность тормозной сети поезда аналогично установленной проверке в поездном положении ручки крана машиниста. При этом плотность тормозной сети поезда при IV положении ручки крана машиниста не должна уменьшиться более, чем на 10%.

11.2.5. На равнинном профиле пути со спусками до 0,008, включительно, при следовании на зеленый огонь светофора или по свободному перегону разрешается  первая ступень торможения (кроме проверки действия автотормозов) - 0,3 - 0,5 кгс/см2.

Допускается на основании опытных поездок с динамометрическим вагоном, с учетом местных условий производить служебные торможения, вплоть до полных служебных, в два приема - с первоначальным снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,4 кгс/см2, последующей выдержкой ручки крана машиниста в IV положении 4-6 сек. и повторным снижением давления в уравнительном резервуаре V положением ручки крана на необходимую величину, но не менее, чем на 0,3 кгс/см2.

11.2.6. Отпуск автотормозов  в пути следования производить I положением ручки крана машиниста с выдержкой в этом положении до повышения давления в уравнительном резервуаре в зависимости от длины состава и плотности тормозной сети на 0,5-1,0 кгс/см2 выше нормального зарядного, после чего перевести ручку крана в поездное положение.

Разрешается после повышения давления в уравнительном  резервуаре на указанную величину ручку крана машиниста перевести из I в IV положение и по истечении 30-40 сек. после кратковременной постановки в I положение перевести ее в поездное положение.

Если при отпуске автотормозов с завышением давления в магистрали время для  подзарядки рабочих камер воздухораспределителей этим давлением было менее 2 мин, очередную ступень торможения производить снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,3 кгс/см2 больше начальной ступени.

В момент начала отпуска автотормозов затормаживать локомотив краном вспомогательного тормоза с давлением  в тормозных цилиндрах 1,5 кгс/см2,  выдержать локомотив в заторможенном состоянии 40-60 сек., после чего отпустить ступенями тормоз локомотива.

При скорости менее 20 км/ч начинать отпуск автотормозов состава запрещается до полной остановки поезда.

11.2.7. При трогании с места после остановки время с момента перевода ручки  крана машиниста в положение отпуска до включения тяги должно быть: после служебного торможения не менее 3 мин., после полного служебного торможения- 4 мин, после экстренного - 8 мин. В зимний период указанное время увеличивается в 1,5 раза.

11.2.8. При проверке действия тормозов порожних поездов в пути следования отпуск производить после ступени торможения с выдержкой в перекрыше в течение 8-10 сек. При этом снижение скорости за время  торможения и отпуска должно быть не менее, чем 10 км/ч.

11.2.9. Для улучшения управляемости автотормозами в грузовых поездах из  порожних вагонов с числом осей от 350 до 400 (включительно) допускается отключение воздухораспределителей не более, чем на 1/4 вагонов, а в поездах, длина которых более 400 осей, - на 1/3 вагонов. Вагоны с отключенными воздухораспределителями должны быть равномерно расположены по длине состава, но не группами, при этом на пяти последних вагонах в хвосте состава автотормоза должны быть включены и исправно  действовать.

Подготовку и управление автотормозами в таких поездах производить в соответствии с настоящей Инструкцией.

На пунктах подготовки вагонов под погрузку тормоза всех вагонов должны быть включены в соответствии с действующими требованиями.

# Соединенный грузовой поезд автономными

# тормозами  магистрали

11.3.1. Пропускать соединенные грузовые поезда с сохранением  автономности тормозных магистралей каждого поезда разрешается только для ликвидации последствий крушений, аварий и стихийных бедствий. Их пропуск на двухпутных участках должен осуществляться по временно однопутному перегону и одному или двум впереди лежащим перегонам, без скрещивания с пассажирскими поездами.

На однопутных линиях движение соединенных грузовых поездов с автономными тормозными магистралями может осуществляться в пределах всего участка, включающего перегон (перегоны), на котором ведутся  восстановительные работы.

11.3.2. Соединенные поезда с автономными тормозными магистралями формируются путем объединения на перегоне или станциях двух грузовых поездов.

11.3.3. Соединение поездов производить порядком, установленным п.11.1.4 настоящей Инструкции, при этом тормозные магистрали обоих поездов не объединяются.

Ответственность за правильное соединение поездов несет  машинист локомотива второго поезда.

11.3.4. Машинист локомотива второго поезда управляет автотормозами по команде машиниста головного локомотива. Команды о торможении и отпуске тормозов машинист головного локомотива передает по радиосвязи, при этом управление автотормозами в составах, входящих в соединенный поезд, должно производиться машинистами по возможности одновременно. Запрещаются несогласованные действия машинистов при управлении тормозами.

11.3.5. Для проверки действия автотормозов в пути следования машинист головного локомотива передает по радиосвязи команду машинисту второго поезда о начале производства проверки и производит ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,6 – 0,7 кгс/см2, машинист второго поезда производит торможение такой же ступенью. Снижение скорости на 10 км/ч должно происходить на  расстоянии, не превышающем установленное местными инструкциями.

Отпуск автотормозов при проверке их действия производить только после того, как машинисты убедятся в нормальной работе автотормозов.

11.3.6. Применение полного служебного или экстренного торможения допускается в крайних случаях, когда требуется немедленная остановка поезда с локомотивом, машинист которого первым замечает опасность. О применении такого торможения немедленно передается извещение по радиосвязи, получив которое, машинист локомотива второго поезда обязан  повторить это торможение с управляемого локомотива.

# 11.4. Поезд с постановкой локомотива в голове

# и в составе или в хвосте поезда

# с объединенной тормозной магистралью

11.4.1. Автотормоза локомотива должны быть включены в тормозную магистраль, а комбинированные краны открыты, и блокировка № 367 включена.

11.4.2. Зарядное давление в тормозной магистрали, на которое регулируются краны машиниста головного локомотива и локомотива в составе или хвосте поезда,  должно быть 5,3 - 5,5 кгс/см2. После соединения подготовленных составов и прицепки локомотивов машинисты должны повысить давление в уравнительном резервуаре до 5,8 - 6,0 кгс/см2 переводом ручки крана машиниста в I положение, после чего перевести ручку в поездное положение.

11.4.3. Полное опробование автотормозов поездов, подлежащих соединению на станции, производится у каждого состава раздельно с выдачей машинистам справки ВУ-45 об исправном действии автотормозов. После соединения поездов и объединения тормозной магистрали целостность ее в составе первого поезда и исправное действие сигнализаторов № 418 локомотивов обоих поездов проверять следующим образом:

машинист головного локомотива после извещения по радиосвязи машиниста локомотива в составе поезда производит ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,7 - 0,8 кгс/см2 с последующим переводом ручки крана  в IV положение;

машинист локомотива, расположенного в составе поезда, таким же порядком приводит в действе автотормоза после загорания сигнальной лампы "ТМ" сигнализатора  № 418. Убедившись в срабатывании сигнальной лампы "ТМ", машинист локомотива в составе поезда извещает об этом по радиосвязи машиниста головного локомотива, после чего оба машиниста отпускают автотормоза.

При объединении поездов на перегоне после сцепления локомотива второго поезда  с  хвостовым вагоном первого поезда целостность тормозной  магистрали  первого поезда и срабатывание сигнализаторов разрыва тормозной магистрали с датчиком  № 418 на обоих  локомотивах  проверяют при отпущенных  автотормозах  первого и второго составов, по загоранию лампочки "ТМ" на обоих локомотивах в процессе соединения рукавов тормозных магистралей с предварительной их продувкой через концевые краны. Машинисты соединительных поездов обязаны сообщить друг другу по радиосвязи о срабатывании сигнализаторов и загорании лампочек "ТМ" на обоих локомотивах. После соединения тормозных магистралей обоих поездов завысить давление в  уравнительных резервуарах на локомотивах по команде машиниста головного локомотива I положением ручки крана машиниста до 5,8 - 6,0 кгс/см2. Тормозное нажатие в таких поездах принимают по наименьшему значению из объединенных составов.

После проведения указанной проверки выдача общей справки ВУ-45 не требуется.

11.4.4. При формировании поездов на станциях, имеющих пункты технического обслуживания, в каждом из составов, подлежащих объединению, должно производиться полное опробование автотормозов до их объединения. После объединения составов, до зарядки и проверки плотности тормозной сети проверяют целостность тормозной магистрали между локомотивами, распределенными по составу, по срабатыванию лампы "ТМ" сигнализатора № 418.

В этих случаях порядок выдачи справок формы ВУ-4 устанавливает ЗАО «НК «КТЖ».

11.4.5. Для проверки плотности тормозной сети при поездном  положении ручки крана машиниста принимать следующие нормы времени снижения давления в главных резервуарах на 0,5 кгс/см2 в зависимости от числа осей в составе на каждые 1000 л объема главных резервуаров:

Число осей .....    351-400   401-500  501-600  601-700  701-780

Время, сек.   .....       15             13             10           9              8

Указанное время определяется путем деления суммы времени снижения давления в главных резервуарах всех локомотивов на их суммарный объем в тысячах литров.

Отпуск автотормозов производить завышением давления в уравнительном резервуаре до 5,8 -6,0 кгс/см2, переводом ручки крана машиниста в I положение.

11.4.6. После отправления соединенных поездов и поездов специального формирования проверить действие автотормозов поезда в пути следования порядком, установленным п.11.4.8. настоящей Инструкции, и с выполнением требований, устанавливаемых местными инструкциями.

11.4.7. Режим ведения поезда задается машинистом головного локомотива в соответствии с режимными картами, разрабатываемыми на основании опытных поездок. В этих картах во избежание перегрева проводов контактной сети, выдавливания вагонов и разрыва автосцепных устройств устанавливают предельные токи электродвигателей локомотивов при различном их соединении, превышение которых при ведении поезда не допускается.

Указание о торможении и отпуске тормозов в поездах машинист головного локомотива передает другим машинистам по радиосвязи. При каждом торможении машинисты обязаны контролировать срабатывание сигнализатора разрыва тормозной магистрали с датчиком № 418, по кратковременному загоранию его лампы.

# 11.4.8. Действие тормозов в пути следования необходимо проверять понижением давления в уравнительном резервуаре на 0,7 – 0,8 кгс/см2.

Служебные и полные служебные торможения с головного локомотива и ло-комотива в составе поезда выполнять одновременно с выдержкой ручки крана машиниста в пятом положении до снижения давления в уравнительном резервуаре на           0,5–0,6 кгс/см2 и последующим переводом ручки в положение VA, а после достижения необходимой разрядки ручку перевести в IV положение. Повторные ступени с целью усиления  торможения  производить после прекращения выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста, переводом ручки крана машиниста в V положение. При объединении поезда с составом из загруженных вагонов с поездом, имеющим состав из порожних вагонов, тормозную магистраль на локомотиве в составе поезда при ступенях торможения  разряжать на 0,2 - 0,3 кгс/см2  меньше, чем на головном локомотиве.

11.4.9. Отпуск автотормозов производить одновременно с обоих локомотивов либо  с опережением начала отпуска на локомотиве, находящемся в составе поезда, до 6 сек. Ручку крана машиниста выдерживать в I положении до давления в уравнительном резервуаре 5,8 - 6,0 кгс/см2.

11.4.10. Режимы трогания соединенных грузовых поездов или грузовых поездов с локомотивами в составе или хвосте поезда с учетом местных условий устанавливает ЗАО «НК «КТЖ». Разрешается при трогании с места силу тяги локомотива, находящегося в составе или хвосте поезда, включать одновременно с головным.

Допускается опережение на 3-6 сек. включения тяги второго локомотива по отношению к головному.

11.4.11. Если в процессе ведения поезда на локомотиве в составе (хвосте) поезда загорается лампа "ТМ", сигнализирующая о срабатывании датчика № 418, машинист должен сообщить об этом по радио машинисту головного локомотива, выяснить причину торможения и при необходимости перевести ручку крана машиниста в III положение.

11.4.12. При неисправности радиосвязи машинист локомотива в составе (хвосте) поезда по включению и отключению тяги ориентируется по профилю пути и скорости поезда, а по загоранию лампы "ТМ" производит ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,8 - 1,0 кгс/см2. Такая же ступень торможения выполняется, если машинист замечает торможение поезда, независимо от загорания лампы "ТМ". Машинист головного локомотива при отказе радиосвязи регулировочные торможения производит ступенью 0,8 - 1,0 кгс/см2. Отпуск автотормозов машинист локомотива в составе (хвосте) поезда при неисправности радиосвязи производит переводом ручки крана машиниста в II положение, после повышения давления в тормозной магистрали или выпуска сжатого воздуха через атмосферное отверстие крана машиниста либо остановки поезда.

В случае отказа радиосвязи следование поезда разрешается до первой станции, где необходимо произвести разъединение поездов.

11.4.13. При стоянке поезда более 30 мин., падении давления в главных резервуарах ниже 5,5 кгс/см2 произвести проверку автотормозов:

проверить плотность тормозной магистрали, при II положении ручки крана машиниста, которая должна быть на уровне, указанном в справке формы ВУ-45, отклонение допускается не более, чем на 20%;

машинист головного локомотива производит ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,7 - 0,8 кгс/см2; после загорания сигнальной лампы "ТМ" на пульте локомотива в составе поезда машинист этого локомотива производит аналогичную ступень разрядки; убедившись в срабатывании автотормозов, машинист локомотива в составе поезда извещает об этом по радиосвязи машиниста головного  локомотива, после чего они отпускают тормоза.

Помощники машинистов проверяют действие автотормозов на торможение и отпуск на вагонах, количество которых устанавливается ЗАО «НК «КТЖ» и указывается в местных инструкциях.

# Отцепка локомотива от состава

12.1. В пунктах смены локомотивов у пассажирских и грузовых поездов машинист перед отцепкой локомотива от состава должен выключить электропневматический тормоз (при его наличии), привести в действие автоматические тормоза снижением давления в уравнительном резервуаре на 1,5-1,7 кгс/см2.

После этого помощник машиниста перекрывает концевые краны у локомотива и первого вагона, разъединяет между локомотивом и первым вагоном рукава тормозной магистрали, подвешивает их на подвески (при наличии подвесок).

12.2. Закрепление состава поезда на станции производить в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе и техническо-распорядительном акте станции.

12.3. При обслуживании локомотивов одним машинистом выполнение операций по  отцепке поездного локомотива от состава поезда возлагается на осмотрщика вагонов. Отцепка поездного локомотива от пассажирского состава, оборудованного электрическим отоплением, производится осмотрщиком вагонов только после разъединения поездным электромехаником высоковольтных междувагонных электрических соединений.

Перед отцепкой поездного локомотива, обслуживаемого одним машинистом, от состава грузового поезда машинист должен переключить воздухораспределители локомотива на груженый режим.

# Техническое обслуживание

# тормозного оборудования

# моторвагонных поездов

13.1. Техническое обслуживание тормозного оборудования производят слесари депо при всех видах ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-1) моторвагонного подвижного состава. Обслуживание и проверка технического состояния тормозного оборудования при ТО-1 должны выполнять локомотивные бригады во время приемки-сдачи моторвагонного поезда на путях основного и оборотного депо, в пунктах смены локомотивных бригад на станционных путях, при отстое и экипировке поезда.

13.2. Перечень работ, выполняемых локомотивной бригадой при приемке-сдаче поезда.

Локомотивная бригада обязана:

1) выпустить конденсат из главных, вспомогательных резервуаров и масловлагоотделителей;

2) проверить уровень масла в картерах компрессоров;

3) проверить пределы давлений в главных резервуарах, которые должны обеспечиваться автоматическим включением компрессоров на электропоездах и  дизель - поездах при давлении 6,5 кгс/см2 и их отключением при 8 кгс/см2. На авто - мотрисе АЧ-2 эти  давления  должны  составлять  7,5  и  9,0 кгс/см2. Допускаемые отклонения - 0,2 кгс/см2;

4) при наружном осмотре убедиться в том, что дата проверки манометров не просрочена, ручки разобщительных кранов тормоза находятся в соответствующих положениях, автотормоз включен на соответствующий режим, компрессоры после спуска работают нормально; проверить наличие пломб на предохранительных клапанах, фиксаторе разобщительного крана к электропневматическому клапану  автостопа и пломб на манометрах;

5) проверить зарядное давление в тормозной магистрали, плотность уравнительного резервуара, тормозной и питательной сети, работу кранов машиниста и воздухораспределителей при ступени торможения, действие автоматического и электропневматического тормозов; на  автомотрисе АЧ-2 проверить вспомогательный тормоз на предельное давление в  тормозных цилиндрах при полном торможении;

6) осмотреть тормозную рычажную передачу, ее предохранительные устройства и  проверить состояние и толщину тормозных колодок, проверить действие ручного тормоза, а также проходимость воздуха через концевые рукава магистрали путем не менее трехкратного открытия концевых кранов. На электропоездах, оборудованных электрическим тормозом, проверить действие схемы электрического торможения.

Выполнить следующие работы по устранению выявленных  неисправностей и  регулировке узлов оборудования: смену тормозных колодок; регулировку тормозной рычажной передачи; смену деталей подвески башмаков и шплинтов механической  части  тормоза; крепление в доступных местах ослабших резьбовых соединений.

13.3. Правила проверки технического состояния тормозного оборудования.

13.3.1. Уровень масла в  картерах компрессоров Э - 400  должен быть не ниже  15 мм от верхней кромки заливочного отверстия,  в компрессорах типов ЭК-7Б,  ЭК-7В - не ниже контрольной риски маслоуказателя, а в компрессорах ВВ-1,75/9,  МТК-135 - между верхней и нижней рисками маслоуказателя.

Уровень масла в картерах компрессоров, выходящий за пределы контрольных рисок маслоуказателя, не допускается.

Для компрессоров электропоездов применять компрессорное масло марки К-12  в зимний период и К-19, КС-19 - в летний, для компрессоров дизель-поездов, автомотрис - компрессорное масло марки К-19, КС-19 или КЗ-20 круглогодично. Кроме указанных масел разрешается применять масло марки КЗ-10н для смазывания компрессоров электропоездов в зимний период, до температуры атмосферного воздуха минус 30оС и масло марки КЗ-20 - в летний, а также в переходный межсезонный период, до температуры атмосферного воздуха минус 15оС. Запрещается применять другие виды масел, а также смазывать воздушные цилиндры через клапаны и фильтры.

При выпуске моторвагонного подвижного состава из депо после ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-1) должна быть проверена производительность его компрессоров по времени наполнения главных резервуаров с 7,0 до 8,0 кгс/см2 (приложение 1).

Плотность тормозной сети проверять с нормального зарядного давления. Для проверки перекрыть разобщительные краны на тормозной и питательной магистралях и  наблюдать за падением давления в тормозной магистрали по манометру, которое допускается не более 0,2 кгс/см2 в течение 1  мин. или 0,5 кгс/см2 в течение 2,5 мин.  Плотность питательной сети проверять по снижению давления в главных резервуарах с 7,0 до 6,5 кгс/см2. Время снижения давления должно быть не менее 7,5 мин. (или не менее 3 мин. при снижении давления с 7,0 до 6,8 кгс/см2).

Проверить в соответствии с требованиями пп.3.2.3, 3.2.7 и таблиц 3.1 и 3.2 настоящей Инструкции: зарядное давление в тормозной магистрали; плотность уравнительного  резервуара кранов машиниста; выходы штоков тормозных цилиндров; режим включения воздухораспределителей № 292; толщину и состояние тормозных колодок.

Толщина чугунных тормозных колодок в эксплуатации допускается не менее   12 мм. Выход тормозных колодок за наружную грань поверхности катания бандажа (обода колеса) в эксплуатации не допускается.

Колодки заменять при достижении предельной толщины, наличии по всей ширине колодки трещин, распространяющихся до стального каркаса, при клиновидном износе, если наименьшая допускаемая толщина находится от тонкого торца колодки на расстоянии 50 мм и более.

13.3.2. Проверка действия тормозов из рабочей кабины. Перед проверкой убедиться правильном положении ручек кранов на питательной и тормозной магистралях.

На электропоездах проверить:

1) действие электропневматического тормоза. После зарядки тормозной сети отключить генератор и включить прожектор, световые сигналы и другие потребители электроэнергии. Ручку тормозного переключателя в промежуточных кабинах установить во II ("Нейтральное") положение, в хвостовой кабине - в III положение("Выключено").При включении тормозного переключателя в рабочей кабине в I положение ("Включено") должна загореться контрольная лампа, что укажет на неисправность  аккумуляторной батареи и целостность электрической цепи электропневматического тормоза по всему поезду. Напряжение в цепи по вольтметру должно быть в пределах 45-50 В, а на электросекции СР - не менее 35 В.

# Затем перевести ручку крана машиниста № 334Э в IV положение,№ 395 -в положение  VЭ; должна загореться сигнальная лампа торможения и при кране № 334Э сработать вентиль перекрыши, а при кране машиниста № 395 - кратковременно должен включиться электровентиль на ЭПК № 150И без срабатывания автостопа, допускается выпуск сжатого воздуха из тормозной магистрали через кран машиниста № 395 и снижение давления в ней не более, чем на 0,5 кгс/см2.

Когда наполнение тормозного цилиндра произойдет до полной величины давления, ручку крана машиниста перевести в III положение (перекрыша без питания магистрали). Затем  выключить электрическое питание электропневматического тормоза и по лампе сигнализатора отпуска проверить полный отпуск всех тормозов, после чего ручку крана машиниста № 395 перевести во II положение, а крана № 334Э - в положение IIА.

На электропоезде ЭР22 ручку крана машиниста перевести в положение без питания магистрали, реверсивную рукоятку контроллера машиниста - в рабочее положение. Главную рукоятку контроллера перевести из нулевого положения в I тормозное и кнопкой "Аварийный ЭПТ" осуществить  полное торможение.

Произвести ступенчатый отпуск сначала кнопкой "Отпуск", затем  переводом главной рукоятки контроллера из I тормозного положения в нулевое, по лампе сигнализатора отпуска проверить полный отпуск  всех  тормозов, после чего ручку крана машиниста перевести в поездное положение.

На электропоездах, оборудованных кнопочным управлением электропневматического тормоза, его действие проверять при поездном положении ручки крана машиниста;

2) действие автоматического тормоза. Перед проверкой выключить электропневматический тормоз. С установленного зарядного давления проверить работу автотормозов на чувствительность к торможению. Для этого ручку крана машиниста           № 334Э из положения IIА перевести  в  IV положение, а ручку кранов машиниста        № 328, 394, 395 - из II положения в V положение и снизить давление в уравнительном резервуаре от установленного зарядного давления на 0,5 - 0,6 кгс/см2. После снижения давления в уравнительном резервуаре на требуемую величину перевести ручку крана машиниста № 334Э в III положение, а ручку кранов машиниста № 394, 395 – в IV положение. При этом автотормоза всех вагонов должны прийти в действие и самопроизвольно не отпускать в течение 5 мин.

После этого проверить автотормоза на чувствительность к отпуску переводом ручки кранов машиниста № 394, 395 во II положение, а крана машиниста № 334Э - в IIА. При повышении давления в тормозной магистрали до установленного зарядного давления автотормоза всех вагонов должны полностью отпустить.

Действие автоматических тормозов на чувствительность к торможению и отпуску проверяет у каждого вагона помощник машиниста.

Из противоположной концевой кабины управления машинист обязан произвести торможение автоматическим и электропневматическим тормозами, как при выполнении  сокращенного опробования тормозов,  а помощник машиниста должен проверить действие тормозов хвостового вагона по манометру тормозного цилиндра в нерабочей кабине управления.

На дизель-поездах типов Д, ДР и автомотрисе АЧ-2 проверить:

а) действие электропневматического тормоза. После зарядки тормозной сети включить прожектор, световые сигналы и другие потребители электроэнергии при неработающих дизельных установках.

На дизель-поездах типа ДР электропневматические тормоза проверять тем же порядком, как и в электропоездах типа ЭР с соответствующим краном машиниста, при этом напряжение в цепи по вольтметру должно быть в пределах 45 - 50 В.

На дизель-поездах типа Д в рабочей кабине управления ручку переключателя перевести в положение "Голова поезда". Во всех нерабочих кабинах управления ручки переключателей должны находиться в положении "Выключено", а в хвостовой кабине моторного вагона - в положении "Хвост поезда", разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях должны быть перекрыты, а ручки кранов машиниста      № 328, 395 - находиться в VI положении.

Включить источник питания электропневматического тормоза и проверить по вольтметру напряжение, которое должно быть не менее 45 В. При этом на пульте должна загореться зеленая сигнальная лампа, что укажет на исправность аккумуляторной батареи и целостность электрической цепи электропневматического тормоза по всему поезду.

Затем перевести ручку крана машиниста из II положения в положение VЭ, должна загореться красная сигнальная лампа. Когда наполнение тормозного цилиндра произойдет до полной величины давления, ручку  крана машиниста перевести в III положение, должна загореться желтая сигнальная лампа (красная гаснет). Выключить электрическое питание электропневматического тормоза и проверить полный отпуск всех тормозов, после чего ручку крана машиниста перевести во II положение. Зеленая сигнальная лампа при  включенном электропневматическом тормозе должна гореть при всех положениях ручки крана машиниста;

б) действие автоматического тормоза. Перед проверкой выключить электропневматический тормоз. Автоматический тормоз проверять тем же порядком, как и в электропоездах, оборудованных соответствующим краном машиниста.

Из противоположной концевой кабины управления машинист обязан произвести торможения автоматическим и электропневматическим тормозами, как при выполнении сокращенного опробования тормозов, а помощник машиниста должен проверить действие тормозов хвостового вагона по манометру тормозного цилиндра в нерабочей кабине управления.

На автомотрисе АЧ-2 в рабочей кабине управления включить автоматический выключатель и перевести переключатель управления электропневматического тормоза из положения "2" в положение "1".  В нерабочей кабине переключатель управления  ЭПТ должен находиться в  положении "2",разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях должны быть перекрыты, а ручка крана машиниста № 395 находиться в V положении. Разобщительный кран на трубопроводе от крана вспомогательного тормоза № 254 к тормозным цилиндрам должен находиться в перекрытом положении.

Произвести краном машиниста служебное торможение до полного  давления в  тормозных цилиндрах перемещением ручки крана из поездного положения в положение VЭ. Когда давление в тормозных цилиндрах повысится до 3,9 + - 0,1 кгс/см2, установить ручку крана машиниста в III положение, выключить электропневматический тормоз и проверить полный отпуск всех тормозов.

Действие автоматического тормоза проверить порядком, установленным для электропоездов, оборудованных краном машиниста № 395.

Из противоположной концевой кабины управления произвести проверку действия автоматического и электропневматического тормозов как на дизель - поездах.

Из обеих концевых кабин управления проверить действие вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах. Это давление должно быть 3,9 -+ 0,1 кгс/см2.

13.4. Порядок переключения тормозного оборудования при  смене кабин управления.

В моторвагонных поездах, оборудованных  кранами машиниста № 334Э, в оставляемой кабине управления ручку крана переключателя перевести в Ш положение "Выключено". После этого ручку крана машиниста перевести в IV положение и снизить давление в уравнительном резервуаре на  1,3-1,5 кгс/см2, а затем перевести в Ш положение. Когда закончится снижение давления в магистрали, перекрыть разобщительные краны на питательной  и тормозной магистралях, а ручку крана машиниста установить в 1 положение. В рабочей кабине, из которой будет осуществляться управление тормозами, машинист обязан ручку тормозного переключателя перевести из Ш положения в 1 "Включено". При этом должна загореться сигнальная  лампа контроля за  исправностью источника питания и целостностью электрической цепи поезда. Затем открыть разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях, отпустить  тормоза (контролируют по погасанию контрольной лампы отпуска тормозов),зарядить тормозную  сеть установленным давлением и перевести ручку крана машиниста в положение IIА.

В моторвагонных поездах, оборудованных кранами машиниста № 328, 394, 395, в оставляемой кабине управления отключить источник питания электропневматического тормоза, ручку крана машиниста перевести в V положение и, снизив давление в уравнительном резервуаре на 1,3-1,5 кгс/см2, - IV положение. Когда закончится выпуск сжатого воздуха через кран машиниста, перекрыть разобщительные краны на тормозной и питательной магистралях, а ручку крана машиниста установить в VI положение.

В рабочей кабине, из которой будет осуществляться управление тормозами, ручку крана машиниста перевести из VI положения во П и открыть разобщительный кран на питательной магистрали. Когда уравнительный резервуар зарядится до нормального зарядного давления, открыть разобщительный кран тормозной магистрали. Включить источник питания  электропневматических тормозов, при этом на пульте должна загореться сигнальная лампа.

В оставляемой кабине автомотрисы АЧ-2 выключить источник питания и перевести переключатель управления электропневматическими тормозами из положения "1" в положение "2", ручку крана машиниста перевести в V положение и, снизив давление в уравнительном  резервуаре на 1,3-1,5 кгс/см2, установить ручку в IV положение. Когда закончится выпуск сжатого воздуха через кран машиниста, перекрыть разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях, а ручку крана машиниста установить в V положение. Ручку крана вспомогательного тормоза № 254 перевести в последнее тормозное положение и после наполнения тормозных цилиндров до полного давления перекрыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана № 254 к тормозным цилиндрам. Убедиться в отсутствии недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах (допускается снижение давления в тормозных цилиндрах не более  0,2 кгс/см2 в мин).

Перейдя в рабочую кабину, из которой будет осуществляться управление тормозами, открыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана № 254 к тормозным цилиндрам, ручку крана машиниста перевести из V во  II положение и открыть разобщительный  кран на питательной магистрали. Включить источник питания ЭПТ и перевести переключатель управления электропневматического тормоза из положения "2" в положение "1".

13.5. Пересылку недействующего моторвагонного подвижного состава и опробование автотормозов в сплотках производить с учетом требований, изложенных в разделе 7.3 и п.9.1.9 настоящей Инструкции.

# Опробование тормозов в моторвагонных поездах

# 14.1. Общие положения

Установлены два вида опробования: полное и сокращенное. При полном опробовании тормозов  проверяют состояние тормозной магистрали, плотность тормозной сети, действие тормозов у всех вагонов.

При сокращенном опробовании проверяют состояние тормозной магистрали по действию тормоза хвостового вагона.

Полное опробование тормозов производят локомотивные бригады, а после планового ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-1) моторвагонного поезда - локомотивная бригада совместно с мастером или бригадиром автоматного отделения депо. После ночного отстоя поезда опробование тормозов производит локомотивная бригада.

При опробовании тормозов машинист обязан зарядить тормозную сеть поезда до установленного зарядного давления, указанного в табл.3.2,  и проверить работу сначала электропневматических, а затем автоматических тормозов.

14.2. Полное опробование тормозов

14.2.1. Полное опробование тормозов в моторвагонных поездах производится перед  выпуском поезда в рейс из депо после ремонта и технического обслуживания или после отстоя без бригад на станции или в депо в течение  времени, установленного директором отделения перевозок. В случае отстоя в течение времени, менее установленного, производить сокращенное опробование тормозов.

Полное опробование тормозов производить порядком, установленным п. 13.3.2. настоящей Инструкции. При этом в процессе полного опробования электропневматического и автоматического тормозов локомотивная бригада проверяет действие тормоза на торможение и отпуск у каждого вагона.

14.2.2. После каждого полного опробования тормозов в журнал формы ТУ-152, хранящемся в поезде, машинист вносит следующие записи:

номер моторвагонного поезда;

дату и время полного опробования электропневматических и  автоматических тормозов;

пределы давления в главных резервуарах, поддерживаемого регулятором давления, а также давление в тормозной магистрали при поездном положении ручки крана машиниста;

величину утечки воздуха из тормозной сети;

фамилии машиниста и помощника, а при выпуске моторвагонного поезда из депо после планового ремонта или технического обслуживания (кроме ТO-1)- мастера (бригадира) и машиниста.

14.3. Сокращенное опробование тормозов

14.3.1. Сокращенное опробование автотормозов с проверкой состояния тормозной  магистрали по действию тормоза хвостового вагона производить:

1) после перемены кабины управления;

2) после всякого разъединения рукавов или перекрытия концевых кранов в поезде;

3) после стоянки поезда более 20 мин. или при падении давления в главных резервуарах ниже 4,5 кгс/см2;

4) после смены локомотивных бригад.

14.3.2. Сокращенное опробование электропневматических тормозов производится:

1) после перемены кабины управления;

2) после всякого разъединения электрической цепи электропневматического тормоза;

3) после смены локомотивных бригад.

14.3.3. Сокращенное опробование автоматического и электропневматического тормозов производить также после отстоя без локомотивной бригады в течение времени, менее установленного ЗАО «НК «КТЖ».

14.3.4. При сокращенном опробовании бригада обязана из рабочей кабины зарядить тормозную сеть до установленного давления и проверить работу сначала электропневматических, а затем автоматических тормозов по действию тормоза хвостового вагона.

Для этого необходимо в рабочей кабине включить электропневматический тормоз и по сигналу (звонок, громкоговорящая связь) помощника машиниста или проводника хвостового вагона произвести торможение. Машинист должен произвести ступень торможения  до повышения давления в тормозном цилиндре головного вагона на 1,0-1,5 кгс/см2. Помощник машиниста (или проводник хвостового вагона) обязан проверить  действие тормоза хвостового вагона по манометру тормозного цилиндра в нерабочей кабине и по выходу штоков (штока) тормозных цилиндров и прижатию тормозных колодок, машинист контролирует работу тормозов по манометру тормозного цилиндра и сигнальным лампам в рабочей кабине.

После проверки действия тормоза хвостового вагона на торможение помощник машиниста (или проводник) подает сигнал об отпуске.

Для отпуска тормозов машинист  переводит  ручку крана машиниста сначала в I положение, затем ручку крана № 334Э - в положение  IIА, кранов 328, 395-во II положение. Помощник машиниста (проводник) должен проверить отпуск тормоза хвостового вагона по манометру в нерабочей кабине. При положительном результате проверки машинист выключает электропневматический тормоз и проверяет работу автоматических тормозов снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,5-0,6 кгс/см2.

Помощник машиниста (или проводник) после проверки действия автотормозов хвостового вагона на торможение подает сигнал об отпуске тормозов. Машинист по этому сигналу переводит ручку крана машиниста сначала в I положение, а затем ручку крана № 334Э-в положение IIА, а кранов № 328, 395-во II (поездное). Если при сокращенном опробовании не срабатывает тормоз хвостового вагона, работник, проверяющий тормоза этого вагона, обязан не допустить отправление поезда. Отпуск тормозов во всем  поезде контролировать по лампе сигнализатора отпуска.

14.4. Ответственность за правильное опробование тормозов в моторвагонных поездах и достоверность данных журнала формы ТУ-152 по кругу своих обязанностей несут машинист, помощник машиниста, а также мастер или бригадир (при их участии в проведении опробования тормозов).

# Обслуживание тормозов моторвагонных

# поездов и управление ими в пути следования

15.1. Общие положения

15.1.1. В пути следования обслуживание тормозов моторвагонного поезда производить порядком, установленным в соответствующих пунктах главы 10 и раздела 18.4 настоящей Инструкции для поездов с локомотивной тягой, с учетом следующих требований: при следовании с моторвагонным поездом проверку действия автотормозов производить снижением давления в тормозной магистрали на величину первой ступени торможения - 0,3-0,5 кгс/см2, а электропневматических тормозов – ступенью  торможения до получения давления в тормозных цилиндрах головного вагона                  1,0 - 1,5 кгс/см2.

15.1.2. Для проверки действия тормозов моторвагонного поезда в пути следования разрешается использовать:

торможение, применяемое при подходе к первой от пункта отправления платформе, у которой расписанием движения поездов предусмотрена остановка;

торможение до подхода к первой платформе, определенные местной инструкцией ведения поезда, или выполняемые при подходе к сигналу, требующему уменьшения скорости движения.

Указанным порядком разрешается проверять действия тормозов после сокращенного опробования при смене кабины управления, если бригадой, выполняющей сокращенное опробование тормозов, уже из этой кабины была произведена проверка действия тормозов в пути следования установленным местной инструкцией порядком.

Для моторвагонных поездов, не имеющих остановки у первой от пункта отправления платформы, сохраняется обычный порядок проверки действия тормозов в установленном месте, в соответствии с местной инструкцией.

15.1.3. Действие автотормозов в пути следования моторвагонного поезда проверить:

1) после полного или сокращенного опробования тормозов;

- 2) после выключения автотормозов у отдельных вагонов;

3) при переходе с электропневматических тормозов на автоматические, если поезд следовал на электропневматических тормозах 20 мин. и более;

4) при переходе на управление электропневматическими или автоматическими тормозами после выключения электрических тормозов.

15.1.4. Проверку действия в пути следования электропневматических тормозов производить после полного или сокращенного опробования тормозов, смены локомотивных бригад или кабины управления.

15.1.5. При торможении краном экстренного торможения или разрыве тормозной магистрали, срабатывании электропневматического клапана автостопа машинист обязан перевести ручку крана машиниста в положение экстренного торможения, привести в действие песочницу, выключить контроллер и остановить поезд.

После остановки и устранения причин, вызвавших экстренное торможение, отпустить тормоза и зарядить тормозную сеть до установленного давления. Только после этого разрешается дальнейшее следование поезда.

15.2. Управление автотормозами

15.2.1. В рабочей кабине ручка крана машиниста № 334Э должна находиться в положении IIА, а кранов машиниста № 328, 394,395-во II положении.

15.2.2. Для служебного торможения в пути следования ручку крана машиниста №  334Э из положения IIА перевести в IV положение, а при кранах машиниста № 328, 394, 395-из II положения в V положение и снизить давление в уравнительном резервуаре от установленного зарядного давления при первой ступени на 0,3-0,5 кгс/см2, независимо от длины поезда.

При снижении давления в уравнительном резервуаре на требуемую величину перевести ручку крана машиниста № 334Э в III положение, а ручку кранов машиниста  № 328, 394, 395- в IV положение. В случае необходимости следующую ступень торможения выполнять после того,  как  закончится выпуск воздуха из магистрали через кран машиниста.

При подходе к запрещающим сигналам, остановках на станциях и у остановочных платформ, после прекращения выпуска воздуха из тормозной магистрали через кран машиниста перевести его ручку в III положение.

Если поезд заторможен ступенью 0,3 кгс/см2, то перед началом отпуска увеличить разрядку тормозной магистрали до 0,5 кгс/см2.

15.2.3. Полное служебное торможение в один прием выполнять снижением давления в уравнительном резервуаре на 1,5-1,7 кгс/см2. Этот  вид торможения применять  при  необходимости остановки поезда или снижения его скорости на более коротком расстоянии, чем при выполнении ступенчатого торможения.

15.2.4. Экстренное торможение  выполнять переводом ручки крана машиниста № 334Э из положения IIА в положение V, при кранах машиниста № 328, 394, 395 - из II положения в положение VI. Ручка крана машиниста должна оставаться в положении экстренного торможения до полной остановки поезда.

15.2.5. Во избежание истощения автотормозов и, как следствие этого, уменьшения тормозного эффекта не производить частых торможений без подзарядки тормозной сети поезда.

15.2.6. При отпуске автотормозов после служебных торможений ручку крана машиниста  № 328, 394, 395 перевести из положения перекрыши в 1 положение до получения в уравнительном резервуаре установленного зарядного давления и затем во      II положение.

В поездах, состоящих из двенадцати вагонов и более, при отпуске автотормозов после экстренного торможения ручку кранов машиниста № 328, 394, 395 выдержать в первом положении до получения давления в  уравнительном резервуаре 3,0-3,5 кгс/см2, а в поездах, состоящих из 6-12 вагонов, - до 1,5-2,0 кгс/см2, после чего ручку перевести в поездное положение.

Таблица  5. Время выдержки ручки крана машиниста № 334Э в I положении при отпуске автотормозов

-----------------------------------------T----------------------------------------------  ¬-------------

Длина состава                          ¦                      Время, сек                            ¦

моторвагонного поезда---------  +---------------------------T--------------------- T-------------+

¦после снижения дав- ¦ после полного      ¦  после      ¦

¦ления в уравнитель-  ¦ служебного           ¦  экст-       ¦

¦ном резервуаре на     ¦ торможения со      ¦ ренно-

¦    кгс/см2                    ¦ снижением дав-    ¦ го             ¦

+--------T----------------+ ления в уравни-    ¦тормо-      ¦

¦ 0,5-0,6 ¦ 0,7-1,0         ¦ тельном резер-      ¦ жения      ¦

¦             ¦                      ¦ вуаре на 1,5-1,7     ¦                 ¦

¦             ¦                      ¦    кгс/см2                ¦                  ¦

----------------------------------------+---------+---------------+------------------------+-------------

До 12 вагонов вклю-                   ¦             ¦                      ¦                                 ¦                 ¦

чительно                                       ¦   5        ¦     8               ¦        15                     ¦  30           ¦

----------------------------------------+------- -+--------------- +------------------    --+------------+

Более 12 вагонов                          ¦   7       ¦    10              ¦        20                     ¦  40           ¦

----------------------------------------+---------+------------ --+-------------------    - +-------------

В поездах с составами менее шести вагонов отпуск автотормозов после служебных торможений производить постановкой ручки кранов машиниста № 328, 394, 395  в I положение на 1-2 сек. с последующим перемещением ее в поездное положение, а после экстренного торможения временно перекрыть разобщительный кран на тормозной магистрали, ручку крана машиниста перевести в I положение и после повышения давления в уравнительном резервуаре до установленного зарядного давления ручку крана  машиниста перевести в  поездное положение, открыть разобщительный кран на тормозной магистрали и зарядить тормозную сеть поезда.

15.2.7. При полном отпуске автотормозов в моторвагонных поездах краном машиниста  № 334Э время выдержки ручки в I положении определять в соответствии с таблицой 5.

  - Управление электропневматическими тормозами

15.3.1. В рабочей кабине ручка крана машиниста № 334Э должна находиться в  положении IIА, а при кранах № 328, 395 - во II положении. При этом контрольная лампа исправности электрической цепи ЭПТ должна гореть.

15.3.2. Если при торможении погаснет контрольная лампа, перейти на пневматическое управление, выключив электропневматический тормоз.

15.3.3. При движении поезда по перегону для регулирования скорости, остановки на станциях и у остановочных платформ производить ступенчатое торможение и  ступенчатый отпуск тормозов, причем первую ступень торможения в зависимости от скорости и условий сцепления колес с рельсами выполнять повышением давления в тормозных цилиндрах до 1,0-1,5 кгс/см2 с последующим повышением (при необходимости) ступенями до полного давления 3,8-4,0 кгс/см2.

15.3.4.На электропоездах ЭР22 для регулирования скорости, остановки на станциях и у остановочных платформ торможение производить путем перевода ручки контроллера в III и IV тормозные положения при включенных кнопках "Торможение" на пульте управления. При въезде в тупиковые станции и подъезде к запрещающим сигналам торможение поезда производить краном машиниста № 394.

15.3.5.Ступенчатое торможение выполнять кратковременным перемещением ручки крана машиниста № 334Э из положения IIА в положение IV,а при кранах машиниста № 328, 395 - из II положения в положение VЭ. По достижении в тормозных цилиндрах требуемого давления ручку крана № 334Э перевести в Ш положение, кранов № 328 и 395 - в IV положение, на крутых затяжных спусках - крана № 334Э – в II положение.

После достижения необходимой скорости поезда подход к месту остановки регулировать ступенчатым отпуском путем кратковременного перемещения ручки крана № 334 из II (или III) положения в положение IIА, а кранов № 328 и 395 - из III или IV положения во II положение, а затем снова в перекрышу.

В момент остановки поезда произвести полный отпуск тормозов переводом ручки крана машиниста в I положение с последующим переводом - у крана № 334Э в положение IIА, а кранов № 328 и 395 во II положение. Отпуск тормозов контролировать по погасанию лампы сигнализатора и манометру тормозного цилиндра головного вагона.

15.3.6. Полное служебное торможение в один прием выполнять перемещением ручки крана машиниста № 334Э в IV положение, а кранов № 328  и 395 - в положение VЭ до получения давления в тормозных цилиндрах 3,8- 4,0 кгс/см2 с последующим переводом ее в положение перекрыши.

15.3.7. При наличии кнопочного управления электропневматическими тормозами ручка крана машиниста № 395 должна находиться во II положении, а крана машиниста № 334Э - в положении IIА. Управление электропневматическими тормозами  производить порядком, установленным настоящей Инструкцией, при управлении краном машиниста № 395 и 334Э -без разрядки магистрали.

- Действия машиниста при вынужденной

остановке поезда на перегоне

При вынужденной остановке поезда на перегоне машинист должен руководствоваться п. 16.43 ПТЭ.

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом выполнение операций по закреплению и ограждению поезда при его вынужденной остановке на перегоне производится начальником (механиком-бригадиром) пассажирского  поезда и проводниками вагонов по указанию машиниста, передаваемому по радиосвязи.

# 16.1. Остановка на спуске

16.1.1. Для остановки поезда на спуске выключить контроллер (на паровозе закрыть  регулятор) и привести в действие автоматические тормоза.

За 30-50 метров до остановки привести в действие песочницу для улучшения сцепления колес локомотива с рельсами. После остановки поезда осуществить полное  торможение вспомогательным тормозом локомотива (при необходимости и ручным тормозом локомотива) и отпустить  автоматические  тормоза.  Если  поезд придет  в  движение,  произвести ступень торможения снижением давления в магистрали на 0,7–

0,8  кгс/см2 после чего разрешается переключить не менее 1/3 воздухораспределителей в головной части состава грузового поезда на горный режим и удерживать поезд в заторможенном состоянии в процессе стоянки.  В случае движения после первой ступени торможения необходимо  выполнить вторую ступень торможения снижением давления  в магистрали на 0,7-0,8 кгс/см2 и остановить поезд.

После остановки поезда привести в действие вспомогательный тормоз локомотива и  ручные тормоза в составе, подав об этом сигнал проводникам пассажирских вагонов, главному кондуктору, руководителю работ в  хозяйственном поезде.

В поездах, где таких работников нет, помощник машиниста должен подложить под  колеса вагонов имеющиеся на локомотиве тормозные башмаки, а при недостатке их дополнительно привести в действие ручные тормоза вагонов в количестве и в соответствии с порядком, установленным ЗАО «НК «КТЖ».

В пассажирском поезде, кроме того, сообщить об обстановке бригадиру поезда по радиосвязи.

16.1.2. При снижении давления в главных резервуарах ниже установленной нормы  вследствие отключения компрессоров при снятии напряжения в контактной сети, неисправности дизелей на тепловозе и по другим  причинам необходимо  остановить поезд при помощи автотормозов и дать сигнал о применении ручных тормозов проводникам вагонов, главному  кондуктору, руководителю работ в хозяйственном поезде, которые должны привести в действие ручные тормоза  вагонов. В поездах, где  таких работников нет, помощник машиниста должен подложить под колеса вагонов имеющиеся на локомотиве тормозные башмаки, а при недостатке их дополнительно привести в действие ручные тормоза вагонов в количестве и соответствии с порядком,  установленным ЗАО «НК «КТЖ». Машинист приводит также в действие ручной тормоз локомотива, затормозив локомотив вспомогательным тормозом с максимальным давлением в тормозных цилиндрах.

После восстановления нормальной работы компрессоров, перед приведением поезда в движение отпустить автоматические тормоза и зарядить тормозную сеть установленным давлением.

16.1.3. Перед приведением поезда в движение после стоянки извлечь все тормозные башмаки из-под колес, привести в действие автотормоза, отпустить ручные тормоза в поезде, затем произвести полный отпуск автоматических тормозов  поезда и ступенями вспомогательный тормоз локомотива. Если при этом поезд сам не пришел в  движение, плавно включить контроллер(открыть на паровозе регулятор) и, как только головная часть начнет движение, выключить контроллер(закрыть регулятор) и выполнить ступень торможения вспомогательным тормозом локомотива.

После того, как весь поезд придет в движение, отпустить вспомогательный тормоз.

# 16.2. Остановка на подъеме

16.2.1. Для остановки поезда на подъеме перевести рукоятку контроллера на низшую ходовую позицию (изменить открытие регулятора на паровозе), после  снижения скорости выключить контроллер (закрыть регулятор) и привести в действие вспомогательный тормоз  локомотива, а после сжатия состава - и автоматические тормоза.

Далее действовать, как указано в пп.16.1.1 и 16.1.2 настоящей Инструкции.

16.2.2. Перед приведением поезда в движение необходимо руководствоваться указаниями п. 16.1.3.  настоящей  Инструкции. Если после включения тягового режима привести поезд в движение не удается, выполнить первую ступень торможения и затем отпустить тормоза поездным  положением ручки крана машиниста. После сжатия поезда скатыванием локомотива назад на 5-10 м с учетом местных условий и длины поезда привести его в движение.

16.2.3. При осаживании остановившегося на подъеме поезда на более легкий профиль руководствоваться пп.16.46,16.47 ПТЭ. Отпустить вспомогательный тормоз и, если поезд сам не придет в движение, включить контроллер (открыть регулятор на паровозе) и держать поезд растянутым, применяя при необходимости вспомогательный тормоз локомотива. Для остановки поезда в установленном месте привести в действие  автоматические тормоза первой ступенью торможения.

После остановки отпустить тормоза, выждать необходимое время для их полного отпуска и привести поезд в движение.

# Действия машиниста при доставке поезда на станцию после разрыва

17.1. При разрыве грузового поезда на перегоне и доставке его на станцию руководствоваться п. 16.48 ПТЭ и Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах.

При доставке разорвавшегося поезда с перегона поврежденные соединительные тормозные рукава заменить запасными или снятыми с хвостового вагона и локомотива.

17.2. В процессе вывода разорвавшегося поезда отсутствие сжатого воздуха в тормозной сети последних вагонов может быть допущено только в  случае невозможности восстановления целостности тормозной магистрали и необходимости перекрытия по этой причине концевых кранов. При этом в поезде, находящемся на подъеме, машинист должен заявить о необходимости  постановки  вспомогательного  локомотива  в хвост поезда для следования до ближайшей станции, где неисправность должна быть устранена или неисправный вагон отцеплен. Порядок вывода таких поездов с  перегона, скорость их следования с учетом обеспеченности тормозным нажатием устанавливаются  приказом директора отделения перевозок и указываются в местных инструкциях.

Перед отправлением поезда с перегона выполнить сокращенное опробование автотормозов.

# Особенности обслуживания и управления тормозами в зимних условиях

# Для нормальной и бесперебойной работы автотормозного оборудования на локомотивах, моторвагонного подвижного состава - МВПС и вагонах в зимних условиях заблаговременно и тщательно подготовить его к работе в этих условиях и обеспечить надлежащий уход за ним в процессе эксплуатации.

18.1. Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования

локомотивов и моторвагонных поездов в зимних условиях

18.1.1. Для  обеспечения исправности тормозного оборудования в зимних условиях локомотивная бригада обязана:

1) на локомотивах, находящихся в отстое при температуре воздуха ниже-30оС, не допускать пуска компрессоров без предварительного разогрева масла в картерах;

2) во время пуска паровоздушного насоса паровой вентиль открывать постепенно, включая насос на медленный ход, при открытых выпускных кранах парового и воздушных цилиндров. Только после удаления из цилиндров конденсата и достаточного прогрева насоса закрывать выпускные краны,  а затем постепенно увеличивать открытие парового вентиля;

3) при длительных стоянках поезда компрессоры (паровоздушный насос на паровозе) не отключать.

18.1.2. По прибытии локомотива и моторвагонного поезда из рейса в депо локомотивная бригада должна выпустить конденсат из главных резервуаров и сборников, продуть тормозную магистраль при 1 положении ручки крана машиниста путем последовательного открытия с двух сторон концевых кранов, питательную магистраль с разъединением межсекционных соединений, открыть выпускные краны главных резервуаров и сборников, отключить компрессоры (на паровозе паровоздушный насос).

18.1.3. Локомотивная бригада обязана в процессе эксплуатации локомотива и моторвагонных поездов не допускать обледенения деталей тормоза.

18.1.4. Образовавшийся на деталях тормоза и рычажной передачи локомотива и моторвагонного поезда лед локомотивная бригада должна удалять при первой возможности (при стоянке на станции, в оборотном пункте и т.д.)

# 18.2. Меры по обеспечению исправной работы тормозного

# оборудования вагонов

18.2.1. Оборотный запас воздухораспределителей, предназначенный для замены  неисправных на вагонах, хранить на закрытых стеллажах при температуре наружного воздуха.

18.2.2. В зимнее время при подготовке тормозов в составе обращать внимание на плотность фланцевых соединений тормозных приборов и манжет тормозных цилиндров.

18.2.3. Осмотрщики вагонов и слесари  по ремонту подвижного состава обязаны  выполнять следующее:

1) перед соединением рукавов тормозной магистрали продуть ее сжатым воздухом, очистить головки соединительных рукавов от грязи, льда и снега, проверить состояние уплотнительных колец, при необходимости зачистить поверхности электрических контактов головок рукавов № 369А наждачным полотном. Негодные кольца заменить. Запрещается наносить смазку на кольца;

2) при продувке тормозной магистрали в процессе соединения рукавов и зарядки тормозов убедиться в свободном проходе воздуха;

3) замерзший тормозной цилиндр вскрыть, вынуть поршень, очистить рабочую поверхность цилиндра, протереть ее сухой технической салфеткой и смазать. Негодную манжету заменить. После сборки цилиндр испытать на плотность;

4) перед опробованием автотормозов в составе от стационарной компрессорной установки при температуре-40оС и ниже  разрешается после полной зарядки тормозной сети произвести не менее двух раз полное торможение и отпуск;

5) при опробовании автотормозов и обнаружении воздухораспределителей, нечувствительных к торможению и отпуску, а также с наличием замедленного отпуска, закрепить фланцы, осмотреть и очистить пылеулавливающую сетку и фильтр, после  чего повторить проверку действия тормоза; в  случае неудовлетворительного результата проверки воздухораспределитель заменить;

6) при плохой подвижности деталей рычажной передачи смазать их шарнирные соединения осевым маслом с добавлением  керосина, образовавшийся лед удалить.

На пассажирских вагонах в пунктах формирования и оборота поезда проводники обязаны удалить лед с тормозной рычажной передачи. Не допускается отправлять в поезде вагоны с тормозными колодками, которые не отходят от колес вследствие замораживания рычажной передачи;

7) во время следования  поезда до станции обязательно проследить за состоянием тормозов всего поезда. В случае обнаружения вагонов с колесами, которые идут  юзом, имеют выбоины или другие неисправности, угрожающие безопасности движения, принять меры к остановке поезда.

# Порядок отогревания замерзших мест тормозного оборудования

18.3.1. Отогревать главные резервуары, нагнетательные, питательные, перепускные трубы  и магистральный воздухопровод открытым огнем (факелом) на паровозах, работающих на твердом топливе, электровозах и электропоездах разрешается  при условии соблюдения правил пожарной безопасности, исключающих возможность воспламенения конструктивных элементов локомотивов и электропоездов.

18.3.2. На тепловозах, дизель-поездах, автомотрисах и паровозах, работающих на жидком топливе, применение факела допускается только для отогревания в тормозной системе тех замерзших мест, которые удалены не менее, чем на 2 м от баков топлива, топливо- и маслоподающей арматуры, масло- и топливопроводов.

18.3.3. Запрещается пользоваться открытым огнем для отогревания тормозного оборудования на локомотивах и моторвагонном  подвижном составе в местах их стоянки при наличии разлитых  на путях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в пунктах экипировки локомотивов - жидким топливом, вблизи сливно-наливных устройств, парков с резервуарами для нефтепродуктов, складов легкогорючих материалов и других пожароопасных мест, а также при наличии на соседних путях вагонов с разрядными, огнеопасными и наливными грузами.

18.3.4. В случае замерзания магистрального воздухопровода прежде всего обстучать  его легкими ударами молотка – глухой звук указывает на наличие ледяной пробки. Такое место воздухопровода надо отогреть, после чего продуть магистраль через концевые краны до полного удаления  ледяной пробки.

18.3.5. Отогревать огнем главные резервуары, нагнетательную, питательную и перепускную трубы можно только после выпуска из них сжатого воздуха и при закрытых  выпускных кранах. Открывать краны разрешается только после удаления огня.

18.3.6. На паровозах при замерзании трубки регулятора хода паровоздушного  насоса  повышается давление более установленного. В этом случае необходимо выключить насос, снизить давление до нормального, после чего отогреть замерзшее место.

18.3.7. Замерзшие соединительные рукава воздухопровода снять, отогреть и вновь  поставить или заменить запасными.

18.3.8. При замерзании воздухораспределителя выключить его и выпустить воздух из рабочих объемов выпускным клапаном до полного ухода штока тормозного цилиндра,  по прибытии в депо воздухораспределитель заменить.

18.3.9. Запрещается отогревать открытым огнем замерзшие тормозные приборы и их узлы.

18.3.10. При замерзании одного из тормозных цилиндров на локомотиве необходимо воздухораспределитель оставить включенным и продолжать работать с оставшимися тормозными цилиндрами. По прибытии в депо неисправность тормозного цилиндра  устранить.

На вагонах моторвагонных поездов в таких случаях выключить воздухораспределитель, а по прибытии в депо вскрыть тормозной цилиндр, вынуть поршень, очистить цилиндр и поршень ото льда, смазать их рабочие поверхности. После сборки тормозного цилиндра проверить его плотность.

18.3.11. Во всех случаях обнаружения неисправности тормоза на локомотиве или вагоне моторвагонного поезда и при  невозможности ее устранения машинист лично  должен выключить тормоз, полностью выпустить воздух выпускными клапанами и проверить отход тормозных колодок от колес.

Неисправность тормозного оборудования должна быть устранена на ближайших станциях, где имеется депо или ПТО.

  - Особенности управления тормозами зимой

18.4.1. В зимний период, устанавливаемый по местным условиям приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ», торможение при проверке действия автотормозов производить снижением давления в уравнительном резервуаре в грузовых груженых поездах на 0,8-0,9 кгс/см2, в порожних - на 0,6-0,7 кгс/см2. В пассажирских поездах и моторвагонных  поездах при проверке действия  автотормозов в пути следования снижать давление в уравнительном резервуаре- на 0,5-0,6 кгс/см2, а при проверке действия электропневматических тормозов давление в тормозных цилиндрах локомотива и головного вагона моторвагонного поезда должно быть 1,5-2,0 кгс/см2.В пассажирских и моторвагонных поездах с композиционными тормозными колодками или дисковыми тормозами проверку действия автотормозов производить снижением  давления в уравнительном резервуаре  на 0,6-0,7 кгс/см2, а  электропневматических тормозов - при  давлении в тормозных цилиндрах локомотива или головного вагона моторвагонного поезда 2,0-2,5 кгс/см2.

При снегопадах, снежных заносах, перед проверкой действия автотормозов  поездов с композиционными тормозными  колодками или дисковыми тормозами  выполнять торможение для удаления снега  и льда с поверхности трения колодок или накладок. Если такое торможение до проверки действия невозможно, то отсчет расстояния, проходимого поездом в процессе снижения скорости на 10 км/ч, или времени этого снижения производить с начала снижения скорости, но не позже проследования поездом расстояния 200-250 м после начала торможения.

18.4.2. Время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до приведения грузового поезда в движение после его остановки должно быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с величинами, указанными  в п.10.3.13 настоящей Инструкции.

18.4.3. При опробовании автотормозов первую ступень торможения выполнять снижением давления в уравнительном резервуаре в соответствии п.п.9.2.3, 9.2.4. настоящей Инструкции, а при температуре воздуха ниже-30оС - на 0,8-0,9 кгс/см2 в грузовых поездах  и на 0,5-0,6 кгс/см2 - в пассажирских поездах нормальной длины.

18.4.4. При температуре воздуха ниже-40оС, а также при более высоких температурах, в условиях снегопадов, снежных заносов первую ступень торможения производить снижением давления в порожних грузовых поездах на 0,6-0,7 кгс/см2, а в остальных случаях- в соответствии с п.18.4.1 настоящей Инструкции. Усиление торможения грузового поезда производить ступенью 0,5-1,0 кгс/см2.

18.4.5. На крутых затяжных спусках при снегопадах, снежных заносах первую ступень  торможения в начале спуска в грузовых поездах выполнять снижением давления в тормозной магистрали на 1,0-1,2 кгс/см2, а в случае необходимости, увеличивать  разрядку до полного служебного торможения.

18.4.6. В зимний период на участках с затяжными спусками, подверженных снежным заносам, разрешается с учетом опыта эксплуатации тормозов включать воздухораспределители грузовых вагонов, оборудованных композиционными колодками, на груженный режим при загрузке нетто более 10 тс на ось. Такой порядок включения вводится приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ»; должно быть предусмотрено включение режимов торможения воздухораспределителей  в соответствии с п.7.1.12 настоящей Инструкции после проследования участка с крутыми затяжными спусками, до передачи вагонов на другой участок железной дороги

18.4.7. Чаще проверять работу  автотормозов в пути следования и на станциях, производя ступень торможения. Такой же проверке подвергать и электропневматические тормоза  при ведении пассажирских и моторвагонных поездов. Время, по истечении которого должна производиться проверка тормозов, указывается в местной инструкции.

При снегопаде, свежевыпавшем снеге, уровень которого превышает уровень головок рельсов, пурге, снежных заносах до торможения перед входом на станцию или перед следованием по спуску выполнять торможение для проверки работы автотормозов, если время следования поезда без торможения до этого превышает 20 мин.

18.4.8. При ступени торможения более 1,0 кгс/см2, при инее, гололеде, когда сила сцепления с рельсами снижается, необходимо предварительно, за 50-100 м до начала торможения, приводить в действие песочницу и подавать на рельсы песок до остановки поезда  или окончания торможения.

18.4.9. При подходе к станциям и запрещающим сигналам, если после первой ступени торможения не получен достаточный тормозной эффект в поезде, произвести экстренное торможение.

19. Контрольная проверка тормозов

19.1. Общие положения

19.1.1.Контрольную проверку тормозов в поезде по заявлению машиниста, работников вагонного или пассажирского хозяйства выполняют на станциях с ПТО или на промежуточной станции в случаях неудовлетворительного действия тормозов в пути следования, если не выявлена причина без такой проверки. Очередность и объем контрольной проверки тормозов определяют проводящие ее работники исходя из причин, вызвавших необходимость проверки.

19.1.2. Контрольную проверку тормозов осуществляют совместно работники  локомотивного, вагонного или пассажирского хозяйства на станциях и в пути следования. При этом проверяется на станции техническое состояние тормозного оборудования поезда и в пути следования эффективность действия  автотормозов ,плавность торможения и правильность управления тормозами машинистом в соответствии с данными скоростемерной ленты.

19.1.3. По результатам контрольной проверки составляют акт  в соответствии с приложением 4 настоящей к Инструкции.

19.1.4. В случае необходимости проведения контрольной проверки тормозов машинист поездного локомотива обязан заявить об этом поездному диспетчеру непосредственно или через дежурного по станции.

Требование о проведении контрольной проверки тормозов записывается поездным  диспетчером в журнал движения  поездов с указанием времени поступления заявки, номера поезда и фамилии машиниста.

С учетом профиля пути и обеспечения безопасности движения машинист и поездной диспетчер совместно определяют станцию, на которой будет проводиться контрольная проверка, порядок следования поезда  до этой станции на основе регистрируемого приказа, передаваемого машинисту по поездной радиосвязи.

Если до пункта проведения контрольной проверки тормозов поезду необходимо проследовать более одного перегона, то поездной диспетчер обязан передать всем попутным дежурным по станции регистрируемый приказ об особом  режиме следования этого поезда.

Для организации проведения контрольной проверки тормозов поездной диспетчер  вызывает причастных работников локомотивного, вагонного и пассажирского хозяйства, ревизорского аппарата, перечень которых устанавливается приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ».

19.2. Контрольная проверка тормозов на станции

19.2.1. При контрольной проверке на станции проверить:

1). зарядное давление;

2) плотность  тормозной сети поезда (в грузовом и грузо-пассажирском поезде в соответствии с п.9.2.4);

3) правильность включения на грузовых вагонах режимов торможения в соответствии с загрузкой вагона, горного и равнинного режимов -в соответствии с условиями профиля пути. В пассажирском поезде проверить правильность включения длинносоставного и короткосоставного режимов в соответствии с количеством вагонов в составе, а также при пересылке пассажирских вагонов в грузовом поезде;

4) на вагонах (в соответствии с действующими инструкциями) - исправность автоматических регуляторов грузовых режимов (авторежимов) и авторегуляторов рычажных передач, правильность установки композиционных и чугунных тормозных колодок в соответствии с положением валиков в отверстиях затяжек горизонтальных рычагов, величины выхода штоков тормозных цилиндров при полном служебном торможении, правильность регулировки рычажной передачи и состояние ручных тормозов.

19.2.2. Произвести полное опробование тормозов, фиксируя при этом число тормозов, не пришедших в действие или самопроизвольно отпустивших тормозов.  Воздухораспределители пассажирских и грузовых типов на равнинном режиме не должны самопроизвольно отпускать в течение не менее 5 мин., а грузовых на горном режиме- не менее 10 мин.

19.2.3. В грузовых поездах произвести первую ступень торможения при включенных воздухораспределителях на равнинный режим и, выдержав ее в течение 2 мин., дать повторную ступень торможения снижением давления в магистрали на 0,3 кгс/см2; через 2 мин. проверить, нет ли отпуска тормозов в составе вследствие дутья отдельных воздухораспределителей.

19.2.4. На тормозной цилиндр вагона, имевшего заклинивание колесных пар, установить манометр и зарядить тормозную сеть грузового поезда  до  максимального давления,  зафиксированного   на   скоростемерной   ленте   перед   торможением, плюс

0,3 кгс/см2, при отсутствии скоростемерной ленты -до 6,5 кгс/см2, а пассажирского поезда -до 5,2 кгс/см2. Затем произвести служебное торможение снижением давления в магистрали до 3,5 кгс/см2 и проверить у этого вагона давление в тормозных цилиндрах по манометру, выход штока и прилегание колодок к колесам.

Давление в тормозных цилиндрах грузовых вагонов на груженом режиме торможения должно быть не более 4,5 кгс/см2,на среднем - не более 3,5 кгс/см2,на порожнем -не более 2,0 кгс/см2, а в цилиндрах пассажирских вагонов - не более 4,3 кгс/см2. Давление в тормозном цилиндре проверять по манометру также в случаях предположения неисправности авторежима на вагоне и пониженной эффективности автоматических  тормозов поезда, если нет других явных причин снижения тормозной эффективности (например, установка чугунных колодок вместо композиционных или несоответствие установки затяжки типу колодок).

19.2.5. Проверить плотность питательной сети и тормозной магистрали локомотива, действие крана машиниста, темп перехода с повышенного на нормальное зарядное давление, стабильность поддержания давления в тормозной магистрали при поездном положении ручки и в перекрыше после ступени торможения, пределы давления в главных резервуарах, действие автоматического тормоза локомотива. После перевода ручки крана из поездного положения в положение перекрыши с питанием тормозной магистрали завышение давления в ней не допускается; после снижения давления в уравнительном резервуаре  на 1,5 кгс/см2 V положением ручки и перевода ее в положение перекрыши допускается завышение давления в тормозной магистрали не более чем на 0,3 кгс/см2 в течение 40 сек. (тормоза в поезде при этом не должны отпускать).

19.2.6. Проверить проходимость воздуха через блокировочные устройства №367. Проходимость считается нормальной, если при нахождении ручки крана машиниста в I положении и открытии концевого крана тормозной магистрали со стороны проверяемого блокировочного устройства  и  при  начальном зарядном давлении не менее 8 кгс/см2 падение давления с 6 до 5 кгс/см2 в главных резервуарах объемом 1000 л происходит за время не более 12 сек. При  большом объеме главных резервуаров время должно быть пропорционально увеличено.

19.2.7. Произвести торможение и отпуск в соответствии с данными скоростемерной ленты, зафиксированными на перегоне, где выявлена ненормальная работа тормозов. После такой проверки выполнить первую ступень торможения с разрядкой уравнительного резервуара на 0,5-0,6 кгс/см2 , а затем отпуск автотормозов переводом ручки крана машиниста в I положение в пассажирском поезде - до зарядки уравнительного резервуара установленным давлением ,в грузовом поезде- до момента завышения давления на 0,3-0,5 кгс/см2 сверх предтормозного зарядного с последующим переводом  ручки  в поездное положение. При этом время отпуска тормозов у контролируемых  вагонов  с заклиниванием колесных пар  на равнинном режиме должно быть не более:

50 сек. - в  грузовом поезде  с число осей  до 200;  80 сек. - с  числом осей более 200;     25 сек. - в пассажирском поезде с числом осей до 80; 40 сек. - с числом осей более 80. У вагонов с воздухораспределителями № 270, 483, включенными на горный режим, указанное время  увеличивать в 1,5 раза.

Увеличенное время отпуска тормоза принимается во внимание как возможная причина заклинивания колесных пар, если приведение вагона в движение могло происходить до окончания отпуска тормоза.

Если после проверки  воздухораспределителя на вагоне в поезде не выявлена неисправность, воздухораспределитель снять и определить неисправность на стенде в контрольном пункте тормозов. При снятии проверить частоту ветки воздухораспределителя и фильтра на магистральном отводе воздухопровода.

19.2.8. В пассажирском поезде с электропневматическими тормозами проверить их действие, исправность междувагонных электрических соединений и напряжение переменного и постоянного тока на локомотиве и в электрической цепи хвостового вагона  при нахождении ручки крана машиниста  в положениях  поездном, перекрыши и тормозном.

19.2.9. В пассажирском поезде с вагонами, оборудованными воздухораспределителями типов КЕ, ДАКО, Эрликон, дополнительно проверить исправность и действие противоюзных устройств и скоростных регуляторов.

19.3. Контрольная проверка тормозов в пути следования

19.3.1. При контрольной проверке автотормозов и электропневматических тормозов поезда в пути следования проверить действие тормозов при установленной ступени торможения с замером расстояния, проходимого поездом в тормозном режиме (со снижением скорости с 60 до  50 км/ч на площадке) или  на спуске небольшой крутизны     до 0,004.

19.3.2. Для проверки фактического обеспечения поезда тормозным нажатием на 100 тс веса состава после повышения скорости до 60-80 км/ч произвести экстренное торможение и по значению пройденного пути от момента перемещения ручки крана машиниста до полной остановки поезда определить по номограммам ( приложение 5, рис. 1-6) реализуемое нажатие тормозных колодок на 100 тс веса.

До проверки реализуемого нажатия по пройденному тормозному пути при экстренном торможении с помощью номограмм выполнить предварительный подсчет расчетного нажатия колодок с учетом фактического соединения тормозного оборудования. Грузовые вагоны с выходом штока тормозного цилиндра более 230 мм в расчетном  нажатии не учитываются, при выходе штока более 180 до 230 мм расчетное нажатие принимается за 70% нормативного. Для чугунных  колодок, установленных вместо композиционных у грузовых вагонов, расчетное нажатие также принимается за 70% нормативного. При наличии авторежима расчетное нажатие принимается с учетом положения его вилки  относительно корпуса авторежима.

19.3.3. Проверить плавность торможения пассажирских поездов при той скорости и тех величинах снижения давления в магистрали, когда ощущались большие реакции в поезде при торможении.

# Поездные испытания тормозов и контроль

# за управлением ими в поездах

20.1. Поездные испытания тормозов подразделяются на опытные поездки трех родов.

20.2. Опытные поездки первого рода предназначены для испытаний новой и модернизированной тормозной техники, разработки, уточнения и проверки нормативов и правил эксплуатации тормозов. Такие поездки выполняются специалистами департаментов локомотивного, вагонного хозяйств ЗАО «НК «КТЖ» с участием представителей заводов-изготовителей. Опытные поездки  первого рода назначаются приказом Президента ЗАО НК «КТЖ».

20.3. Опытные поездки второго рода предназначены для разработки инструкторских указаний с учетом местных условий по управлению тормозами, проверки их действия  и правил эксплуатации, определенных настоящей Инструкцией. Такие поездки назначает Президент  ЗАО «НК «КТЖ» и проводят специалисты эксплуатационных локомотивных, вагонных депо. Для особо сложных условий (низкие температуры, крутые затяжные спуски, грузовые поезда весом 6 тыс.тс и более) опытные поездки второго рода могут назначаться приказами директоров отделений перевозок.

20.4. Опытные поездки третьего рода осуществляются для контроля за соблюдением правил управления тормозами, состоянием тормозного оборудования на подвижном составе, обобщения и распространения передового опыта. Опытные  поездки проводят систематически, не реже одно раза в 3 месяца, по утвержденному Президентом   ЗАО НК «КТЖ» графику, с использованием дорожного тормозоиспытательного вагона. Поездки выполняют специалисты департаментов локомотивного, вагонного хозяйств,  с участием работников эксплуатационных локомотивных и вагонных депо тех участков, на которых проводятся эти поездки.

20.5. При выполнении опытных поездок первого и второго родов подвижной состав и его тормозное оборудование должны быть приведены в полное соответствие с требованиями ПТЭ. При необходимости выполняют повагонное взвешивание. Допускается проведение опытных поездок с эксплуатационными поездами без специальной  подготовки их тормозного оборудования для выявления влияния отклонений  в его состоянии на действие тормозов.

При опытных поездках третьего рода специальная подготовка тормозного оборудования, как правило, не производится.

20.6. При всех видах поездок комиссия повагонно фиксирует характеристику  тормозного оборудования поезда (типы воздухораспределителей, режимы торможения, наличие авторежимов, типы тормозных колодок, их соответствие передаточному числу рычажной передачи, типы авторегуляторов рычажной передачи, выход штоков тормозных цилиндров, наличие сползших за наружную грань поверхности катания колеса тормозных колодок, состояние колодок и поверхности катания колес, увеличенный наклон рычагов тормозной передачи в заторможенном положении, плотность тормозной сети, состояние крепления тормозного оборудования, а в поездах первого рода -дополнительно плотность тормозных цилиндров, предельное давление в тормозных цилиндрах при экстренном торможении и время их наполнения), проверяют производительность (подачу воздуха) компрессоров локомотива, плотность уравнительного резервуара крана машиниста, питательной сети, тормозной магистрали и тормозных цилиндров локомотива, отсутствие недопустимого завышения давления в тормозной магистрали после перевода ручки крана машиниста из поездного положения в положение перекрыши, темп перехода с повышенного давления на нормальное зарядное после завышения давления в тормозной магистрали не менее чем на 1 кгс/см2 по сравнению с нормальным зарядным, проходимость  сжатого воздуха через блокировочное устройство № 367 локомотива.

По результатам опытных поездок составляют комиссионный акт.

- Термины, применяемые в настоящей Инструкции

# Время полной зарядки тормозной сети (системы). Время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до момента создания в тормозной сети поезда или отдельного локомотива установившегося зарядного давления.

# Время полного отпуска тормозов. Время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до полного ухода штоков тормозных цилиндров.

# Давление зарядное. Установленное давление в тормозной магистрали головного локомотива или вагона моторвагонного поезда  при поездном положении ручки крана машиниста и полностью заряженной тормозной сети поезда.

# Давление сверхзарядное. Повышенное давление в тормозной сети по сравнению с установленным зарядным давлением при поездном положении ручки крана машиниста.

Истощение тормоза. Снижение давления в тормозной сети поезда, в результате которого после полного или экстренного торможения не обеспечивается полное давление в тормозных цилиндрах, необходимое для остановки поезда на расчетном тормозном пути или удержания остановившегося поезда на месте.

Кран двойной тяги. Кран, предназначенный для разобщения воздухопровода  источника питания с краном машиниста при езде двойной или многократной тягой.

Кран комбинированный. Кран, предназначенный для разобщения тормозной магистрали с краном машиниста на локомотиве при езде двойной или многократной тягой, а также для сообщения тормозной магистрали с атмосферой при экстренном торможении.

Кран разобщительный. Кран, предназначенный для перекрытия воздухопроводов.

Отпуск ступенчатый вспомогательного и электропневматического тормоза. Отпуск  тормозов,  достигаемый  периодическим  понижением  давления  в  тормозных

цилиндрах, независимо от давления в магистрали.

Отпуск полный автоматических тормозов. Отпуск автотормозов, включенных на горный режим, достигаемый понижением давления в тормозных цилиндрах путем периодического повышения давления в магистрали после торможения до давления, менее зарядного.

Отпуск ступенчатый автоматических тормозов. Отпуск тормозов с полным уходом штоков тормозных цилиндров в отпускное положение, достигаемый перемещением ручки крана вспомогательного тормоза в положение отпуска или снятия  электрического напряжения постоянного тока.

Поезд грузовой повышенной длины. Грузовой поезд, длина которого 350 осей и более.

Поезд грузовой повышенного веса.  Грузовой поезд весом более 6 тыс.тн с одним или несколькими действующими локомотивами в голове состава, в голове и хвосте или в голове и последней трети состава.

Поезд грузовой соединенный. Поезд, составленный из двух сцепленных между собой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове каждого поезда. При длине 350 осей и более или весе более 6 тыс.тн такие соединенные поезда рассматриваются как поезд повышенного длины и веса.

# Поезд пассажирский короткосоставный. Поезд с составом до 11 вагонов,  включительно.

# Поезд пассажирский нормальной длины. Поезд с составом из 12 -20 вагонов.

# Поезд пассажирский повышенной длины. Пассажирский поезд, имеющий в составе более 20 вагонов. При этом поезд с составом из 26-36 вагонов рассматривается  как сдвоенный.

# Путь тормозной. Расстояние, проходимое  поездом с момента перевода ручки крана машиниста или крана экстренного торможения (стоп-крана)в тормозное положение до полной остановки. Тормозные пути различаются в зависимости от вида торможения (ступенчатое, полное служебное или экстренное)

Спуск руководящий. Наибольший по крутизне спуск (с учетом сопротивления кривых) протяженностью не менее тормозного пути.

Торможение служебное. Торможение ступенями любой величины, достигаемое снижением давления в магистрали темпом служебного торможения для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте.

Торможение ступенчатое. Торможение служебное, достигаемое снижением давления в магистрали ступенями для регулирования скорости движения поезда или его остановки.

Торможение повторные. Торможения, выполняемые одно за другим после отпуска и подзарядки тормозов.

Торможение полное служебное. Торможение служебное, достигаемое снижением давления в магистрали в один прием темпом служебного торможения, для получения полного давления в тормозных цилиндрах вагонов поезда с целью сокращения скорости поезда или его остановки на более коротком расстоянии.

Торможение экстренное. Торможение, применяемое  в случаях, когда  требуется немедленная остановка поезда, достигаемое прямым сообщением тормозной магистрали с атмосферой через кран машиниста, комбинированный кран или вследствие ее обрыва в поезде либо открытия концевого крана, и обеспечивающее максимальную тормозную силу.

Торможение ступенчатое вспомогательным тормозом локомотива и электропневматическим тормозом поезда. Торможение, достигаемое периодическим повышением давления в тормозных цилиндрах, независимо от давления в тормозной магистрали.

Приложение 1 к Инструкции

по эксплуатации тормозов подвижного состава

Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденной приказом Президента Закрытого акционерного

общества «Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от _______________ 2002 года №

# ВРЕМЯ НАПОЛНЕНИЯ, сек, ГЛАВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЛОКОМОТИВОВ

# И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА с 7,0 до 8,0 кгс/см2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Серия локомотива или       : Тип компрессора :  Объем              :Время напол-

МВПС                            :или паровоздушно-: главных          :нения гл.

:  го  насоса              : резервуа         :резервуаров,

:                                  ров, л               :сек., не более

--------------------------------------------------------------------------------------------

# ЭЛЕКТРОВОЗЫ

ВЛ 22,ВЛ 23                               Э 500                   1000-1040         40

ВЛ 23                                          КТ 6 эл                1000                   23

ВЛ 60 (всех индексов)              Э 500                   1200-1290          45

ВЛ 60 (всех индексов)              КТ 6 эл                1200-1290          27

ВЛ 80 (всех индексов)              КТ 6 эл                1800                    45

ВЛ 82, ВЛ 82 М

ВЛ 8                                           КТ 6 эл                 1440                   35

ВЛ 10 ( № 1-18 )                       КТ 6 эл                 1960                   45

ВЛ 10 (с № 19) ВЛ 10у,ВЛ 11 КТ 6 эл                1500                    30

ВЛ 11 М                                     КТ 6 эл                2000                    40

ВЛ 15                                         КТ 6 эл                2500                    50

ВЛ 85                                         КТ 6 эл                2100                    40

ВЛ 65                                  ВУ-3,5/10-1450          020                     25

ЧС2,ЧС2 Т,ЧС4,ЧС4 Т               К2                      980-1080            35

ЧС6,ЧС200,ЧС7,ЧС8                  К3                      1010                   35

ЧС1,ЧС3                                      К1                      930-1010            42

# ТЕПЛОВОЗЫ

2ТЭ10,2ТЭ10Л,2ТЭ10В,

2ТЭ10М,2ТЭ121                       КТ 7                  2040-2160           50

2ТЭ10У,2ТЭ10УТ                     КТ 7                  2500                    63

ТЭП-60                                      КТ 6                   1030                     27

ТЭ10, ТЭП10,М 62                   КТ 7                   1020-1110           27

ТЭП-70,ТЭП-75,ТЭП-80         ПК-5,25             1060                    20

2ТЭ116,2ТЭП116 УП              КТ 6 эл.              2000                    38

ТГ 102                                      ВП 3-4/9              2000                    46

ТЭМ-1,ТЭМ-2,ТЭМ-2У           КТ 6                    1000                    31

ТЭМ-7                               ПК 5,25/9-1450         1020                   17

ПК 5,25/9-1000         1020                    24

ЧМЭ 3                                   К 2                          1000                    35

ЧМЭ-2                                   К 2                          650                      24

# ЭЛЕКТРОПОЕЗДА

ЭР-1,ЭР-2                                 ЭК 7Б                   1700                 60

ЭР-9П,ЭР-2Р,ЭР-2Т,ЭР-22     ЭК 7В                   1700                 60

ЭР-22М

ЭТ-2,ЭД-2Т,ЭД-4,ЭД-4М,ЭД9Т  ЭК 7В             1700                 50

Сд,См,Ср/3                                      Э-400              780                  42

ЭР 200                                              ЭК 7В            2700                 80

# ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА

Д,Д1                                               МК 135              1000                56

ДР1,ДР1П,ДР1А                            ВВ 1,75/9           680                 41

# ПАРОВОЗЫ

ФД, ФД п                                       Компаунд-насос   900-920       100

ЛВ,П 36,СО,Э(всех индексов)       То же                   1000             110

Л                                                      То же                      800              90

Су                                                     То же                     480              60

СО, Э (всех индексов )              Тандем-насос          1000             190

Су                                                 Тандем-насос          480              115

-----------------------------------------------------

# Примечания:

1. Время  наполнения главных  резервуаров  проверять:  на  электровозах  и электропоездах при номинальном  напряжении;  на тепловозах и дизель-поездах - при работе дизеля  на  нулевой позиции контроллера;  на паровозах - при  давлении  пара  10-11 кгс/см2. На моторвагонном подвижном составе и локомотивах со схемой тормоза, обеспечивающей  автоматическое торможение секций при их саморасцепе- после полной зарядки питательной сети.

2. Время наполнения  главных резервуаров на локомотивах указано для одного компрессора.

3. Объем питательной сети (общий объем главных и питательных резервуаров)электропоездов ЭР указан для составов из десяти вагонов.

4. При изменении количества секций локомотивов или количества локомотивов, работающих по системе многих единиц, когда главные резервуары соединены в общий объем, указанное время увеличить или уменьшить пропорционально изменению объема главных резервуаров.

Приложение 2 к Инструкции

по эксплуатации тормозов подвижного состава

Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденной приказом Президента Закрытого акционерного

общества «Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от __________________ 2002 года №

# НОРМАТИВЫ ПО ТОРМОЗАМ

1. Для максимальных скоростей движения поездов устанавливается единое наименьшее тормозное нажатие в пересчете на чугунные тормозные колодки на каждые 100 тс веса:

1.1. Состава груженого грузового, порожнего грузового поезда с числом осей более 400 до 520 (включительно) и рефрижераторного поезда, для скоростей движения до 90 км/ч,  включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки) - 33 тс;

1.2. Состава соединенного грузового поезда весом 12 тыс.тс с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и середине поезда, для скоростей движения до 65 км/ч, включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки )- 33 тс;

1.3. Состава соединенного грузового поезда весом до 12 тыс. тс с необъединенными тормозными магистралями (при ликвидации последствий крушений, аварий, стихийного бедствия) для скоростей движения до 60 км/ч, включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки )-33 тс ;

1.4. Состава грузового поезда весом до 12 тс с локомотивами в голове и хвосте поезда (хвостовой локомотив включен в тормозную магистраль для управления тормозами), для скоростей движения до 75 км/ч, включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки)- 33 тс;

1.5. Состава грузового поезда весом до 16 тыс. тс с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и последней трети поезда, для скоростей движения до 70 км/ч, включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки)- 33 тс;

1.6. Состава из порожних грузовых вагонов до 350 осей для скоростей движения до 100 км/ч, включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки) - 55 тс;

1.7. Пассажирского поезда для скоростей движения до 120 км/м, включительно (электропневматические и пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки)- 60 км/ч;

1.8. Пассажирского поезда для скоростей движения более 120 до 130 км/ч, включительно (электропневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки или накладки)-68 тс;

1.9. Пассажирского поезда для скоростей движения более 130 до 140 км/ч, включительно (электропневматические тормоза композиционные тормозные колодки или накладки)-78 тс;

1.10. Пассажирского поезда для скоростей движения более 140 до 160 км/ч, включительно (электропневматические тормоза и композиционные тормозные колодки или накладки)-80 тс;

1.11. Пассажирского поезда, в составе которого имеются  вагоны габарита  РИЦ и вагоны других стран  с включенным пневматическим тормозом, но не оборудованные электропневматическими тормозами и композиционными колодками, на пневматических тормозах:

для скоростей движения более 120 до 140 км/ч, включительно-70 тс на каждые 100 тс веса поезда при ограждении мест препятствий не менее, чем 1600 м на спусках  до 0,010, включительно;

для скоростей движения более 140 до 160 км/ч, включительно,-80 тс на каждые 100 тс веса поезда, при ограждении мест препятствий  не менее, чем 1800 м на спусках  до 0,010, включительно.

Пассажирские поезда при наличии в составе одного вагона габарита РИЦ с включенным тормозом, оборудованного пролетной магистралью электропневматического тормоза, разрешается эксплуатировать со скоростями, установленными п.п. 1.7 и 1.9, при условии обеспечения необходимым тормозным нажатием;

1.12. Рефрижераторного поезда для скоростей движения более 90 до 100 км/ч, включительно (пневматические тормоза и композиционные тормозные колодки), - 55 тс;

1.13. Рефрижераторного поезда для скоростей движения более 100 до 120 км/ч, включительно (пневматические тормоза и композиционные тормозные колодки), - 60 тс;

1.14. Грузо-пассажирского поезда, состава из порожних грузовых вагонов с числом осей от 350 до 400 (включительно) для скоростей движения до 90 км/ч, включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки), - 44 тс.

2. Указанное в п.1 единое наименьшее тормозное нажатие на 100 тс веса установлено для максимальных скоростей движения поездов в соответствии с требованиями пункта 15.38 ПТЭ. На линиях, оборудованных автоблокировкой  с трехзначной сигнализацией, при движении грузовых груженых поездов, а также порожних грузовых поездов с числом осей более 400 до 520 и рефрижераторных поездов с максимальной скоростью 90 км/ч машинист обязан руководствоваться зеленым огнем локомотивного светофора локомотивной сигнализации, разрешающего следование поезда с установленной максимальной скоростью .

При  соблюдении  условий,  предусмотренных  для  максимальной  скорости    90 км/ч грузовых груженых поездов, соответствующем ограждении мест производства работ и внезапно возникших препятствий скорости движения соединенных грузовых поездов весом до 12 тыс.тс с объединенной тормозной магистралью, грузовых поездов- до  12 тыс.тс  с  локомотивом  в  голове и хвосте состава и грузовых поездов весом до 16 тыс.тс с объединенной тормозной магистралью и локомотивами  в голове и последней трети состава увеличиваются на 10 км/ч на спусках до 0,010, включительно.

На линиях, оборудованных автоблокировкой с четырехзначной сигнализацией, на участках с полуавтоматической блокировкой, а также в случаях неисправности автоматической локомотивной  сигнализации максимальная  скорость грузового груженого поезда, а также порожних грузовых поездов с числом осей более 400 до 520 должна быть не более 80 км/ч.

3. Пассажирским поездам по п.1.7 настоящих нормативов в исключительных случаях при отказе электропневматического управления тормозами в пути следования и переходе на пневматическое торможение, а также при ведении их локомотивами грузовых серий, необорудованных электропневматическим тормозом, работающими в пассажирском движении, разрешается следовать, без уменьшения максимально допустимой скорости, а пассажирские поезда по п.п.1.8,1.10 настоящих нормативов, в случае  отказа  электропневматического управления тормозами должны следовать с уменьшением максимально допустимой  скорости  на 10 км/ч, если тормозное нажатие отвечает требованиям соответствующих пунктов.

4. Наибольший руководящий спуск, на котором допускается движение поездов с указанными выше едиными наименьшими тормозными нажатиями, при ограждении мест  производства работ и внезапно возникших препятствий на расстояниях, указанных в гр. 4 табл. 3.1, помещенной в Инструкции по сигнализации, составляет:

1) для грузовых  и рефрижераторных поездов, обращающихся  со скоростью до 80 км/ч, включительно, - 0,010. При этом на спусках круче 0,010 до 0,015, включительно, со скоростью не более 70 км/ч, исходя из ограждения мест  препятствий  не менее, чем на 1200 м;

2) для груженых грузовых и рефрижераторных поездов, а также порожних грузовых поездов более 400 до 520 осей (включительно), обращающихся со скоростью до 90 км/ч, включительно, - 0,010, исходя  из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1500 м. При этом для груженых грузовых и рефрижераторных поездов, а также порожних грузовых поездов более 400 до 520 осей (включительно) на спусках круче 0,010 до 0,015, включительно, - со скоростью не более 70 км/ч, исходя из ограждения мест  препятствий  не менее, чем на 1200 м;

3) для соединенных грузовых поездов весом до 12 тыс. тс с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и середине поезда, обращающихся со скоростью до 65 км/ч, включительно, - 0,010.

При этом на спусках круче 0,010 до 0,012, включительно, - со скоростью не более 60 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1200 м;

4) для соединенных грузовых поездов с необъединенными тормозными магистралями, обращающихся со скоростью до 60 км/ч, включительно, - 0,011;

5) для  грузовых поездов весом до 12 тыс.тс с локомотивами в голове и хвосте поезда (хвостовой локомотив включен в тормозную магистраль для управления тормозами), обращающихся со скоростью до 75 км/ч, включительно, - 0,010. При этом  на спусках круче 0,010 до 0,012, включительно,- со скоростью не более 65 км/ч, исходя из ограждения мест  препятствий не менее 1200 м;

6) для  грузовых поездов весом до 16 тыс.тс с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и последней трети поезда, обращающихся со скоростью до 70 км/ч, включительно, - 0,010;

При этом  на спусках круче 0,010 до 0,012, включительно, - со скоростью не более 65 км/ч, исходя из ограждения мест  препятствий не менее 1200 м;

7) для грузовых поездов из порожних вагонов до 350 осей, обращающихся со скоростью до 100 км/ч, включительно, - 0,010;

При этом на спусках круче 0,010 до 0,015, включительно,- со скоростью не более 90 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1200 м;

8) для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью до 100 км/ч, включительно, - 0,015. При этом на спусках круче 0,010 до 0,015, включительно, исходя из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1200 м;

9) для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью до 120 км/ч, включительно, - 0,010. При этом на спусках круче 0,010 до 0,015, включительно,- со скоростью  не  более  110 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1300 м;

10) для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью более 120 км/ч, до 140 км/ч, включительно, - 0,010;

11). для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью более 140 км/ч до 160 км/ч, включительно, - 0,010;

12) для рефрижераторных поездов, обращающихся со скоростью более 90 км/ч до 100 км/ч, включительно, - 0,010. При этом на спусках круче 0,010 до 0,015, включительно,- со скоростью 90 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1200 м;

13) для рефрижераторных  поездов, обращающихся со скоростью более          100 км/ч до 120 км/ч, включительно, - 0,010.При этом на спусках круче 0,010 до 0,015, включительно, со скоростью 100 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1300 м;

14) Для грузо-пассажирских поездов, грузовых поездов из порожних вагонов с числом осей от 350 до 400 (включительно), обращающихся со скоростью до 90 км/ч,  включительно, - 0,010. При этом  на спусках круче  0,010 до 0,015,  включительно,-  со скоростью не более 80 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее, чем на 1200 м.

5. Грузовые поезда, в составе которых имеются  вагоны с осевой нагрузкой более 21 тс и автотормоза все включены, могут следовать со скоростями, указанными в подпункте 1) пункта 4;

1) с тормозным нажатием менее 33 тс, но не менее 32 тс на 100 тс веса состава и при наличии в составе не менее 50% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками, с воздухораспределителями, включенными на средний режим;

2) с тормозным нажатием менее 32 тс, но не менее 31 тс на 100 тс веса состава - при наличии в составе не менее 75% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками, с воздухораспределителями, включенными на средний режим;

3) с тормозным нажатием менее 31 тс, но не менее 30 тс на 100 тс веса состава  и при наличии в составе не менее 100% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками ,с воздухораспределителями, включенными на средний режим.

Процент наличия вагонов, оборудованных композиционными колодками, указывать в справке о тормозах ф.ВУ-45 по образцу:

К-50% , К-75% , К-100%.

6. Поезда с локомотивами, вагонами, имеющими тормозное нажатие на 100 тс веса меньше предусмотренного пунктом 1 настоящих нормативов, пассажирские поезда при включении в них пассажирских вагонов длиной менее 20,2 м и грузовых вагонов, грузо-пассажирские поезда при наличии в них грузовых груженых вагонов (автотормоза всех вагонов включены), грузовые поезда  при наличии в них вагонов с разрядными грузами или специального подвижного состава с пролетными трубками, порожние грузовые поезда  длиной до 350 осей, в составе которых имеются вагоны с весом тары более 25 тс и величиной нажатия тормозных колодок на ось по п. 7 табл.1 приложения 2 к настоящей Инструкции, при включенных автотормозах всех вагонов, составы из вагонов хоппер-дозаторов, сборные, вывозные и передаточные поезда разрешается отправлять, а при выключении в пути следования неисправных автотормозов у отдельных вагонов разрешается пропускать, когда указанные в п.1 единые наименьшие тормозные нажатия не могут быть обеспечены:

1) грузовые и рефрижераторные поезда, обращающиеся о скоростями до           80 км/ч, с нажатием не менее 28 тс на 100 тс веса состава;

2) грузовые поезда с составом из порожних вагонов до 350 осей, обращающиеся со скоростями более 90 км/ч до 100 км/ч, с нажатием не менее 50 тс на 100 тс веса состава;

3) пассажирские поезда, обращающиеся со скоростью до 120 км/ч, с нажатием не менее 55 тс на 100 тс веса поезда;

4) пассажирские поезда, обращающиеся со скоростью более 120 км/ч до          160 км/ч, с нажатием не менее 68 тс на 100 тс веса поезда.

5) грузо-пассажирские поезда, обращающиеся со скоростью до 90 км/ч, с нажатием не менее 38 тс на 100 тс веса поезда;

6) рефрижераторные поезда, обращающиеся со скоростями движения более     90 км/ч до 120 км/ч, с нажатием не менее 50тс на 100 тс веса поезда;

7) указанные  в  п.п. 1,2,3,4  скорости должны быть уменьшены  на      2 км/ч на каждую тонну недостающего тормозного нажатия на 100 тс веса. Определенную таким образом некратную 5 км/ч скорость округлять  до кратного пяти ближайшего меньшего значения;

На такую же величину уменьшается скорость проследования светофоров с одним желтым (немигающим) огнем в сравнении с установленной приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ» для поездов, имеющих тормозное нажатие, указанное в п.1;

8) грузовые груженые поезда, имеющие максимальную скорость 90 км/ч, должны быть обеспечены тормозным нажатием не менее 33 тс на 100 тс веса состава.

При меньшем нажатии скорость движения  грузовых груженых поездов устанавливается порядком, предусмотренным для грузовых и рефрижераторных поездов, обращающихся со скоростями до 80 км/ч.

7. При руководящих спусках, круче указанных в п.4 настоящих нормативов, допускаемые скорости движения поездов устанавливаются приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ», руководствуясь номограммами, приведенными в Правилах тяговых расчетов для поездной работы, и исходя из местных условий, а для спусков круче 0,020 допускаемые скорости определяются опытным путем.

8. В исключительных случаях при тормозных нажатиях менее, указанных в п.6 настоящих нормативов, допускаемые скорости  движения поездов устанавливаются приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ», руководствуясь  номограммами, приведенными в Правилах тяговых расчетов для поездной работы, и исходя  из местных условий. При этом устанавливаемые скорости движения  поездов должны быть на 20 % меньше скоростей, определяемых по номограммам.

При обеспечении тормозных нажатий, менее указанных в номограммах, скорости движения поездов устанавливаются  опытным путем.

9. При определении расчетных сил нажатий тормозных колодок пассажирских и грузовых вагонов руководствоваться табл.1, а локомотивов -таблицей 2 настоящих нормативов. При 100% включенных и исправно действующих тормозов допускается принимать расчетное нажатие без подсчета:

60 тс на 100 тс веса поезда при скорости движения до 120 км/ч для электропоездов всех серий, дизель-поездов серии ДР-1 всех индексов, Д, пассажирских поездов с локомотивами  серий ЧС всех индексов, ВЛ80 всех индексов, ВЛ65, ВЛ82, ВЛ82м, ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ11, ВЛ11м, ВЛ60п, ТЭ7, ТЭП10, ТЭП60, 2ТЭП60,  ТЭП70, ТЭП75, ТЭП80 и составами, сформированными из цельнометаллических вагонов для перевозки пассажиров, в том числе вагонов габарита РИЦ (кроме межобластных);

33 тс на 1О0 тс веса состава при скорости движения до 75 км/ч для сплоток из вагонов метрополитена, пересылаемых по путям ЗАО «НК «КТЖ».

# В этих случаях в справке формы ВУ-45 таблица тормозных нажатий не заполняется, а в строке "ВСЕГО" указывается величина потребного нажатия  колодок.

10. Расчетные силы нажатия композиционных тормозных колодок на оси пассажирских поездов, обращающихся со скоростями до 120 км/ч, принимать в пересчете на чугунные колодки одинаковыми с чугунными, а при более высоких скоростях в следующем отношении :со скоростями свыше 120 до 140 км/ч - на 25% больше , а со скоростями свыше 140 до 160 км/ч - на 30% больше, чем для чугунных колодок.

При определении расчетных сил нажатия композиционных тормозных колодок на ось пассажирских вагонов ВЛ-РИЦ с тормозом КЕ руководствоваться  пунктом 3 Таблицы 1 настоящих нормативов.

11. При подсчете обеспечения поездов тормозами учетный вес локомотива и число осей определяется по таблице 3 настоящих нормативов.

# При подсчете обеспечения тормозами грузовых поездов вес локомотива и его тормозное нажатие не учитываются.

12. Необходимое количество ручных тормозов вагонов или ручных тормозных башмаков для удержания состава грузового, грузо-пассажирского и почтово-багажного поезда на месте в случае порчи или невозможности приведения в действие автоматических тормозов определяется на каждые 100 тс  веса состава в зависимости от крутизны спуска по таблице 4 настоящих нормативов.

Единое наименьшее количество ручных тормозов на каждые 100 тс веса состава грузового, грузо-пассажирского и почтово-багажного поезда, следующего в пределах двух или более дорог, принимается 0,6 тормозной оси.

При потребности ручных тормозов более установленного по сети единого наименьшего количества 0,6 оси на каждые 100 тс веса поезда, а также, если в исключительных случаях, предусмотренных настоящей инструкцией, в составе грузового поезда не может быть обеспечено единое наименьшее количество ручных тормозов, недостающее их количество может заменяться ручными тормозными башмаками.

Для поездов, следующих в пределах железной дороги, а также при руководящих уклонах  круче 0,012 потребность в ручных тормозах и тормозных башмаках на каждые 100 тс веса состава приказом Президента ЗАО «НК «КТЖ» в соответствии с нормативами, указанными в таблице 4 настоящих нормативов.

Т А Б Л И Ц А 1. ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНЫХ НАЖАТИЙ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК В ПЕРЕСЧЕТЕ НА

ЧУГУННЫЕ НА ОСЬ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№№ :                                                                                		: Величина

пп :       Т  И  П        В  А  Г  О  Н  А                             		           : нажатия

:                                                                                     		: тормозных колодок

:                                                                                    		: на ось тс

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1.   Цельнометаллические пассажирские вагоны с

тарой:   53 тч и более                                                   		10,0

48 тс и более, но менее 53 тс                             		9,0

42 тс и более, но менее 48 тс                            		8,0

# 2.   Цельнометаллические  пассажирские вагоны

габарита РИЦ с тормозом КЕ и чугунными

тормозными колодками :

на пассажирском режиме                               		10,0

на скоростном режиме                                     		15,0

# 3.   Цельнометаллические  пассажирские вагоны

ВЛ-РИЦ с тормозом КЕ и композиционными

тормозными колодками (в пересчете  на

чугунные колодки):

на пассажирском режиме                            		10,0

на скоростном режиме                                 		13,0

4.   Пассажирские вагоны длиной 20.2 м и более        		9,0

5.   Остальные вагоны пассажирского парка                		6,5

6.   Грузовые вагоны  с чугунными тормозными

колодками :

на груженом режиме                                               	7,0

на среднем  режиме                                                	5,0

на порожнем режиме                                                    	3,5

7.   Грузовые вагоны, оборудованные композиционными

тормозными колодками ( в пересчете на чугунные

колодки), при включении :

на груженый режим                                                     	8,5

на средний  режим                    			   	7,0

на порожний режим                   			   	3,5

8.   Четырехосные изотермические и багажные  ЦМВ  с

односторонним торможением                        		    	6,0

9.   Вагоны рефрижераторного подвижного состава с

чугунными тормозными колодками  при включении :

на груженый режим                    		    	9,0

на средний  режим                 		     	   	6,0

на порожний режим                   			   	3,5

10.   Вагоны рефрижераторного подвижного состава с

композиционными тормозными колодками при

включении :

на средний  режим                   			 	7,0

на порожний режим                  			  	4,5

11.   Хоппер-дозаторы  ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки

композиционные ) при включении :

на груженый режим                    			7,0

на порожний режим                   			 	3,5

12.   Хоппер-дозаторы  ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки

чугунные ) при включении :

на груженый режим                   			 	3,5

на порожний режим                   			 	1,25

13.   Хоппер-дозаторы  ЦНИИ ДВЗ и хоппер - цементо-

возы выпуска до 1973 г(колодки чугунные) при

включении :

на груженый режим                 			   	6,0

на порожний режим                 			   	2,5

14.   Хоппер-дозаторы  ЦНИИ ДВЗ  (колодки композици-

онные) при включении :

на средний  режим                  			  	7,0

на порожний режим                  				3,0

15.   Хоппер-дозаторы  ЦНИИ ДВЗ  (колодки чугунные

при включении :

на груженный  режим                  			7,0

на порожний   режим                 				3,0

16.   Думпкары 3ВС50, 4ВС50, 5ВС60 (колодки чугунные)

при включении :

на груженый режим                   				 6,0

на средний  режим                    				 4,5

на порожний режим                   				 3,0

17.   Думпкары ВС60, ВС100 ,ВС95, Д50 (колодки чугунные)

при включении:

на груженый режим                  				  7,0

на средний  режим                    				  4,5

на порожний режим                   				  3,5

18.   Хоппер-дозаторы  ЦНИИ ДВЗ, думпкары 3ВС50, 4ВС50,

# 5ВС60, ВС60, ВС100, ВС95, Д50, 2ВС105, ТВС165,

ТВС180 (колодки композиционные) при включении :

на средний  режим                    				 7,0

на порожний режим                   				 3,5

-------------------------------------------------------			---

# ПРИМЕЧАНИЯ:1. Для вагонов, оборудованных грузовым авторежимом, принимать силу нажатия тормозных колодок в соответствии с загрузкой на ось при порожнем, среднем и груженом режимах.

# 2. Для рефрижераторных вагонов, удовлетворяющих специальным техническим условиям для скорости  движения до 120 км/ч ,тормозное нажатие на ось композиционных тормозных колодок в пересчете на чугунные принимать :на среднем режиме 14 тс, на порожнем 8,5 тс.

# 3. Для грузовых вагонов с весом тары более 26 тс, оборудованных композиционными колодками, при наличии трафарета нажатия колодок на ось порожнего вагона принимать это нажатие  в соответствии  с указанной на трафарете  величиной.

Т А Б Л И Ц А 2. ВЕЛИЧИНЫ  РАСЧЕТНЫХ  СИЛ НАЖАТИЯ ЧУГУННЫХ  ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ОСЬ ЛОКОМОТИВОВ,МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ТЕНДЕРОВ

------------------------------------------------------------------

Тип  и серия  локомотивов          		            :Величина нажатия тормоз-

:ных колодок на ось ,тс

:-------------------------

: груженый   : порожний

:  режим        :  режим

------------------------------------------------------------------

# ЭЛЕКТРОВОЗЫ  СЕРИЙ

ЧС1, ЧС3                                   				14,0                     -

ЧС2, ЧС2 Т, ЧС4, ЧС4 Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200           16,0                     -

на скоростном режиме

ЧС2, ЧС2 Т, ЧС4, ЧС4 Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200            12,0                    -

на скоростном режиме при скоростях менее

60 км/ч и пассажирском режиме

ВЛ 80, ВЛ80к, ВЛ80т, ВЛ80с, ВЛ80р                           	14,0                    6,0

ВЛ82, ВЛ82м, ВЛ85, ВЛ10, ВЛ80у,

ВЛ11, ВЛ11м, ВЛ15, ВЛ65

ВЛ60 всех индексов, ВЛ23                   			11,0                    5,0*

Остальные серии электровозов              			10,0                    5,0*

# ТЕПЛОВОЗЫ  СЕРИЙ

# ТЭП-60, ТЭ 2ТЭ116, 2ТЭП60, 2ТЭ10В,

ТЭП-70, ТЭП-75, ТЭП-80, 3ТЭ10М, 2ТЭ10М,

4ТЭ10С, 2ТЭ121, 3М62У, 2ТЭ10У, 3ТЭ10У,

2ТЭ10УТ, 2М62У                            			12,0                  5,0*

ТЭМ7, ТЭМ7А                                			13,0                  5,5

ТГ102                                      				9,0                    4,0

ЧМЭ3, 4МЭ3т, ЧМЭ3э, ТЭМ2УМ, ТЭМ16, ТЭМ17,

ТЭМ18                                     				11,0                 5,0

ТГМ3А                                      				8,0                   4,0

Остальные серии тепловозов                			10,0                5,0*

# ПАРОВОЗЫ  СЕРИЙ

ФДп, Су, П 36                                				8,0                  -

Е, Э, СО (для всех индексов указанных серий)

Л, ЛВ,                                      				6,0                  3,0

ФД                                         				7,0                  3,0

ТЭ                                         				9,0                  -

Остальные серии паровозов                  			5,0                 2,0*

- при наличии порожнего режима

# ТЕНДЕРЫ ПАРОВОЗОВ СЕРИЙ

ФДп,                                     			 		11,0                -

П36                                       					10,0                -

ЛВ, ФД, ТЭ                              		              	8,0               4,0

Л, Су                                       				7,0               3,0*

Тендеры остальных серии паровозов          		5,0               3,0

# ЭЛЕКТРОПОЕЗДА

Моторный вагон  (кроме ЭД9Т)              			10,0             -

Моторный вагон  ЭД9Т                      			12,0             -

Прицепной и головной вагоны                			9,0               -

Моторный и головной вагоны ЭР200          		15,0             -

# ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА серии Д

Моторный вагон                            				12,0             -

Прицепной  вагон                           				9,0               -

# ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА серий ДР1, ДР1А, ДР1П, Д1

Моторный вагон                            				10,0            -

Прицепной вагон                            				8,0              -

# АВТОМОТРИСА  А Ч2

Моторный вагон                            				12.0            -

Прицепной вагон                            				9,0              -

*  для тендеров паровозов серии Л

# ПРИМЕЧАНИЯ:

# 1. Расчетные силы нажатия чугунных тормозных колодок с повышенным содержанием фосфора на оси моторвагонного подвижного состава принимать на 10% больше.

2. При переключении воздухораспределителей грузового типа на средний режим торможения расчетное нажатие колодок на ось локомотивов принимать равным 70% расчетного нажатия при груженом режиме.

3. Для тепловозов ТЭП70 и ТЭП80 при применении гребневых высокофосфористых чугунных тормозных колодок расчетную силу  нажатия на ось принимать 16 тс при скоростях до 120 км/ч и 18 тс – свыше 120 до 160 км/ч включительно (без включения  скоростного режима).

4. Для электровоза ВЛ65 при включении воздухораспределителя пассажирского типа расчетную силу нажатия  на ось принимать 14 тс.

Т  А  Б  Л  И  Ц  А 3.УЧЕТНЫЙ ВЕС ЛОКОМОТИВОВ,МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И НАЛИЧИЕ У НИХ ФАКТИЧЕСКОГО ЧИСЛА ТОРМОЗНЫХ ОСЕЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:Кол-во        : Кол-во      :Учетный вес локом.

:автоторм    :осей ручн. :(для паровозов сов-

:осей            :тормоза      :мест. с тендером), тс

Тип и серия локомотива    :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:локо   :тен :локо:тен-  :расчетн.: В порожнем

:мотив :дер   :мотив:дер:              : сост.-----------

# ЭЛЕКТРОВОЗЫ

ВЛ 22, ВЛ 22м                 		               6    -  	  6    - 	         132          130

ВЛ 23, ВЛ 60 всех индексов   		   6    		- 6                138           136

ВЛ 8, ВЛ 10, ВЛ 11, ВЛ 11 М       		   8    -                4    -          184           180

ВЛ 80, ВЛ80к

ВЛ 82, ВЛ80р, ВЛ80с, ВЛ80т          	  8    -   	 4    -             92            183

ВЛ82м, ВЛ10у                    		              8    -   	 4    -            200           196

ВЛ 85, ВЛ15                    			 12    -   	 4    -   	        288            282

ВЛ 65                          			 6    -   		 2    -   	        141           138

ЧС1, ЧС3                        			 4    -   		 4    -            84             83

ЧС2,                           			 6    -   		 2    -   	       120            119

ЧС2 Т,                        			 6    -   		 2    -   	       128            127

ЧС4, ЧС4 Т                      			 6    -   		 2    -   	       126            125

ВЛ 41                          			 4    -   		 4    -           92             90

ЧС6                            			 8    -   		 2    -   	       164           162

ЧС7                            			 8    -   		 2    -   	       172           168

ЧС8                            			 8    -   		 2    -   	       175           173

ЧС200                          			 8    -   		 2    -   	       156           154

# ТЕПЛОВОЗЫ

ТЭМ-1, ТЭМ-2                    			 6    -   		 2    -          121           118

ТЭП-70                       			 6    -   		 6    -          131           127

ТЭП-75                         			 6    -   		 6    -          138           134

ТЭП-80                         			 8    -   		 2    -          180           176

2ТЭ10, 2ТЭ10Л                  			12    -   	 4    -          260           254

2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ116            		12    -   	 4    -          276           264

2ТЭ10У, 2ТЭ10УТ

3ТЭ10М,3ТЭ10В,3ТЭ10У          		18    -   	 6    -         414            395

4ТЭ10С                        			24    -   	 8    -         552            528

2ТЭ121                        			12    -   	 4    -         300            292

2М62У                         			12    -   	 4    -         252            240

3М62У                         			18    -   	 6    -         378            360

ТЭП10, ТЭ10                     			6    -   		 4    -         129            125

ТЭП 60                         			6    -   		 2    -         128            126

ТЭП 10Л                        			6    -   		 2    -         129            126

2ТЭП60                        			12    -  		 4    -          258           252

ТГ102                          			8    -   		 2    -         168             164

ТГ22                           			4    -   		 4    -         91.5            88

ВМЭ1                           			4    -   		 2    -         74               68

ЧМЭ 3,ЧМЭЗт, ЧМЭЗэ              		6    -   		2    -    	      123           121

ТЭМ2А, ТЭМ2У, ТЭМ3М, ТЭМ16           6    -   		2    -    	      123           121

ТГМ3А                          			4    -   		2    -           68              65

2М62                          			12    -   	4    -    	       240           232

М 62                           			6    -   		2    -    	       120           116

ЧМЭ2                           			4    -   		1    -            72             68

ТЭМ7, ТЭМ 7А                    		8    -   		2    -    	       180           173

ТЭМ2УМ, ТЭМ17, ТЭМ18             	6    -   		2    -    	       126           124

# ЭЛЕКТРОПОЕЗДА

# Головной вагон

ЭР1, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е, ЭР9Т        	4    -   		4    -            48           38

ЭР2, ЭР9, ЭР12                   			4    -   		4    -             50          41

ЭР2Р, ЭР2Т                      			4    -   		2    -            51,5       42,5

ЭР29                           			4    -   		4    -             58         49

ЭР200                          			3    -   		1    -             51,5      49

ЭТ2                            			4    -   		2    -             51,0      43.5

ЭД2Т                           			4    -   		2    -             54,0      45,0

ЭД9Т                           			4    -   		2    -             50,0      41,0

ЭД4, ЭД4М                       			4    -   		2    -             54,0      44,5

Моторный вагон:

ЭР1                            			4    -   		4    -             64        52.5

ЭР2                            			4    -   		4    -             64        52.5

ЭР9, ЭР9П, ЭР12                  		4    -   		4    -             71        60

ЭР9М, ЭР9Е                      			4    -   		2    -              71        60

Ср, Срз, Смз                     			4    -   		4    -              73        62

ЭР22                           			4    -   		2    -              76,5     64.5

ЭР22В                          			4    -   		1    -              77        65

ЭР2Р, ЭР2Т                      			4    -   		2    -              70        58.5

ЭР29                           			4    -   		2    -              74        61.5

ЭР200                          			4    -   		1    -              65        58.5

ЭТ2                            			4    -   		2    -              68.0      57.5

ЭД2Т                           			4    -   		2    -              0,5        58,5

ЭД9Т                           			4    -   		2    -              75,5      63,5

ЭД4, ЭД4М                       			4    -   		2    -             70,0       58,0

Прицепной вагон:

ЭР1, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е             		4    -   		4    -             48          37

ЭР2,Срз,Смз,ЭР9,ЭР12           		4    -   		4    -             50          39

ЭР22                           			4    -   		2    -             54,5       41

ЭР22В                          			4    -   		4    -             56         42.5

ЭР2Р, ЭР2Т                      			4    -   		2    -             51,5      40.5

ЭР29                           			4    -   		4    -             57,5      46.5

ЭТ2                            			4    -   		2    -             51,0      40,5

ЭД2Т                           			4    -   		2    -             54,0      41,5

ЭД9Т                           			4    -   		2    -             50,5      38,0

ЭД4, ЭД4М                       			4    -   		2    -             53.5      41.0

# ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДА

# Моторный вагон

Д1                             				4    -   		4    -    	         81        70.5

Д                              				4    -   		4    -             76        65

ДР1, ДР1П, ДР1А                  		4    -   		1    -             68        56

# Прицепной вагон

Д1                             				4    -   		4    -               56        37

Д                              				4    -   		4    -               50        37

ДР1                            			4    -   		1    -               52        34

ДР1П,ДР1А                      			4    -   		1    -                54        36

# АВТОМОТРИСА  А Ч2

Моторный вагон                 			4    -   		2    -                67        46

Прицепной вагон                			4    -   		1    -                46        37

# ПАРОВОЗЫ

ФД                             			5    6   -    	6                     235       174

ФДп                            			4    6   -    	3                      235       174

П36                            			4    6   -    	3                      230       174

ЛВ                             			5    6   -    	3                      190       133

Л                              				5    4   -    	4                      170       124

Еа, Ем                          			5    4   -    	4                      170       111

СО всех индексов               			5    4   -    	4                      165       119

Эр                             				5    4   -   	 4                     150       109

Су                             				3    4   -   	 4                     130       109

Э всех индексов, кроме Эр      		5    4   -  	 4                     130       105

Еф, Ек, Ео, Ел                    			5    4   -            4                     140       105

ТЭ                             			5    4   -   	 4                     136       96

Ша                             				4   -   		 4                     127       85

Остальные паровозы малой       		3    -   -    -                                45        45

мощности

# ТЕНДЕРЫ

Шестиосные                     -    		6   -    6                                     100        54

Четырехосные                   -    		4   -    4                                      65        23

Т А Б Л И Ц А 4.ПОТРЕБНОСТЬ  КОЛИЧЕСТВА  РУЧНЫХ ТОРМОЗОВ И ТОРМОЗНЫХ  БАШМАКОВ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ НА МЕСТЕ  ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ НА ПЕРЕГОНЕ В СЛУЧАЕ ПОРЧИ АВТОТОРМЗОВ НА КАЖДЫЕ 100 ТС ВЕСА  СОСТАВА ГРУЗОВОГО,ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО И ПОЧТОВО-БАГАЖНОГО ПОЕЗДОВ ( БЕЗ ЛОКОМОТИВА И ТЕНДЕРА ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРУТИЗНЫ СПУСКА

------------------------------------------------------------------------------

Крутизна   	:  0   : 0,002: 0,004 : 0,006 : 0,008 : 0,010 : 0,012 :

спуска   	:

------------------------------------------------------------------------------

Число торм	.: 0,2 : 0,2   : 0,2      : 0,2      : 0,2    : 0,3    :  0,4

башмаков   	 : 0,4 : 0,4   : 0,4      : 0,4       : 0,6    : 0,8   :  1,0

------------------------------------------------------------------------------

Кол-во ручн:

осей       	: 0,4 : 0,4    : 0,4        : 0,4       : 0,6   : 0,8    : 1,0

------------------------------------------------------------------------------

Крутизна 	:0,014: 0,016: 0,018 : 0,020 : 0,022 : 0,024 : 0,026 :

спуска   :

------------------------------------------------------------------------------

Число торм.	: 0,4   : 0,5     : 0,6     : 0,6    : 0,7      : 0,8      :  0,8

башмаков   	: 1,2   : 1,4     : 1,6    : 1,8     : 2,0      : 2,2      :  2,4

------------------------------------------------------------------------------

Кол-во ручн:

осей       	: 1,2   : 1,4   : 1,6   : 1,8   :   -   :   -   :

Продолжение

------------------------------------------------------------------------------

Крутизна 	:0,028: 0,03 : 0,032 : 0,034 : 0,036 : 0,038 : 0,04  :

спуска   :

------------------------------------------------------------------------------

Число торм.	 : 0,9 : 1,0   : 1,0     : 1,1     : 1,2      : 1,2      :  1,3

башмаков   	 : 2,6 : 2,8   : 3,0     : 3,2     : 3,4      : 3,6      :  3,8

------------------------------------------------------------------------------

Примечания. 1. В числителе - при нагрузке на ось  10 тс и более, в знаменателе - при нагрузке на ось менее 10 тс.

2. При подсчете  числа  осей ручного торможения  учитывать ручные тормоза  грузовых и специальных вагонов, имеющих боковой привод без сквозной тормозной  площадки.

Приложение 3 к Инструкции

по эксплуатации тормозов подвижного состава

Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденной приказом Президента Закрытого акционерного

общества «Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от __________________ 2002 года №

ЗАО «НК «КТЖ»                                                                 Форма ВУ-45

Штемпель станции                                                              Время выдачи _____ч ___м

# С  П  Р  А  В  К  А

об обеспечении поезда тормозами и исправном

их действии

# Локомотив серии № __________ "____"________________200  г.

Поезд  № ________ весом______  тс   Всего осей ___________

Требуемое нажатие  колодок в тс _________________________

Ручных тормозов в осях __________________________________

Тормозное нажатие     :  Количество   : Нажатие  :  Другие

на ось, тс                      :    осей             : колодок  :   данные

----------------------------------------------------------------------------------

1,25

2,5

3,5

5

6

6,5

7

8

8,5

9

10

12

14

15

16

18

-------------------------------------------------------------------------------

# ВСЕГО

# Наличие ручных тормозных осей ______________________

Плотность тормозной сети поезда ____________________

Хвостовой вагон № __________________________________

# Подпись _____________________

# Оборот ф. ВУ-45

# Отметка о производстве  опробования тормозов в пути  следования

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Станция или   :                                :При изменении состава и     :

место опробо- :   В и д                    : веса  поезда                           : Подпись

вания тормо-  : опробования   :      :  ----------------------------------------------------

зов                   :                                 :Вес поез-------:Нажатие колодок

:                                :да, всего :--------------:

:                                : осей               :требуе-: фактиче-:

:                                :                        : мое     : ское  :

Примечание. Справка составляется в двух экземплярах:

подлинник справки вручается машинисту, а

копия  остается в книжке справок о тормозах.

# Дополнительные данные, вносимые в справку-

# Условное обозначение :     Содержание условного  обозначения

данных, вносимых в     :

справку                          :

------------------------------------------------------------------

К-100, К-75, К-50 В составе поезда соответственно 100%, 7 5%,

50% вагонов, оборудованных композиционными

колодками

ЭПТ                  В поезде  включены электропневматические

тормоза (ЭПТ)

ЭПП                 В поезде включены электропневматические

тормоза, а составе которого имеются

один -два вагона с включенными автотор-

мозами без ЭПТ

П                     В грузовой поезд включены пассажирские

вагоны или локомотивы

В 10                Выполнено полное опробование с 10-ти минут-

ной выдержкой автотормозов в заторможенном

состоянии на горном  режиме

РИЦ                В составе поезда имеются вагоны с включен-

ными автотормозами западноевропейского типа

со ступенчатым отпуском

ТЦПВ            Указать в мм  выход штока тормозного цилинд-

ра последнего вагона

Встр               Номер вагона встречи осмотрщиков вагонов при

полном опробовании тормозов

ДПВ               Указать  в кг/см2 -давление в тормозной

магистрали последнего вагона

Приложение 4 к Инструкции

по эксплуатации тормозов подвижного состава

Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденной приказом Президента Закрытого акционерного

общества «Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от __________________ 2002 года №

# А  К  Т

контрольной  проверки  тормозов

_____________________2002 г          Станция _________________

# 1. Поезд № _____, весом ______ тс, всего осей

локомотив серия________ № __________

# 2. Станция, где производилось полное опробование тормозов и

выдана справка о тормозах ф.ВУ-45______________________

# 3. Зарядное давление в тормозной магистрали локомотива _________

и хвостового вагона _____________кг/см2

# 4. Плотность питательной сети __________, тормозной сети ______

локомотива, плотность уравнительного резервуара  крана

машиниста________________________________________________

__________________________________________________________

# 5. Темп перехода с повышенного на нормальное зарядное давление ____________сек.

# 6. Стабильность поддержания давления в тормозной магистрали при поездном положении ручки крана машиниста и перекрыши с питанием после  ступени торможения __________________________

# 7. Завышение давления в уравнительном резервуаре после снижения давления  в нем на 1,5 кгс/см2 и перевода ручки в перекрышу с питанием _________сек.

# 8. Пределы давления в главных резервуарах: верхний _________, нижний _______________ кгс/см2

# 9. Проходимость воздуха через блокировочное устройство № 367

# 10. Плотность тормозной сети поезда: пассажирского_____ сек.

грузового при поездном положении ручки  ___________сек.

и при перекрыше с питанием после ступени торможения _______сек.

11.* На грузовых вагонах - включение грузовых режимов в соответствии с загрузкой, горного и равнинного режимов; на пассажирских вагонах - включение короткосостав- ного и длинносоставного режимов________    ______________________________________________________________

12*.Установка композиционных и чугунных колодок в соответствии  с положением валиков в отверстиях затяжек горизонтальных  рычагов и расположением колодок на поверхности  катания колес____________    _____________________________________________________________

13.*Вагоны с выключенным тормозом

# 14. Вагоны, тормоза которых включены, но не пришли в действие или самопроизвольно отпустили ________________________________    __________________________________________________________________________

15*. Величина выхода штока тормозных цилиндров вагонов  при служебном торможении- __________ мм, на пассажирских вагонах  положение упора провода авторегулятора  рычажной передачи __________, размер А _____мм при полном служебном торможении.

# 16. Время отпуска хвостовой группы вагонов ________________сек

17. Действие электропневматического тормоза, с проверкой целостности электрической цепи ЭПТ в составе, напряжения постоянного тока при тормозных  положениях  ручки крана машиниста на локомотиве и в цепи хвостового вагона _________В.

18*. В пассажирских поездах, в составе которых находятся  вагоны с воздухораспределителями западноевропейского типа, проверить  исправность  противоюзных устройств и скоростных  регуляторов.

# 19. Тормозное нажатие на 100 т веса поезда :

данные по справке ВУ-45 _________________тс;

фактическое  ____________________________тс, определенные  в результате контрольной проверки .

# 20. Другие данные, полученные по результатам контрольной проверки________________________________________________________

__________________________________________________________________________

# Подписи работников

# локомотивного,  вагонного

хозяйств, проводивших

контрольную проверку ____________________________________

Примечания:

1) акт контрольной проверки составляется под копирку в количестве экземпляров, установленном  комиссией;

# 2) при выявлении и устранении неисправностей тормозного оборудования машинисту локомотива  выдается новая справка формы ВУ-45 , ранее  выданный подлинник  справки передается  в локомотивное депо;

3) в пунктах акта, отмеченных значком *, указать  номера вагонов, тормозное оборудование которых  не соответствует требованиям настоящей Инструкции.

# О Г Л А В Л Е Н И Е

1.Общие положения                                                                                   1

# 2.Техническое обслуживание тормозного оборудования

# локомотивов и моторвагонных поездов                                                   1

# 3. Проверка технического состояния тормозного

оборудования локомотивов                                                                   2

3.1. Перечень работ, выполняемых локомотивной бригадой

при приемке локомотива                                                                  2

3.2. Правила проверки и регулировки тормозного

оборудования                                                                                             3

# 4. Порядок смены  кабин управления на локомотивах и

# переключение тормозного оборудования                                                9

5. Прицепка локомотива к составу                                                           10

6. Техническое обслуживание тормозного оборудования вагонов      12

6.1. Общие положения                                                                               12

6.2. Технические требования на выполнение технического

обслуживания тормозного оборудования вагонов                               12

7. Порядок размещения и включения тормозов                                      15

7.1. В поездах с локомотивной тягой                                                       15

7.2. На локомотивах при следовании двойной или много-

кратной тягой                                                                                             19

7.3. У недействующих локомотивов и вагонов моторвагон-

ного подвижного состава                                                                        19

8. Обеспечение поездов тормозами                                                         21

# 9. Опробование и проверка тормозов в поездах

# с локомотивной тягой                                                                               22

9.1. Общие положения                                                                              22

9.2. Полное опробование тормозов                                                         24

9.3. Сокращенное опробование тормозов                                              29

9.4. Проверка автотормозов в грузовых поездах                                   31

9.5. Опробование автотормозов в поездах с составом

из недействующих локомотивов и вагонов моторвагон-

ного подвижного состава                                                                       32

9.6. Проверка действия тормозов одиночно следующего

локомотива                                                                                              32

# 10. Обслуживание тормозов и управление ими в поездах с

локомотивной тягой                                                                                32

10.1. Общие положения                                                                           32

10.2. Управление тормозами в пассажирских поездах                         38

10.3. Управление автотормозами в грузовых поездах

кранами машиниста № 222,222М,394,395                                            42

10.4. Управление тормозами при ведении грузового поезда

по ломаному профилю                                                                            45

# 11. Особенности обслуживания автотормозов и управления ими

в грузовых поездах повышенного веса и длины                                  45

11.1. Общие положения                                                                           45

11.2. Поезд с локомотивом в голове состава                                         48

11.3. Соединенный грузовой поезд с автономными тормозными

магистралями                                                                                          50

11.4. Поезд с постановкой локомотива в голове и в составе

или в хвосте поезда с объединенной тормозной

магистралью                                                                                              50

12. Отцепка локомотива от состава                                                         53

# 13. Техническое обслуживание тормозного оборудования

моторвагонных поездов                                                                          53

14. Опробование тормозов в моторвагонных поездах                           58

14.1. Общие положения                                                                            58

14.2. Полное опробование тормозов                                                       59

14.3. Сокращенное опробование тормозов                                             59

# 15. Обслуживание тормозов моторвагонных поездов и управление

ими в пути следования                                                                           60

15.1. Общие  положения                                                                           61

15.2. Управление автотормозами                                                            61

15.3. Управление электропневматическими  тормозами                      62

# 16. Действия машиниста при вынужденной остановке поезда на

перегоне                                                                                                   63

16.1. Остановка на спуске                                                                        64

16.2. Остановка на подъеме                                                                     65

# 17. Действия машиниста при доставке поезда на станцию

# послеразрыва                                                                                            65

# 18. Особенности  обслуживания  и управления  тормозами в

зимних условиях                                                                                     65

# 18.1. Меры по обеспечению исправной работы тормозного

оборудования локомотивов и моторвагонных поездов

в зимних условиях                                                                                  66

# 18.2. Меры по обеспечению исправной работы тормозного

оборудования вагонов                                                                           66

18.3. Порядок отогревания замерших мест тормозного

оборудования                                                                                          67

18.4. Особенности управления тормозами зимой                                 82

19. Контрольная проверка тормозов                                                      69

19.1. Общие положения                                                                           69

19.2. Контрольная проверка тормозов на станции                               70

19.3. Контрольная проверка тормозов в пути следования                  72

# 20. Поездные испытания тормозов и контроль за управлением

ими в поездах                                                                                         72

21. Термины ,применяемые с настоящей инструкции                        73

Приложения:

1.Время наполнения ,с, главных резервуарах локомотивов

и МВПС с 7,0 до 8,0 кгс/ см2				                  76

2. Нормативы по тормозам                                                                    78

3. Справка об обеспечении поезда тормозами и

исправном их действии				                              91

4. Акт контрольной проверки				                  93

5. Номограммы для определения тормозного пути                            95