ПРИКАЗ 418-Ц  от 02.06.2006г

Об обеспечении безопасности движения поездов

на электрифицированных участках при наступлении

сложных метеорологических условий

В целях обеспечения беспрепятственного движения поездов при наступлении сложных метеорологических условий ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Организационно-технические мероприятия, определяющие порядок действий работников филиалов АО «НК «ҚТЖ», АО «Локомотив» и «Локомотивный сервисный центр» по предупреждению последствий сложных метеорологических условий.

2. При усилении ветра до 20 м/с и более поездным диспетчерам филиалов АО «НК «ҚТЖ», - отделений перевозок по сообщениям работников дистанций электроснабжения, локомотивных бригад и дежурных по станциям вводить ограничение скорости движения поездов до 25 км/ч в порядке, установленном Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Республики Казахстан.

11. Приказ от 5 августа 1999 года № 400-Ц «Об обеспечении безопасности движения поездов на электрифицированных участках дороги при наступлении сложных метеорологических условий» считать утратившим силу.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого Вице-президента АО «НК«ҚТЖ» Самбетова К.С.

# Президент                                                                  Е. Атамкулов

Приложение  к приказу  Президента

АО «НК «КТЖ»  от 02.06.2006г № 418-Ц

Организационно-технические  мероприятия, определяющие

порядок действий  работников   филиалов АО «НК «ҚТЖ»,  АО «Локомотив» и «Локомотивный сервисный центр»  по  предупреждению последствий  сложных  метеорологических условий.

| №№ ПП | МЕРОПРИЯТИЯ | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обеспечение вибропантографами следующих эксплуатационных локомотивных депо Новоишимская -2 комплекта Экибастуз -2 комплекта Астана -2 комплекта Тобольского,Карагандинского, Шуского по 2 компл. Павлодарского,Атбасарского,Агадырского,Жамбыльского- по 1 комплекту. Проведение ревизии вибропантографов. | ЦТ, ТЧР, ЭЧ | Ежегодно, до 1 октября |
| 7. | Осуществление борьбы с гололедом под руководством дежурных по филиалам АО «НК «КТЖ»- отделениям перевозок и отделениям магистральной сети при взаимодействии с поездным, локомотивным диспетчерами и энергодиспетчерами. | ДН, НЖС, ТНТ, ДНЦ, ЭЧЦ, | Постоянно, во время гололеда |
| 8. | Организация контроля за образованием гололеда, оборудованных на специальных стендах в районах К.С.. | ЭЧ, ЭЧЦ, ЭЧК | По мере образов. гололеда |
| 9. | Порядок действий дежурных по филиалам АО «НК «КТЖ»- отделениями перевозок, поездных, локомотивных диспетчеров, энергодиспетчеров. |  |  |
| 1) | При получении извещения об образовании гололеда- проверка поездного положения, организация беспрепятственного проследования поездов, в первую очередь, пассажирских. | ДНЦ | Немедленно |
| №№ ПП | МЕРОПРИЯТИЯ | Исполнители | Срок исполнения |
| 2) | Уведомление диспетчера филиала АО «НК «КТЖ»-дистанции сигнализации и связи об образовании гололеда на контактном проводе; Выдача локомотивным бригадам указания о поднятии первого токоприемника без токосъема для механической очистки контактного провода от гололеда | ДНЦ ЭЧЦ | Немедленно |
| 3) | По заявке энергодиспетчера – сообщение дежурному по депо о необходимости оборудования электровозов вибропантографами ( электровоз, оборудованный вибропантографом, должен быть выдан не позднее 1 часа и отправлен резервом со станции дислокации до станции, указанной в заявке энергодиспетчера, не позднее 1,5 часа после получения задания.) | ТНЦ | Немедленно |
| 4) | Сообщение энергодиспетчеру о получении от локомотивной бригады или других работников о неисправностях контактной сети, токоприемника или о снятии напряжения; Принятие совместных мер по восстановления устройств. | ДНЦ ДНЦ, ЭЧЦ |  |
| 5) | Осуществление контроля за нахождением электровоза с вибропантографом : На линии и при возвращении к месту дислокации При следовании на другие участки | ЭЧЦ ДНЦ, ТНЦ | Постоянно |
| 6) | Выдача машинистам локомотивов приказа о проследовании по отдельным участкам с опущенным токоприемником, с пониженной (до 25 км/час) скоростью, перевозке аварийных бригад и отдельных работников дистанции электроснабжения к месту повреждения контактной сети, линии электропитания автоблокировки, высоковольтных линий, внешнего энергоснабжения, а также вывозе работников с места повреждения после восстановления устройств. |  | Немедленно |
| 7) | При обнаружении локомотивными бригадами значительного обледенения токоприемников и, как следствие, угроз пережога контактных проводов – принятие мер по остановке движения электроподвижного состава. |  | При необходимости |
| 11. | Действия директоров филиалов АО «НК «КТЖ»- дистанций энергоснабжения, дистанций сигнализации и связи при получении сообщения о наступлении гололеда: |  |  |
| 1) | прибытие в диспетчерский пункт, а в случае его удаленности- выход на селекторную связь с диспетчером связи, энергодиспетчером. | ЭЧ, ШЧ | Немедленно |
| 2) | Проверка выполнения на всех обьектах мероприятий по подготовке к борьбе с гололедообразованием и готовность восстановительных средств. |  |  |
| 3) | Осуществление через энергодиспетчера руководства работами по борьбе с гололедообразованием. | ЭЧ | Немедленно |
| 4) | Уточнение через работников подразделений филиала АО «НК «КТЖ»- дистанций сигнализации и связи действия автоблокировки на участке электротяги, надежности работы устройств, определения наличия неисправностей рельсовых цепей, проверка выполнения поездным диспетчером, дежурным по станции требований пункта 13.2 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на ж/д РК и п. 1.12 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ -№ ЦШ 530-1 о запрещении пользования устройствами СЦБ. |  |  |
| №№ ПП | МЕРОПРИЯТИЯ | Исполнители | Срок исполнения |
| 12. | Действия начальника района контактной сети филиала АО «НК «КТЖ»- дистанций энергоснабжения при получении извещения о наступлении гололеда: |  |  |
| 1) | Прибытие на дежурный пункт контактной сети, проверка готовности технических и аварийно-восстановительных средств к выезду. | ЭЧК | Немедленно |
| 2) | Организация наблюдения за токосьемом в период гололедообразования, регулярное информирование энергодиспетчера о состоянии контактной сети. | ЭЧК | В период гололеда |
| 4) | При угрозе пережога контактных проводов- выдача дежурному по станции, энергодиспетчеру письменных или телеграфных запрещений на прием, отправление ЭПС на пути, с неочищенными от гололеда контактными проводами, с оформлением в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и конт. сети. | ЭЧК | В период гололеда |
| 5) | Выдача энергодиспетчеру заявки на плавку гололеда на проводах контактной сети, обеспечение контроля за плавкой через наблюдающих электромонтеров (электромонтеры с ближайших сопряжений должны информировать энергодиспетчера о ходе оплавления гололеда и о положении компенсаторных грузов. | РКС | В период гололеда |
| 13. | Действия энергодиспетчера филиала АО «НК «КТЖ»- дистанций электроснабжения при получении извещения о наступлении гололеда:. | ДСП,ДНЦО,ДНЦ ЭЧЦ,ТЧД | При необходимости |
| 1) | Проверка наличия связи с диспетчерами энергосистем, энергодиспетчерами смежных дистанций электроснабжения, районами контактной сети, тяговыми подстанциями, сетевыми районами, дежурными по станциям (руководители бригад, работающих на контактной сети в период «окон», при гололедообразовании должны поддерживать постоянную связь с энергодиспетчером и находиться на месте работ до начала движения электроподвижного состава на участке). | ЭЧЦ | Немедленно |
| 4) | Согласование с дежурным по отделению перевозок и поездным диспетчером дальнейших действий по организации плавки гололеда на проводах контактной сети и выпуску дрезин, оборудованных установками механической очистки гололеда. | ЭЧЦ | Немедленно |
| 12) | Организация сборки и включения схемы плавки гололеда на проводах контактной сети после получения извещения о начале отложения гололеда, при необходимости дача указаний о применении механических средств, контроль за эффективностью их размещения, при включении по телеуправлению и дистанционно разъединителей для сборки схем плавки в условиях интенсивного гололеда- применение многократного, не менее 3 раз, включение-отключение разъединителей. | ЭЧЦ | При необходимости |
| 13) | учет дрезин, оборудованных устройствами механической очистки гололеда, и готовых схем плавки гололеда методом короткого замыкания. | ЭЧЦ | При их использовании |
| 14) | Прекращение плавки гололеда после получения от наблюдающих работников районов контактной сети, дежурных по станции и локомотивных бригад об отсутствии гололеда на контактном проводе и несущем тросе. | ЭЧЦ | При их использовании |
| №№ ПП | МЕРОПРИЯТИЯ | Исполнители | Срок исполнения |
| 14. | Действия локомотивных бригад: |  |  |
| 1) | Проверка при приеме электровозов на экипировочных путях наличия антиобледенительной смазки на подвижных частях и шарнирных соединениях токоприемников, исправность угольных вставок на лыжах токоприемников. | ТД | Постоянно |
| 2) | Соблюдение в пути следования порядка работы токоприемников ЭПС, установленного Инструкцией о порядке работы токоприемников электроподвижного состава –ЦТ-ЦЭ № 4134, утвержденной приказом МТРК РК от 18.06.1997г № 489. | ТД | Постоянно |
| 3) | Проследование при токосъеме с непрерывно горящей электрической дугой, угрожающей пережогом контактного провода по возможности с пониженной нагрузкой, а при отсутствии такой возможности - на двух токоприемниках с сообщением об этом энергодиспетчеру | ТД | Постоянно |
| 4) | Сообщение по радиосвязи о появлении автоколебаний контактной сети дежурному ближайшей станции, поездному диспетчеру и энергодиспетчеру, проследование участка с опущенными токоприемниками или со скоростью не более 30 км/ч с двумя поднятыми токоприемниками, после прекращения автоколебаний принять меры к опусканию дополнительно поднятого токоприемника и проследование с установленной скоростью. | Машинист локомотива | Немедленно |
| 5) | Контроль из окна кабины машиниста электровоза, оборудованного вибропантографом, за очисткой контактных проводов. | ТД | Постоянно |
| 6) | Соблюдение при движении электровоза с вибропантографом во избежание повреждений контактного провода скорости движения электровоза не выше 60 км/ч. Поднятие вибропантографа только в местах, где имеется отложение гололеда. | ТД | Постоянно |
| 15. | Действия работников станций |  |  |
| 1) | Организация в период гололедообразования, сильных ветров движения поездов. | ДС | При необходимости |
| 2) | наблюдение за состоянием токосъема проходящими поездами, при появлении сильного искрения при токосъеме сообщение об этом поездному энергодиспетчеру и диспетчеру связи. | ДС, ДСП | При необходимости |
| 3) | Принятие мер по предотвращению остановки поездов у входных сигналов станций, пропуску транзитных поездов пропускать без остановки на путях с контактными проводами, очищенными от гололеда. | ДС, ДСП, ДНЦ | При необходимости |
| 4) | При заявлении машинистов поездов об обледенении токоприемников –доклад поездному диспетчеру, энергодиспетчеру о необходимости снятия напряжения в контактной сети в установленном порядке или выставления электровоза на неэлектрифицированный путь для очистки токоприемников от гололеда. | ДС, ДСП, ДНЦ, ЭЧЦ | При необходимости |
| 17. | Действия при усилении ветра более 20 м/с на электрифицированных участках дороги: |  |  |
| 1) | уточнение на метеостанциях данных о скорости ветра на участке обслуживания, организация при необходимости на отдельных участках измерения скорости ветра анемометрами, имеющимися в районах контактной сети. | ЭЧЦ | Постоянно |
| 2) | При получении данных о скорости ветра более 20 м/сек и более- сообщение об этом дежурному по отделению перевозок, локомотивному и поездному диспетчерам, руководству дистанции электроснабжения, района контактной сети, ввод ограничения скорости движения поездов до25 км/ч и выдача начальнику района контактной сети команды об оформлении ограничения в журнале осмотра путей стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети. | ЭЧЦ | Постоянно |
| 4) | Проведение обязательного инструктажа всех локомотивных бригад, отправляющихся в поездку, об усиленном наблюдении за состоянием контактной сети, особенно на высоких насыпях и других ветровых местах, принятии мер к своевременному опусканию токоприемника перед негабаритным местом на контактной сети и проследованию этого участка с опущенным токоприемником или по немедленной остановке поезда в случае обнаружения неисправности контактной сети или поломки токоприемника. | ТЧЭ | Постоянно |
| 5) | Установление дежурства электромонтеров районов контактной сети и районов электроснабжения. Организация объездов, обходов начальниками, электромеханиками, электромонтерами районов контактной сети и районов электросетей для осмотра контактной сети, открытых распределительных устройств, ЛЭП-6-10кв продольного энергоснабжения и автоблокировки. |  | Постоянно |
| 6) | По заявке работников дистанции электроснабжения, согласно Инструкции по движению поездов и маневровой работе на ж/д РК выдача машинистам электровозов предупреждения о снижении скорости движения поездов до 25 км/ч на участках, где скорость ветра достигает 20м/с и более ( при этом опоздание поездов, задержанных по ограничению необходимо относить на прочие причины.) | ДНЦ, ЭЧ, РКС, ДНУ | Постоянно |
| 8) | При скорости ветра 20 м/сек и более: Запрет локомотивным бригадам на подъем второго токоприемника на одном электровозе. Разрешение пересылки не более двух электровозов в сцепе (резервом или с поездом) с поднятием на каждом электровозе не более 1 токоприемника. | ДНЦ, ДГП, ТЧЭ, ТЧД, ЭЧ. | Постоянно |
| 9) | Прекращение всех работ на линиях контактной сети, ЛЭП-6, 10кв (за исключением аварийных согласованных с руководством дистанций электроснабжения) | ЭЧ, ЭЧЦ, ЭЧК | Постоянно |
| 18. | При понижении температуры до - 30° и ниже |  |  |
| 1) | Организация объездов и обходов линий контактной сети, ЛЭП-6, 10кв, проверка работу воздушных стрелок, секционных изоляторов, проведение разработки компенсаторов. | ЭЧ, ЭЧК | Постоянно |
| 2) | организация дежурства на районах контактной сети, электросетей, на тяговых подстанциях. | ЭЧ, ЭЧК,ЭЧС, ЭЧЭ | Постоянно |
| 3) | Организация в ПТО проверки всех токоприемников, при обнаружении следов удара на полозах токоприемников немедленное сообщение о них руководству дистанций электроснабжения и энергодиспетчеру для организации поиска мест подбоя на контактной сети. | ТЧР,ТЧЭ, ТД, ЭЧ | Постоянно |
| 4) | Запрещение производства всех плановых работ на открытых распределительных устройствах тяговых подстанций, постах секционирования; проведение внеочередных осмотров оборудования через каждые 6 часов. | ЭЧ, ЭЧЦ, ЭЧЭ Дежурный персонал тяговых подстанций | Постоянно |
| 5) | Запрещение при морозе -40° С и ниже производства оперативных переключений разъединителями наружной установки на тяговых подстанциях, распределительных постах, на контактной сети и ЛЭП-6, 10 кв, кроме аварийных случаев. | ЭЧ, ЭЧЭ,ЭЧЦ, ЭЧК, ЭЧС, | Постоянно |