БУЙРЫК                   № 377-Ц  от 12.05.2006г.                 ПРИКАЗ

Астана каласы					        город Астана

«О порядке действий локомотивных бригад

по обеспечению безопасности движения»

В целях повышения ответственности работников, совершенствования организации работ по обеспечению безопасности движения поездов и производства маневровых работ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Регламент переговоров локомотивных бригад при поездной и маневровой работе;

Регламент действий локомотивных бригад в аварийных и нестандартных ситуациях.

2. Управляющему директору - директору филиала Акционерного общества   «Национальная

компания   «Казакстан   темiр   жолы» -«Дирекция   магистральной   сети»   Сарсембаеву   К.Ж.,   президенту акционерного общества «Локомотив»  Даденову Б.М., Управляющему Дирекцией перевозок Кулакову О.Р., и.о. президента акционерного общества «Локомотивный сервисный центр» Барыкину Г.А.,  президенту акционерного общества «Кедентранссервис»

Шабанову  А.Ш. (по согласованию), президенту акционерного общества «Пригородные перевозки» Тастулековой Г.С.:

ознакомить с настоящим приказом работников ,причастных к

поездной и маневровой работе;

организовать изучение утверждённых регламентов и последующие периодические проверки

знания их работниками, связанными с движением поездов;

ознакомить с настоящим приказом работников, причастных к

обеспечить приведение местных инструкций в соответствие с требованиями регламентов,

утверждённых в пункте 1 настоящего приказа.

3. Приказ Главного инженера Республиканского государственного предприятия «Казакстан темiр жолы»

от 28 мая 1999 года № 121-ЦЗ

«О порядке действия локомотивных бригад в обеспечении безопасности движения», пункты 2.3, 3.4, 4.1,

5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.3 Регламента действий работников, связанных с движением

поездов в аварийных и нестандартных ситуациях по Республиканскому государственному предприятию «Казакстан темiр жолы», утверждённого Первым заместителем Генерального директора Республиканского государственного предприятия «Казакстан темiр жолы» 12 августа 2001 года, Правила действий

локомотивной бригады при обнаружении неисправностей вагонов в пути следования, утверждённые

приказом от 20 февраля 2003 года № 95-Ц «О системе контроля за техническим состоянием проходящих поездов», считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управляющего директора Самбетова К.С.

Е. Атамкулов

Утвержден приказом Президента Акционерного  общества «Национальная компания

«Казахстан темiр жолы»

от « 12»__05__2006 года    №377-Ц

Регламент переговоров локомотивных бригад при    поездной и маневровой      работе

| № | Выполняемая | Содержание доклада | Содержание ответа | Пояснения к выполнению работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работа | Пом/ машиниста | Машиниста |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Передвижения одиночного локомотива или мотор-вагонного подвижного состава из депо |
| 1.1 | Отцепка локомотива, моторвагонного подвижного состава (далее - МВПС) от стоящего стоящего подвижного состава | «Оставшийся подвижной состав закреплен, ручной тормоз принимаемого локомотива отпущен. Тормозных башмаков под колесными парами нет» | «Оставшийся подвижной состав закреплен. Принимаемый локомотив не заторможен» | После приемки в депо локомотива или МВПС, перед отцепкой локомотивная бригада и работник дело,отвечающий за отстой локомотивов, должны осмотреть локомотивы. Помощник машиниста после доклада отцепляет локомотив и подает машинисту ручной сигнал на передвижение. Машинист перед приведением локомотива в движение обязан подать звуковой сигнал, убедиться, что лица, находящиеся вблизи локомотива, сошли с пути и отошли в сторону на расстояние не менее 1 метра |
| 1.2 1.3 1.4 1.5 | Подготовка локомотива или МВПС к движению по тракционным путям депо Следование по тракционным путям депо Смена кабины управления локомотива , МВПС на тракционных путях депо Заезд локомотива или МВПС в депо | «Включите приборы бдительности, проведите проверку действия автотормозов» «Маршрут следования приготовлен правильно» «Проверьте тормоза» | «Приборы бдительности включены. Тормоз локомотива проверен» «Вижу, маршрут следования приготовлен правильно» «Выполняю проверку тормозов.» | Машинист должен заправить скоростемерную ленту в двух кабинах (если скоростемер работает с двухсторонней регистрацией движения, то в ведомой кабине лента не заправляется). В ведомой кабине в скоростемер заправляются писцы записи скорости, времени, давления в тормозной магистрали, состояния ЭПК, для контроля за маневровыми передвижениями по станции и депо. Лента скоростемера из ведомой кабины сдаётся с основной лентой. На скоростемерах с двухсторонней регистрацией движения должен быть заправлен писец заднего хода. Локомотивная бригада должна включить радиостанцию, с дежурным по станции или машинистом другого локомотива проверить ее работу, включить приборы бдительности, убедиться в действии вспомогательного тормоза локомотива при максимальном давлении в тормозных цилиндрах. После приведения локомотива в движение локомотивная бригада обязана проверить эффективность действия вспомогательного тормоза при скорости 3-5 км/ч до полной остановки. Локомотивная бригада должна убедиться в правильном приготовлении маршрута следования и наличии габарита . При отсутствии работников , обслуживающих стрелочные переводы , п/машиниста приготавливает маршрут следования локомотива ,проверяет исправность стрелочных переводов , положение и прилегание запорных замков . Об обнаруженных недостатках докладывает машинисту ,который должен принять решение о дальнейших действиях и дать указание п/машиниста о приготовлении маршрута . Машинист из кабины локомотива визуально должен контролировать действия п/машиниста (дублера ) ,правильность приготовления маршрута и состояние стрелочных переводов Машинист выполняет операции по переходу в головную кабину по ходу движения в соответствии с разделом 4 приказа 120-Ц Управление одиночным локомотивом из ведомой кабины ЗАПРЕЩАЕТСЯ. После въезда локомотива на тракционные пути депо локомотивная бригада должна связаться с дежурным по депо (с контрольного поста или других установленных мест) и получить разрешение на движение по тракционным путям и в места отстоя локомотива. .. |
| 1.6 | Постановка локомотива в место отстоя |  |  | После постановки на место отстоя по указанию дежурного по депо локомотив должен быть приведен в нерабочее состояние в соответствии с местной инструкцией и закреплен от ухода. При сдаче локомотива на тракционном пути депо или в пункте технического обслуживания локомотивов машинист должен открыть краны холодильников компрессоров, отстойников главных резервуаров и маслоотделителей для удаления конденсата, продуть питательную и тормозную магистрали между секциями и со стороны обеих кабин. |
| 2. Совместное передвижение нескольких локомотивов |
| 2.1 | Совместное передвижение нескольких локомотивов из депо |  |  | При совместном выезде из депо нескольких действующих локомотивов локомотивные бригады всех локомотивов подчиняются указаниям машиниста ведущего локомотива |
| 2.2 | Смена направления движения локомотивов на тракционных путях депо и на станциях |  |  | При смене направления движения локомотивов на тракционных путях депо и на станциях руководство движением переходит к машинисту головного по ходу локомотива. МВПС по депо должен перемещаться в единичном составе. Исключение составляет МВПС, работающий по системе многих единиц |
| 2.3 | Следование по участку действующих локомотивов в сплотке |  |  | Машинисты смежных локомотивов проверяют сцепление локомотивов друг с другом, объединение соединительных рукавов, открытие концевых кранов тормозной магистрали, включение воздухораспределителей и по радиосвязи докладывают машинисту головного локомотива о готовности к следованию. Локомотивная бригада ведущего локомотива должна убедиться в правильности сцепления автосцепок, включении воздухораспределителей у всех локомотивов и произвести полное опробование автотормозов в соответствии с Инструкцией по эксплуатации |

3. Маневровые передвижения локомотива и МВПС по станции

| 3.1 | Передвижение поездных локомотивов, МВПС по станции после выезда на контрольный пункт | «Переходим на движение по маневровым сигналам» | «Вас понял, переходим на движение по маневровым сигналам» | Перед началом движения локомотива машинист должен предварительно выяснить план предстоящего движения или маневровой работы согласно требованиям пунктов 11.24-11.28 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Республики Казахстан, утверждённой приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 августа 2000 года №364-1 (далее - ИДП РК). Машинист производит протяжку скоростемерной ленты на 5-10 миллиметров, помощник машиниста должен стоять рядом с машинистом, контролировать его действия при следовании локомотива под поезд. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Движение локомотива. МВПС по маневровым сигналам | «Белый огонь на маневровом светофоре. Маршрут приготовлен правильно» «Синий (красный) на маневровом светофоре. Принимайте меры к остановке» | «Вижу белый огонь на маневровом светофоре. Маршрут приготовлен правильно» «Вижу синий (красный) на! маневровом светофоре. Останавливаю локомотив» | Запрещается приводить локомотив в движение до получения команды дежурного по станции или руководителя работ. Локомотивная бригада обязана вести наблюдение за маршрутом следования, сигналами, подаваемыми работниками станции, и нахождением людей в безопасном месте. При подъезде к маневровому сигналу за 50 - 100 метров локомотивная бригада обязана повторить показание сигнала, маршрут следования. Скорость передвижения должна обеспечивать немедленную остановку. если встретится препятствие для движения и угроза безопасности движения. Открытый маневровый сигнал разрешает движение, но не указывает на свободность пути. При движении задним ходом на секциях локомотива машинист руководствуется указанием дежурного по станции и докладом помощника машиниста о показании каждого сигнала по маршруту следования. |
| 3.3 | Проезд маневрового светофора с запрещающим показанием по регистрируемому приказу дежурного по станции | «Светофор №… с запрещающим показанием проследуем по приказу №… дежурного по станции. Маршрут приготовлен правильно» | «Понял. Светофор №… с запрещающим показанием проследуем по приказу №… дежурного по станции. Маршрут приготовлен правильно» | Регистрируемый приказ на проследование запрещающего маневрового сигнала дежурный по станции передаёт локомотивной бригаде по радиосвязи. Машинист и помощник машиниста повторяют содержание приказа друг другу, регистрируют приказ в бортовом журнале ТУ-152 по установленной форме и приступают к его выполнению после подтверждения дежурным по станции правильности восприятия приказа словом «Выполняйте». Локомотивная бригада обязана внимательно следить за положением стрелок и обеспечивать безопасность производства маневров. |
| 3.4 | Подала сигнала сигналистом, составителем поездов, стрелочником | «Вижу сигнал "Вперед" («Назад», «Остановка») с…пути». | «Вижу сигнал "Вперед" («Назад», «Остановка») с…пути». | Машинист и помощник машиниста должны убедиться в правильности восприятия сигнала. Увидевший первым сигнал докладывает о нем другому. |
| 3.5 | Смена направления движения локомотива, МВПС на станции | «Проверьте тормоза» | «Выполняю проверку тормозов» | Управление одиночным локомотивом из ведомой кабины запрещается. Переход в головную кабину одиночно следующего локомотива осуществляется в соответствии с разделом 4 Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темiр жолы». Машинист выполняет операции по переходу в головную кабину по ходу движения. При смене машинистом кабины на локомотиве помощник машиниста обязан контролировать переключение кранов. Помощник машиниста при переходе машиниста из одной кабины в другую должен находиться в оставляемой кабине до момента включения машинистом управления тормозами в рабочей кабине. По приходу машиниста в рабочую кабину помощник машиниста обязан до приведения локомотива в движение напомнить машинисту о необходимости опробования тормозов. |
| 3.6 | Отцепка поездного локомотива от состава, следование под поезд и т.д. | «Переходим на маневровый способ передвижения» | «Понял. Перехожу на маневровый способ передвижения» | Машинисту запрещается отцеплять локомотив от состава до уведомления о закреплении вагонов тормозными башмаками. Локомотивная бригада должна уточнить у дежурного по станции (поездного диспетчера) порядок и маршрут пропуска локомотива. После отцепки машинист должен произвести протяжку скоростемерной ленты на 5-10 миллиметров, помощник машиниста должен контролировать его действия. При следовании по станции помощник машиниста должен стоять около машиниста и контролировать его действия. |
| 3.7 | Приближение к воздушному промежутку | «Внимание: воздушный промежуток, скорость проследования не менее20 км/ч» | «Понял. выполняю» | При передвижении электроподвижного состава машинист обязан выбрать скорость, исключающую остановку на воздушном промежутке. |

4. Подготовка к отправлению поезда со станции до открытия выходного сигнала

| 4.1 | Проверка готовности поезда к отправлению | «Радиостанция проверена, поездные документы получены. В поезде имеются вагоны, занятые людьми и грузами, требующими особой осторожности» | «Радиостанция проверена, поездные документы получены. В поезде имеются вагоны, занятые людьми и грузами, требующими особой осторожности» | Перед отправлением поезда машинисту необходимо проверить заправку скоростемерной ленты и писцов в скоростемере, завести часы и сверить их показания с показаниями часов дежурного по станции. Включение радиостанции подтверждается путем нажатия кнопки вызова на пульте управления радиостанции. Локомотивная бригада обязана ознакомиться с документами, внесенными а натурный лист изменениями, определить наличие в составе вагонов, требующих особой осторожности при ведении поезда. Помощник машиниста обязан иметь выписку о скоростях движения по перегонам и раздельным пунктам, времени хода по перегонам. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Проверка предупреждения |  |  | Локомотивная бригада обязана ознакомиться с бланком предупреждения, правильностью его заполнения. Помощник машиниста обязан сделать выписку из предупреждения. |
| 4.3 | Получение справки формы ВУ-45 об обеспечении поезда тормозами | «Требуемое тормозное нажатие…тс на 100 т веса поезда. Фактическое тормозное нажатие…тс на 100 т веса поезда. Наличие композиционных колодок…%. Тормозное нажатие соответствует (не соответствует) установленным нормам. Справка заполнена правильно (неправильно) | «Фактическое тормозное нажатие соответствует (не соответствует) установленным нормам. Справка заполнена правильно (неправильно)» | Локомотивная бригада обязана ознакомиться со справкой формы ВУ-45 о тормозах, проверить, все ли пункты справки заполнены, произвести перерасчёт фактического тормозного нажатия на 100 т веса поезда и проверить его соответствие установленным нормативам, проверить соответствие номера хвостового вагона, указанного в справке формы ВУ-45, номеру хвостового вагона, указанному в натурном листе поезда. |

5. «Минута готовности при отправлении поезда»

| 5.1 | Отправление поезда с начальной станции | 1.«Приборы безопасности включены?» 2. «Зеленый (желтый) на выходном (маршрутном) светофоре с…пути» (при наличии маршрутного указателя объявить его показание) 3. «Слева сигналы остановки не поданы. Скорость – не более…км/ч» | «Готов к отправлению» 1. «Включены» 2.«Вижу зеленый (желтый) на выходном (маршрутном) светофоре с…пути» (при наличии маршрутного указателя повторить его показание) 3 «Справа сигналы остановки не поданы. Скорость – не более…км/ч» | Убедившись в разрешающем показании выходного (маршрутного) светофора, машинист объявляет готовность к отправлению. Помощник машиниста докладывает, стоя на рабочем месте. При отправлении поезда машинист обязан включить приборы безопасности. После подачи звукового сигнала на отправление машинист с правой стороны, помощник машиниста с левой стороны по очереди убеждаются в отсутствии препятствия для начала движения поезда. При приближении к выходному (маршрутному) светофору члены локомотивной бригады обязаны повторить друг другу его показание. Отправление грузового поезда за пассажирским прижелтом огне на выходном (маршрутном) светофоре не разрешается. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Отправление поезда с раздельного пункта, после стоянки | 1. «Стоянка поезда…минут» | «Готов к отправлению» 1. «Сокращенное опробование тормозов не требуется (выполнено)» |  |
|  |  | 2. «Приборы безопасности включены?» 3. «Зеленый (желтый) на выходном (маршрутном) светофоре с…пути. Скорость по…пути…км\ч» (при наличии маршрутного указателя объявить его показание). 4. «Слева сигналы остановки не поданы. | 2. «Включены» 3.«Вижу зеленый (желтый) на выходном (маршрутном) светофоре с…пути. Скорость по…пути…км\ч» (при наличии маршрутного указателя повторить его показание). 4. «Справа сигналы остановки не поданы». |  |
| 5.3 | Отправление поезда при неисправности выходного сигнала или при прекращении действия средств связи | 1. «Лунно-белый мигающий огонь на выходном светофоре с…пути». 2. «Письменное разрешение (приказ и т.п.) заполнено правильно. Маршрут отправления с…пути в пределах видимости свободен, приготовлен правильно. Скорость не более 20 км\ч». | 1. «Вижу лунно-белый мигающий огонь на выходном светофоре с…пути». 2. «Письменное разрешение (приказ и т.п.) заполнено правильно. Маршрут отправления с…пути в пределах видимости свободен, приготовлен правильно. Выполняю скорость не более 20 км\ч». | Помощник машиниста совместно с машинистом обязаны убедится в правильности заполнения бланка разрешения на отправление поезда. Локомотивная бригада обязана следить за правильностью приготовления маршрута, положением остряков каждой стрелки в маршруте и за свободностью пути. |

6. Движение поезда (локомотива или МВПС) по перегону

| 6.1 | Приближение поезда к выходному (маршрутному) сигналу станции | «Следуем на зеленый (желтый) выходной (маршрутный) светофор с…пути. Скорость не более…км\ч». | «Следуем на зеленый (желтый) выходной (маршрутный) светофор с…пути. Скорость…км\ч». | Машинисту и помощнику машиниста необходимо повторить друг другу показание выходного (маршрутного) светофора. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Выезд поезда на перегон при наличии зеленого огня на проходном светофоре | «Зеленый на проходном светофоре. На перегоне имеется предупреждение на…км. Перегонное время…» | «Вижу зеленый на проходном светофоре. На перегоне имеется предупреждение на…км. Перегонное время…» |  |
| 6.3 | Выезд поезда на перегон при желтом огне на проходном светофоре | «Желтый огонь на проходном светофоре, скорость проследования не более…км/ч» | «Вижу желтый огонь на проходном светофоре, скорость проследования…км/ч» | Помощнику машиниста отлучаться из кабины запрещается, локомотивная бригада обязана усилить наблюдение за сигналами |
| 6.4 | Приближение поезда к проходному светофору с красным огнем или непонятным сигналом | «Красный огонь (непонятный сигнал) на проходном светофоре. Принимайте меры к остановке. Скорость за 400-500 м – не более 20 км/ч. За 150-200 м – не более 10 км/ч» | «Вижу красный (непонятный) сигнал на проходном светофоре. Принимаю меры к остановке. Скорость за 400-500 м – не более 20 км/ч. За 150-200 м – не более 10 км/ч» | Отлучаться из кабины запрещается. Помощник машиниста должен подойти к машинисту и периодически докладывать о показании сигналов до полной остановки поезда, лично принять меры к остановке поезда в случае потери бдительности машинистом. |
| 6.5 | Остановка поезда перед проходным светофором с красным (непонятным) огнем | «Проследуем проходной светофор с красным огнем (непонятным сигналом). Скорость - не более 20 км/ч» | «Проследуем проходной светофор с красным огнем (непонятным сигналом). Скорость – не более 20 км/ч» | При проследовании проходного светофора с красным (непонятным) огнем, после остановки поезда машинист обязан выполнить требование подпункта в) пункта 16.27 Правил технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан, утверждённых приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 августа 2000 года №109-1 (далее - ПТЭ РК). Локомотивная бригада обязана усилить наблюдение за свободностью и состоянием пути, вести поезд с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения. Помощник машиниста наблюдение ведет, стоя на своем рабочем месте. Скорость следования устанавливается с учетом видимости пути, а также плана и профиля пути, но не свыше 20 км/ч. Запрещается принудительно переводить устройства АЛСН с красного на белый огонь. |
| 6.6 | Следование по кодированному участку пути в случае внезапного | «Белый огонь на локомотивном светофоре. Принимайте меры к снижению скорости» | «Вижу белый огонь на локомотивном светофоре. Снижаю скорость» | Машинист обязан вести поезд до следующего светофора (или до появления разрешающего показания на локомотивном светофоре с особой бдительностью и со скоростью не более 40 км/ч. |
|  | появления на локомотивном светофоре белого огня |  |  | обеспечивающей возможность своевременной остановки, если на пути встретится препятствие для дальнейшего движения. Помощнику машиниста запрещается отвлекаться от наблюдения за свободностью пути. О появлении белого огня, машинист обязан немедленно доложить по радиосвязи поездному диспетчеру, дежурному по станции. |
| 6.7 | Следование по кодированному участку пути, в случае внезапного появления на локомотивном светофоре красно-желтого огня | «Красно-желтый огонь на локомотивном светофоре» | «Вижу красно-желтый огонь на локомотивном светофоре» | При отсутствии видимости напольных сигналов, свободности пути из-за неблагоприятных условий (выемка, кривой участок пути, туман, метель, ливень и т.д.), машинист обязан немедленно применить ) экстренное торможение, не выключая ключом ЭПК. В условиях нормальной видимости сигналов (свободности пути), но в случае внезапного появления на локомотивном светофоре красно-желтого и красного огней из-за нарушения нормальной работы устройств АЛСН, машинист обязан руководствоваться пунктом 5.1 Инструкции о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа и устройствами контроля бдительности машиниста, утверждённой приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 3 февраля 1998 года № 21 |
| 6.8 | Осмотр состояния поезда | «Слева по ходу поезда замечаний нет» (при наличии - указать) | «Замечаний нет» (при наличии – принять необходимые меры) | Первым докладывает тот, кому в кривом участке пути виден поезд. На прямых участках осмотр поезда производится через 15 минут. |
| 6.9 | Выход в машинное отделение помощника машиниста | «На локомотивном светофоре зеленый огонь, зеленый огонь на проходном светофоре, путь свободен. Разрешите выйти в машинное (дизельное) помещение?» | «Вижу зеленый на проходном светофоре. Разрешаю (не разрешаю)» | Выходить для осмотра в машинное (дизельное) отделение на перегоне разрешается только при зеленых огнях проходных светофоров с возвращением до предвходного светофора. По возвращению в кабину помощник машиниста докладывает о Показания проходного и локомотивного светофоров и о результатах осмотра. |
|  |  | Зеленый огонь ,путь свободен |  |  |
| 6.10 | Приближение к установленному месту опробования тормозов | На …км при скорости …км/час проверка действия тормозов на эффективность скорость на …км/час снизилась на расстоянии…м | Понял . Выполняю эффект Удовлетворительный (не удовлетворительный) | Помощник машиниста ,стоя около машиниста ,следит затехнологией пробы и докладывает о результатах опробования . Машинист подтверждает его доклад. |
| 6.11 | Встреча поездов на двухпутных перегонах или станциях | «Хвостовой вагон не ограждён, концевой рукав не подвешен (нарушен габарит и т.д)» | « понял» (повторяет замечание) | Помощник машиниста, стоя около машиниста, следит за технологией пробы и докладывает о результатах опробования. Машинист подтверждает или поправляет его доклад. |
| 6.12 | Приближение поезда к нейтральной вставке. | «Внимание: нейтральная вставка. Отключить ток на локомотиве» | «Понял. Нейтральная вставка .Выполняю.» | При проследовании сигнальных знаков «отключить ток на локомотиве» и «включить ток на локомотиве» машинист выполняет требования сигнальных знаков |
| 6.13 | Приближение к переезду и его проследование. | Внимание: переезд! Переезд свободен. Заградительный светофор погашен. Препятствие на переезде, принимайте меры к остановке поезда» | «Вижу: переезд свободен. Заградительный погашен» «Вижу. Принимаю меры к остановке поезда» | Машинист обязан подать оповестительный сигнал и усилить наблюдение, в ночное время произвести двукратное переключение прожектора на тусклый свет |
| 6.14 | Подъезд к сигнальному знаку «С» |  |  | При проследовании сигнального знака «С» локомотивная бригада выполняет его требования без повторения друг другу |
| 6.15 | Проследование постов безопасности | «Дежурный поста безопасности проводил без замечаний . » | « Понял , без замечаний.» | При проследовании сигнального знака «С» локомотивная бригада выполняет его требования без повторения друг другу |
|  |  | «Дежурный поста безопасности дает сигнал остановки» | «Понял: останавливаю поезд» | Если пост безопасности с односторонним осмотром, то машинист или помощник машиниста (с чьей стороны ведется осмотр состава) наблюдает за подаваемыми сигналами и докладывает о результатах осмотра. Если пост безопасности с двухсторонним осмотром, то первым наблюдает за дежурным поста безопасности помощник машиниста, а затем машинист; о результатах осмотра докладывают друг другу. В случае невыхода для осмотра поезда дежурных поста безопасности машинист немедленно докладывает об этом дежурному по станции и поездному диспетчеру. |
| 6.16 | Приближение к предвходно-му светофору с зелёным сигналом и следование по главному пути станции | «Зеленый огонь на предвходном светофоре. Ориентация» | «Вижу зелёный огонь на предвходном светофоре. Выполняю ориентацию» | Ориентация выполняется при проследовании предвходного светофора только в случае следования поезда без остановки по главному пути станции (по зелёным сигналам предвходного. входного, маршрутного, выходного светофоров). На локомотивах, оборудованных устройством контроля бдительности машиниста (УКБМ) и комплексным локомотивным устройством безопасности (КЛУБ), выполнение ориентации не производится. |

7. Следование поезда (локомотива, М1ВПС) на станцию

| 7.1 | Прибытие поезда на станцию при жёлтом или двух желтых огнях на входном светофоре | «Желтый (два желтых) огонь на входном светофоре. Скорость по главному (боковому) пути…км/ч» | «Вижу желтый (два желтых) огонь на входном светофоре. Скорость по главному (боковому) пути…км/ч» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Прибытие поезда на станцию при запрещающем показании входного светофора по установленному разрешению | 1. «Лунно-белый мигающий огонь на входном светофоре. Маршрут приема на свободный путь. Скорость не более 20 км/ч» 2. «Лунно-белый огонь на специальной маневровой головке на входном светофоре. Маршрут приема на… свободный путь. Скорость - не более 20 км/ч». 3. «Приказ дежурного по станции по радиосвязи выдан правильно. Маршрут приема приготовлен на… свободный путь. Скорость - не более 20 км/ч». 4. «Приказ поездного диспетчера передан по радиосвязи правильно. Маршрут приема приготовлен на… свободный путь. Скорость - не более 20 км/ч». 5. «Приказ дежурного по станции (поездного диспетчера) передан по телефону. Маршрут приема приготовлен на…свободный путь. Скорость - не более 20 км/ч». 6. «Письменное разрешение дежурного | 1. «Вижу лунно-белый мигающий огонь на входном светофоре. Маршрут приема подготовлен на… свободный путь. Скорость- не более 20км\ч». 2. «Вижу лунно-белый огонь на специальной маневровой головке на входном светофоре. Маршрут приема приготовлен на… свободный путь. Скорость – не более 20 км/ч». 3. «Приказ дежурного по станции по радиосвязи выдан правильно. Маршрут приема приготовлен на… свободный путь. Скорость -не более 20 км/ч». 4. «Приказ поездного диспетчера передан по радиосвязи правильно. Маршрут приема приготовлен на… свободный путь. Скорость - не более 20 км/ч». 5. «Приказ дежурного по станции (поездного диспетчера) передан по телефону. Маршрут приема приготовлен на… свободный путь. Скорость - не более 20 км/ч». 6. «Письменное разрешение дежурного | Локомотивная бригада следит за правильностью приготовления маршрута по положению остряков каждой стрелки. Помощник машиниста регистрирует приказ дежурного по станции (поездного диспетчера) на обратной стороне бланка предупреждения. формы ДУ-61 (при отсутствии бланка предупреждения - на отдельном листе, сдаваемом вместе со скоростемерной лентой). |
| 7.3 | Подъезд пассажирских поездов и МВПС к посадочным платформам | «На выходном (маршрутном) светофоре зеленый огонь, путь свободен, графиковая стоянка» | «Вижу на выходном (маршрутном светофоре зеленый огонь, путь свободен, графиковая стоянка» | Машинист принимает меры к остановке поезда напротив сигнального знака «Остановка локомотива» («Остановка первого вагона») |

8. Технология подъезда поезда (МВПС) к светофору с запрещающим показанием

| 8.1 | Проследова-ние желтых огней светофоров на станции и перегоне | «Входной (маршрутный и т.д.) желтый (два желтых)» | «Вижу входной (маршрутный и т.д.) желтый (два желтых)» | Локомотивная бригада: грузового поезда и одиночного локомотива - обязана снизить скорость движения поезда и проследовать со скоростью не более: 40 км/ч - место установки предвходного, входного, маршрутного светофора с желтым (двумя желтыми) огнем, 50 км\ч – выходного и проходного; пассажирского поезда и МВПС – обязана снизить скорость движения поезда и проследовать со скоростью не более: 60 км/ч место- светофора с желтым (двумя желтыми) огнем. При следовании по боковому кодированному пути, скорость должна быть не выше установленной приказом Первого Вице-президента Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темiр жолы» от 12 февраля 2007 года № 42-ЦЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Следование по пути приёма станции на запрещающий сигнал маршрутного (выходного) светофора | «Красный на выходн.светофоре. Скорость за 400-500 м - не более 20 км/ч. За 150-200 м - не более 10км/ч» (периодически повторять до полкой остановки поезда) | «Вижу красный на выходном. Скорость за 400-500 м - не более 20 км/ч. За 150-200 м - не более 10 км/ч» | При следовании на запрещающий сигнал не допускается отвлекаться от наблюдения за свободностью пути до полной остановки поезда. Помощник машиниста, стоя около машиниста, контролирует его действия и, в случае потери бдительности машинистом, лично принимает меры к остановке поезда. |
|  |  | «Принять меры к остановке поезда» | «Останавливаю поезд» |  |
| 8.3 | Стоянка локомотива, МВПС на станции, перегоне | «Ручка крана машиниста 394 (395) в…положении, контроллер машиниста на нулевой позиции. Зафиксировать ручку крана машиниста 254 в шестом положении». | «Ручка крана машиниста 394(395) в…положении, ручка крана машиниста 254 в шестом положении зафиксирована. Контроллер на нулевой позиции». | После остановки поезда машинист обязан убедиться, что состав остановлен в границах пути приема, а локомотив заторможен вспомогательным тормозом постановкой в 6-е положение ручки крана машиниста 254 и удерживается фиксатором. При уходе из кабины машинист обязан изъять реверсивную рукоятку управления локомотивом. |

9. Следование поезда (локомотива, МВПС) по станции без остановки

| 9.1 | Следование поезда при зеленом огне (двух желтых огнях с верхним мигающим) на входном светофоре | «Зеленый (два жёлтых с верхним мигающим) огонь на входном светофоре. Скорость по главному (боковому) пути - не более…км/ч». | «Вижу зеленый (два жёлтых с верхним мигающим) огонь на входном светофоре. Скорость по главному (боковому) пути… км/ч». | Локомотивная бригада обязана следить за подаваемыми работниками станции сигналами и нахождением людей в безопасном месте. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Проследование локомотивом поезда входного (маршрутного) светофора с разрешающим показанием | «Зеленый (желтый) на выходном (маршрутном) светофоре с…пути Скорость…км/ч» | «Вижу зеленый (желтый) на выходном (маршрутном) светофоре с…пути. Скорость…км/ч» | После проследования локомотивом входного светофора локомотивная бригада обязана убедиться в разрешающем показании маршрутного (выходного) светофора. При приближении к выходному (маршрутному) светофору, повторить его показание друг другу. |
| 9.3 | Проследование локомотивом поезда повторительного светофора на станции, установленного перед маршрутным (выходным) | «Зеленый на повторительном светофоре с…пути». «Повторительный светофор не горит. Принимайте меры к остановке поезда» | «Вижу зеленый огонь на повторительном светофоре с…пути». «Вижу, повторительный светофор не горит. Останавливаю поезд» |  |
| 9.4 | Проследование локомотивом поезда выходного светофора | «Зеленый (желтый) огонь выходного светофора. Скорость по перегону…км/ч» | «Вижу зеленый (желтый) на выходном светофоре. Скорость по перегону…км/ч» |  |
| 9.5 | Проследование путевого обход-чика, сигналиста, стрелочника, дежурного по переезду, а также бригад, работающих на пути | «Замечаний по поезду слева нет» (если есть, докладывает) | «Замечаний по поезду справа нет» (если есть, докладывает) | При проследовании поезда мимо путевого обходчика, сигналиста, стрелочника, дежурного по переезду, а также бригад, работающих на пути, локомотивная бригада обязана подать сигнал бодрствования. Первым о результатах осмотра объявляет тот член локомотивной бригады, кому видны сигналы, подаваемые работниками. |

10.Проследование мест ограничения скорости.

| 10.1 | Подъезд поезда к переносному (постоянному) сигналу уменьшения скорости | «Желтый щит (диск) уменьшения скорости. Скорость на…км – не более…км/ч» | «Вижу желтый щит (диск) уменьшения скорости. Скорость на…км-- …км/ч» | Машинист принимает меры по снижению скорости. Помощник машиниста, при проследовании локомотива мимо переносного (постоянного) сигнала уменьшения скорости подаёт оповестительный сигнал, стоя на своем рабочем месте, наблюдает за показанием сигнала, свободностью пути и за сигналами, подаваемыми работниками пути, от места установки жёлтого щита (диска) уменьшения скорости. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Подъезд поезда к сигнальному знаку «Начало опасного места» | «Сигнальный знак «Начало опасного места». Скорость – не более…км/ч» | «Вижу сигнальный знак «Начало опасного места». Выполняю скорость…км/ч» | Локомотивная бригада обязана проследовать сигнальный знак «Начало опасного места» со скоростью, указанной в предупреждении (приказе). Помощник машиниста контролирует скорость по показанию стрелки скоростемера. |
| 10.3 | Проследование поездом сигнального знака «Конец опасного места» | «Справа (слева) сигнальный знак «Конец опасного места» | «Вижу сигнальный знак «Конец опасного места» | После прохода хвостовой частью поезда сигнального знака «Конец опасного места» локомотивная бригада следует с установленной скоростью. |
| 10.4 | Проследование зеленого щита | «Зеленый щит. Скорость-…км/ч» | «Вижу зеленый щит. Скорость -…км/ч» |  |

11. Ведение переговоров машиниста по радиосвязи

| № | Случаи вызова | Порядок и содержание вызова | Порядок и содержание ответа | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Вынужденная остановка поезда на перегоне | Машинист немедленно передает по радиосвязи машинистам, следующих по перегону поездов,дежурным по станциям, ограничивающим перегон, поездному диспетчеру сообщение об остановке поезда по форме: "Внимание, внимание! Я машинист (фамилия) поезда №… остановился на _ пикете…км (на двухпутных участках, указывает, чётного, нечётного пути) перегона…(название), по причине…» При наличии препятствия для движения по соседнему пути к тексту добавляется «Имеется препятствие для движения на соседнем пути» | Машинисты поездов, находящихся на данном перегоне, отвечают "Я. машинист (фамилия) поезда №…, следующего по…км (на двухпутных участках указывают, чётного, нечётного пути), понял Вас. Поезд №… остановился на…пикете …км». Дежурные по станциям, ограничивающим перегон, услышав сообщение об остановке поезда на перегоне, отвечают машинисту, передавшему сообщение. | Все машинисты поездов, находящихся в зоне действия радиостанции на данном перегоне, получив сообщение, начатое словами "Внимание, внимание..', должны внимательно его выслушать и принять меры по обеспечению безопасности ведения поезда, т.е. вести его с особой бдительностью, в необходимых случаях снижать скорость и быть готовыми к немедленной остановке при наличии препятствий для дальнейшего движения. Если при неоднократном (не менее 3-х раз) вызове ни один из вызываемых абонентов (машинисты, дежурные по станции, поездной диспетчер) не ответят и причина, вызвавшая остановку поезда, не может быть установлена в течение 20 минут, машинист остановившегося поезда должен руководствоваться пунктом 16.43 ПТЭ РК. |
| 11.2 | Передача сообщения машинисту встречного (впереди идущего или следующего за ним) поезда | «Машинист встречного чётного (нечетного) поезда, следующего к станции (наименование), ответьте». Услышав ответ, машинист продолжает «Вызывает машинист (фамилия) поезда №…» (далее передает текст сообщения или вопрос. | «Я. машинист (фамилия) поезда №…слушаю» После прослушивания текста сообщения или вопроса, машинист отвечает «Понял Вас» (повторяет услышанное сообщение или отвечает на вопрос. |  |
| 11.3 | Вызов дежурного по станции или диспетчера в случае отсутствия сообщения о порядке следования по станции | «Дежурный по станции (наименование), (поездной диспетчер), ответьте!» Услышав ответ, машинист продолжает: «Вызывает машинист (фамилия) поезда №… (далее - текст вопроса или | Дежурный по станции, услышав сообщение, отвечает машинисту | Машинисты всех поездов на подходе к станции вызывают по радиосвязи диспетчера для уточнения приема и порядка следования поезда диспетчера для уточнения приема и порядка следования поезда.. |
| 11.4 | Возникновение аварийной или нестандартной ситуации | «Внимание, внимание! Слушайте все. Я, машинист поезда №…, следующего по перегону… на… км потерял управление тормозами» (или на…пикете…км обнаружил «толчок» при скорости… км/ч, или другую неисправность) | С получением такого сигнала немедленно прекращаются все другие переговоры | При возникновении аварийной или нестандартной ситуации разговоры по радиосвязи прерываются сообщением: «Внимание, внимание! …» Вызов по каналу радиосвязи действует 12-15 с., после этого вызов надо повторить до получения ответа от машинистов локомотивов, дежурного по станции, поездного диспетчера. Все машинисты поездов, находящихся в зоне действия радиостанции на данном перегоне, внимательно выслушивают сообщение и, в случае необходимости, принимают соответствующие меры. |

Одновременное отвлечение машиниста и помощника машиниста от наблюдения за сигналами и свободностью пути запрещается. При следовании на входной (выходной) желтый (два жёлтых) огонь и необходимости кратковременного отвлечения для осмотра состава и т.д.  машинист и помощник машиниста предупреждают друг друга словом "Отвлекаюсь", а при следовании на запрещающий сигнал
отвлечение не допускается до полной остановки локомотива.

2. При получения специальных разрешений на отправление поезда, установленных ИДП РК, машинист и помощник машиниста обязаны проверить правильность их заполнения. Машинисту разрешается начать движение локомотива. только убедившись в правильности восприятия регистрируемого приказа или врученного разрешения.

3. В случае,  если при движении поезда от дежурного по станции (поездного диспетчера) поступило сообщение о приказе на отмену действующего предупреждения,  помощник машиниста обязан записать на обратной стороне бланка предупреждения формы ДУ-61 время выдачи, номер приказа и должность лица, передавшего приказ.

4. Во всех случаях проследования станций и разъездов помощник машиниста, стоя на своем рабочем месте, ведет от входного до выходного сигнала наблюдение за показаниями сигналов, свободностью пути, правильностью приготовления маршрута и действиями машиниста

. .5. Во всех случаях, требующих следования поезда с уменьшением скорости, помощник машиниста обязан убедиться по скоростемеру в выполнении машинистом требования ограничения

6. При встречах поездов (локомотивов) на перегонах и станциях, при проследовании локомотива поезда (головной кабины МВПС) мимо дежурных по станциям, дежурных постов безопасности, дежурных по переездам в дневное время суток сигнал бодрствования локомотивная бригада подает  путем поднятия руки , а  в ночное время машинист обязан подать сигнал бодрствования путем  двукратного переключения прожектора с яркого на тусклый огонь за 300-400 м. На электровозах при получении сигнала бодрствования, помощник машиниста встречного поезда должен подать сигнал бодрствования путём двукратного переключения буферных фонарей, а на тепловозе машинист должен продублировать сигнал бодрствования прожектором. Локомотивная бригада наблюдает в пределах видимости за работниками, следящими за состоянием движущегося поезда.

7. В ночное время при подъезде к входному сигналу, оси станции, переездам и железнодорожным мостам, помимо оповестительного сигнала, необходимо производить двукратное переключение прожектора на тусклый свет.

8. Когда сигнал путевого светофора не виден (из-за большого расстояния, наличия кривой, тумана и в других случаях), машинист и его помощник, до приближения к путевому светофору на расстояние видимости, обязаны руководствоваться показаниями локомотивного светофора и повторять их друг другу.

9. Полученное разрешение на движение не освобождает локомотивную бригаду от ответственности за наблюдение за сигналами. положением стрелок и состоянием пути.

10. Перед отправлением со станции машинистам пассажирских поездов необходимо проверить действие радиостанций УКВ, КВ путем вызова начальника (бригадира) поезда, дежурного по станции, с последующей отметкой в журнале формы ТУ-152.

11. Разрешается передача управления локомотивом помощнику машиниста, имеющему свидетельство на право управления локомотивом данного вида тяги и письменное разрешение машиниста-инструктора, записанное в служебном формуляре. Запрещается передача управления локомотивом в пассажирских, злектро- и дизель-поездах.

12. В случае проезда в течение поездки (смены) светофора с запрещающим сигналом по регистрируемому приказу дежурного по станции, поездного диспетчера машинист, при заполнении скоростемерной ленты, должен переписать из бортового журнала формы ТУ-152 номер и время выдачи приказа, номер светофора, фамилию дежурного по станции (поездного диспетчера)

13. При стоянке (остановке) локомотива на перегонах, станции и в депо в рабочей кабине локомотива должно быть включено освещение (тусклое или яркое). Локомотивная бригада должна провести осмотр локомотива. Осмотр ходовых частей локомотива производится машинистом. При стоянке до 3-х минут осмотр локомотива не производится. Контроль за состоянием встречных поездов осуществляется из кабины машиниста.

Утвержден приказом Президента                                                                                                                                                    Акционерного общества «Национальная Компания «Казахстан темир жолы»

От 12 05 2006 №377-Ц

Регламент действий локомотивных бригад в аварийных и нестандартных ситуациях

1 общее положения

1 При отсутствии ответа на сигнал бодрствования от локомотивной бригады  встречного поезда локомотивная

бригада обязана подать свистком большой громкости продолжительный звуковой сигнал в момент проследования

головы встречного поезда , немедленно вызвать машиниста встречного поезда , в случае отсутствия ответа

доложить по радиосвязи дежурному ближайшей станции или поездному диспетчеру, которые по радиосвязи

должны установить у локомотивной бригады причину допущенного нарушения . Через локомотивного

диспетчера информация о нарушении передается в депо приписки локомотивной бригады для разбора .

2 После отправления со станции смены локомотивных бригад , по мере развития скорости на первом перегоне локомотивная бригада должна убедиться из кабины управления в отсутствии постороннего стука от ползунов на колесных парах локомотива . В случаях их выявления , локомотивная бригада обязана остановить поезд , осмотреть колесные пары и далее действовать в соответствии со 120-Ц приказом . Ответственность за сокрытие ползунов несет сдавшая бригада .

3 Если по причине неисправности впути следования были выключены локомотивные устройства АЛСН ,вышли из строя приборы безопасности  , машинист обязан ;

1 немедленно сообщить по р/ст о характере неисправности поездному диспетчеру путем прямого вызова или вызова через ДСП ;

2 вести поезд без остановки на перегоне до ближайшего пункта смены локомотивных бригад , основного или оборотного депо или станции имеющей пункт технического обслуживания

3 при выходе из строя привода скоростемера или скоростемера л/бригада должна остановиться на первой промежуточной станции , восстановить работоспособность скоростемера или заменить

неисправный прибор прибором с ведомой секции (при наличии и взаимозаменяемости приборов) При невозможности восстановить работоспособность прибора дальнейшее следование осуществлять с особой бдительностью, проводить протяжки скоростемерной ленты на 5-10 мм при проследовании входных светофоров станций, переездов, сигнальных знаков «Начало опасного места», «Конец опасного места».

4. При визуальном выявлении локомотивной бригадой неисправности пути (выкол головки или излом рельса, отсутствие крепления рельсов к шпалам и др.) поезд должен быть остановлен полным служебным торможением с докладом по радиосвязи поездным диспетчерам или дежурным по станциям, ограничивающим перегон.   Запрещается дальнейшее движение поезда без осмотра пути и уведомления в бланке предупреждения формы ДУ-61 (при его отсутствии -на отдельном листе) об устранении неисправности пути, выданного работником филиала Акционерного общества «Казахстан  темiр жолы» - дистанции пути. Конкретный порядок пропуска поездов устанавливает работник дистанции пути по должности, не ниже бригадира.

5. В случае внезапного ухудшения состояния здоровья машиниста (сердечный  приступ, потеря сознания и др.) при движении поезда помощник машиниста обязан:

1) остановить поезд экстренным торможением;

2) доложить о случившемся дежурному по станции или поездному диспетчеру;

3) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;

4) закрепить состав вспомогательным тормозом локомотива, а на уклоне свыше 0,012 - дополнительно тормозными башмаками согласно местной инструкции по управлению автотормозами.В случае внезапного ухудшения состояния здоровья помощника машиниста, машинист обязан остановить поезд, оказать пострадавшему медицинскую помощь доложить о случившемся дежурному по станции или поездному диспетчеру, довести поезд до ближайшей станции, где состав локомотивной бригады должен быть восстановлен или заменён.

2. Действия локомотивных бригад при нарушении графика движения поездов

При приеме на станцию пассажирских поездов, опаздывающих более чем  на  5  минут,  с  остановкой,  не  предусмотренной  графиком  движения,  а  также в случае задержки поезда у входного, маршрутного или выходного сигнала с запрещающим показанием, при заходе поезда на  блок-участок приближения, дежурный по станции обязан вызвать машиниста по радиосвязи и доложить о  порядке  приёма,  следования  по  станции  отправления  поезда. Машинист  обязан  подтвердить получение информации путем ее краткого изложения.

7. Машинисты поездов, при подходе к станции и отсутствии информации дежурного по станции о порядке следования по станции в условиях   нарушения графика движения поездов, вызывают  по радиосвязи поездного диспетчера для уточнения дальнейшего порядка следования.

8. После получения информации о пропуске пассажирских поездов по участку, не предусмотренном расписанием движения поездов, машинист   пассажирского поезда информирует по радиосвязи начальника (бригадира) поезда о порядке следования. Если поезд не оборудован радиосвязью, то на станции, с которой поезд начинает следование по новому маршруту, помощник машиниста передаёт информацию проводнику первого вагона

3. Действия при следовании на станцию поезда,

потерявшего управление тормозами

9. При обнаружении отказа тормозов машинист локомотива обязан применить экстренное торможение с подачей песка и применением вспомогательного тормоза локомотива (в зависимости от вида тяги и скорости движения применяется электрический тормоз). Одновременно локомотивная бригада по установленной форме сообщает по радиосвязи об отказе тормозов машинистам поездов, находящихся на перегоне, поездному диспетчеру, дежурным по станциям, ограничивающим перегон.

10. Если на перегоне (или пути многопутного участка) оказался поезд встречного направления, то при получении информации о следовании   встречного поезда локомотивная  бригада  обязана остановить поезд экстренным торможением, отцепить локомотив от состава, отъехать на возможно большее расстояние и организовать возможными средствами остановку поезда (путем установки тормозных башмаков, использования  локомотива) с принятием  мер  личной безопасности

4. Действия при уходе вагонов со станции на перегон

11. Машинист  грузового  поезда,  получив  сообщение  о  следовании навстречу  поезду  ушедших  со  станции  вагонов,  останавливает       поезд экстренным торможением и принимает меры по закреплению состава своего поезда. Помощник машиниста сразу после остановки следует навстречу движущимся вагонам для укладки тормозных башмаков.

В случае достаточного количества времени до появления ушедших  вагонов машинист, после остановки отцепляет локомотив от состава поезда, и затем следует навстречу движущимся вагонам. При появлении

в зоне  видимости  движущихся  вагонов  останавливает  и  приводит  в нерабочее     состояние     локомотив     (опускает     токоприёмники, останавливает работу дизеля) и покидает его.

12. Машинист пассажирского поезда при наличии радиосвязи с бригадиром поезда даёт ему команду о приведении в действие ручных тормозов и эвакуации пассажиров из поезда. При отсутствии радиосвязи помощник машиниста после остановки отцепляет локомотив от поезда и даёт проводникам вагонов команду о приведении в действие ручных тормозов и эвакуации пассажиров. В остальном,  действия локомотивной бригады аналогичны действиям, указанным в пункте 11.

13. Машинист моторвагонного подвижного состава останавливает поезд экстренным торможением и немедленно принимает меры по эвакуации пассажиров.

5. Обнаружение нагрева буксового узла вагона

14. При появлении в составе поезда дыма, искрения и других явлений, локомотивная бригада обязана, для осмотра вагонов, остановить поезд служебным торможением.

15. Если при осмотре обнаружены признаки нагрева буксового узла вагона, то:

1) в случаях, когда при подходе поезда к станции, имеющей устройства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда, локомотивной бригадой было обнаружено срабатывание приборов сигнализации указанных устройств, машинист локомотива, в соответствии с пунктом 5.7 Инструкции по сигнализации на железных дорогах Республики Казахстан, утверждённой приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 августа 2000 года № 364-1 (далее - ИСИ РК), обязан принять меры по снижению скорости до 20 км/ч служебным торможением, следовать с особой бдительностью, наблюдая за составом, на путь приема станции с остановкой, независимо от показаний выходного сигнала;

2) при следовании поезда по перегону машинист локомотива должен:

-принять меры по остановке поезда применением служебного торможения, осмотреть буксовый узел;

-вывести поезд с перегона со скоростью не более 10 км/ч при отсутствии следующих визуальных признаков разрушения буксового узла:  следы выброса смазки через лабиринтное уплотнение на диск и обод колеса, наличие смазки в зоне смотровой и крепительной крышек, смещение буксы вдоль шейки оси, следы перегрева буксы, окалина на смотровой или крепительной крышке, деформация крышек, повышенный нагрев любой части буксы в сравнении с другими буксами состава;

-при наличии одного из перечисленных признаков разрушения

буксового узла вызвать на перегон осмотрщиков-ремонтников по поездной  радиосвязи  через  дежурного  ближайшей  станции  или поездного диспетчера;

3) на первой станции вагон отцепляется от поезда на ремонт.

6. Обнаружение волочения опустившихся,

оборванных деталей вагона

16. При  обнаружении  волочения  опустившихся,  оборванных деталей вагона (триангелей, дверей, люков, бортов, лестниц), искрении или  боковом  раскачивании,  наклоне  вагона в  поезде, машинист локомотива должен немедленно применить средства экстренного торможения  для  остановки  поезда.  После  остановки  помощник машиниста обязан осмотреть поезд и принять меры по устранению неисправности. В случае невозможности устранения неисправности своими силами машинист локомотива должен привлечь на помощь других лиц или заказать помощь (вспомогательный локомотив или восстановительный поезд) в установленном порядке.

7. Действия при падении давления в тормозной магистрали с разъединением (разрывом) поезда на перегоне,сходе вагонов с выходом за габарит

17. При   падении   давления   в   тормозной   магистрали   с разъединением (разрывом) поезда на перегоне, сходе вагонов с выходом за габарит локомотивная бригада обязана произвести служебное торможение поезда и немедленно сообщить об остановке поезда по радиосвязи машинистам чётных и нечётных поездов, следующих по перегону, дежурным по станциям, ограничивающим перегон, поездным диспетчерам и получить от них ответ. При отсутствии радиосвязи сообщение передаётся по другим видам связи, в порядке, установленном пунктом 16.43 Правил технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан, утверждённых приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от

7 февраля 2000 года № 109-1 (далее - ПТЭ РК).

Все машинисты поездов, находящихся в зоне действия радиосвязи на данном перегоне, при получении сообщения, начатого словами «Внимание! Внимание! Слушайте все!», должны принять меры по обеспечению безопасности ведения поезда (на двухпутных перегонах: поезда встречного направления должны снизить скорость и остановиться у локомотива остановившегося поезда, а поезда попутного направления - остановиться не менее чем за один блок-участок перед остановившимся поездом).

18. После остановки поезда на перегоне двухпутного участка или станции   по    причине    неисправности    автотормозов     машинист остановившегося поезда при появлении встречного поезда, На соседнем пути обязан вызвать по радиосвязи его машиниста повторно и сообщить об опасности,  включить красные буферные фонари локомотива ,одновременно подавая сигналы остановки путем переключения прожектора  ( до получения ответного сигнала)  Машинист встречного поезда , в ответ на воспринятый сигнал подаёт сигнал прожектором, применяет торможение с тем, чтобы не проследовать локомотив встречного поезда. Дальнейшие действия согласовываются с машинистом остановившегося поезда. После выяснения причин остановки разрешается проследование стоящего поезда со скоростью, обеспечивающей безопасность движения.

19. После остановки поезда по причине самопроизвольного срабатывания  автотормозов  на   перегоне  машинисту  локомотива запрещается   возобновлять   движение   без   осмотра   поезда, убедившись в целостности состава и соответствии номера хвостового вагона номеру, указанному в натурном листе.  Для установления целостности состава, помощник машиниста остановившегося поезда проверяет состав поезда от головы до хвоста. Для устранения неисправности тормозов в составе поезда локомотивная бригада должна использовать запасные части технической аптечки, имеющейся на  локомотиве.   На двухпутных  перегонах  помощник  машиниста начинает осмотр со стороны смежного пути.

20. В зависимости от установленной, при осмотре причины неисправности тормозов помощник машиниста должен:

-при перекрытии концевого крана между вагонами открыть его, при разъединении воздушных рукавов - поставить недостающие уплотнительные кольца и соединить рукава, а при повреждении уплотнительных колец и рукавов,  заменить их на исправные из технической аптечки;

-при изломе подводящей трубки в месте соединения с воздухораспределителем, перекрыть разобщительный кран, а в случае излома ее в месте соединения с магистральной воздухопроводной трубой - заглушить металлической или деревянной пробкой. В остальных случаях отпустить тормоз выпускным клапаном, полностью выпустить воздух из рабочей камеры воздухораспределителя и осмотреть колесные пары на наличие ползунов. В случае отключения воздухораспределителя вагона (кроме двух хвостовых) в поезде локомотивная бригада в соответствии с пунктом 10.1.10 Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Казахстан темiр жолы» обязана произвести на обороте справки формы ВУ-45 запись об изменении фактического тормозного нажатия

21. При изломе магистральной воздухопроводной трубы,  когда восстановить ее не представляется возможным, помощник машиниста должен перекрыть концевые краны неисправного вагона. Машинист локомотива должен доложить о невозможности устранения неисправности поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающим перегон, согласовать с диспетчером порядок вывода поезда с перегона. Вывод поезда с перегона производится путем оказания помощи с хвоста поезда одиночным локомотивом, отцепленным от вслед идущего поезда, или локомотивом с поездом с включением тормозов хвостовой части поезда от вспомогательного локомотива. Управление тормозами в том случае производится как управление соединённым поездом, со скоростью следования не более 25 км/ч. При этом машинист ведущего локомотива должен определить тормозное нажатие вагонов головной части поезда и произвести на обороте справки формы ВУ-45 запись об изменении фактического тормозного нажатия.

22. В случае самопроизвольного срабатывания тормозов в поезде и быстрого, непрерывного снижения давления в тормозной магистрали:

1) помощник машиниста должен осмотреть поезд до хвостового вагона, проверить наличие на нем поездного сигнала и состояние концевого  крана,   проверить  проходимость  воздуха  по  тормозной магистрали путем открытия концевого крана хвостового вагона и вместе с машинистом локомотива  произвести  сокращенное  опробование тормозов;

2) помощник машиниста должен переписать номер последнего хвостового вагона и по прибытии на локомотив сверить его с номером, указанным в натурном листе. О результатах доложить машинисту локомотива.

В случае несоответствия номера последнего вагона номеру хвостового вагона, указанному в натурном листе, локомотивная бригада принимает меры по установлению местонахождения оставшихся вагонов, обеспечению безопасности движения встречных поездов.

23. При обнаружении разъединения (разрыва) поезда на перегоне:

1) помощник машиниста определяет местонахождение оставшейся хвостовой части поезда и принимает меры по её закреплению;

2) при саморасцепе автосцепки в пассажирском поезде помощник машиниста обязан проверить действие механизма автосцепки и, если она исправна, произвести сцепление вагонов. В случае неисправности заменить механизм автосцепки механизмом, снятым с хвостового вагона или локомотива.  Пополнение  хвостового вагона  или  локомотива механизмом    автосцепки    производится   на    ближайшем    пункте технического обслуживания.

3) при саморасцепе автосцепок в грузовом поезде помощник машиниста   обязан   проверить   действие   механизма   автосцепки,

положение расцепного рычага и при исправности произвести сцепление вагонов, после установления причины разъединения состава (обрыв автосцепки, тягового хомута или хребтовой балки и т.д.) сообщить об этом машинисту;

4) машинист поезда по радиосвязи оповещает дежурного по станции, поездного диспетчера о наличии неисправности в поезде;

5) машинист    при    соединении    состава    руководствуется требованиями подпунктов 7.2 и 7.11 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Республики Казахстан, утверждённой приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 августа 2000 года № 364 -I (далее - ИДП РК). Осаживать разъединившиеся части состава для сцепления следует с особой осторожностью, со скоростью не более 3 км/ч. Помощник машиниста докладывает машинисту о соединении состава, соединяет рукава тормозной магистрали, открывает концевые краны и совместно с машинистом производит сокращенное опробование тормозов;

6) после   сцепления   разъединившихся   частей   машинист локомотива и помощник машиниста по номеру хвостового вагона, наличию на нем поездного сигнала убеждаются в целостности состава.

Локомотивной бригаде запрещается соединять части поезда на перегоне в следующих случаях:

- во время тумана, метели и других неблагоприятных условиях, когда сигналы трудно различимы;

- отцепившаяся часть поезда находится на уклоне круче 0,0025 и от толчка при соединении может уйти в сторону, обратную направлению движения поезда, до закрепления отцепившейся части потребным количеством тормозных башмаков.

В исключительных случаях для соединения расцепившихся частей состава может быть использован локомотив сзади идущего поезда в порядке, предусмотренном в пункте 7.22 ИДП РК.

Если соединить поезд невозможно, машинист локомотива должен затребовать вспомогательный локомотив в порядке, предусмотренном в пункте 7.2 ИДП РК, сообщив поездному диспетчеру об ориентировочном расстоянии между разъединившимися частями поезда.

Во всех случаях, когда операции по соединению разъединившихся частей поезда не могут быть выполнены в течение не более 20 мин. или отцепившаяся часть осталась на уклоне, до соединения состава или до затребования помощи она должна быть закреплена от ухода ручными тормозными башмаками согласно пунктам 15.45, 16.43 ПТЭ РК.

24. При получении извещения о том, что на колёсных парах вагонов выявлены ползуны (выбоины), после остановки поезда необходимо осмотреть колёсные пары вагонов с протягиванием состава.

Если в вагоне обнаружен ползун или навар размером более

допустимого, то машинист локомотива действует согласно пункту

10.3  ПТЭ РК.

При отсутствии шаблона, определение глубины ползуна на остановках в пути следования производится по длине ползуна,

согласно таблице:

| На локомотивах и моторных вагонах МВПС |
| --- |
| Длина | до 60 мм | 60-85 мм | 85-120 мм | свыше 120 мм |
| Глубина | менее1 мм | 1-2 мм | 2-4 мм | более 4 мм |
| На вагонах |
| Длина | до 85 мм | 85-145 мм | 145-205 мм | свыше 205 мм |
| Глубина | менее2 мм | 2-6 мм | 6-12 мм | более 12 мм |
| Допустимая скорость |  | Не более 15км/ч | Не более 10км/ч | Не более 10км/ч с вывешиванием колесной пары и отцепкой локомотива от состава (с исключением вращения колесной пары вагона). |

25. В случае схода колёсных пар вагонов:

1) помощник  машиниста  ограждает  место  препятствия для движения поездов в порядке, предусмотренном ИСИ РК;

2) локомотивная бригада должна:

вскрыть пакет с перевозочными документами и убедиться, имеются ли в составе поезда вагоны с опасными грузами и грузами, сопровождаемыми проводниками. При наличии повреждения указанных вагонов доложить дежурному по станции, поездному диспетчеру. Порядок действия работников, участвующих в восстановительных работах, должен осуществляться в соответствии с Правилами безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам.

3) помощник машиниста определяет характер схода, условия местности, профиль пути, закрепляет вагоны, оставшиеся на рельсах, от ухода запасом тормозных башмаков, находящихся на локомотиве, а при их недостатке, приводит в действие ручные тормоза вагонов;

4) машинист определяет характер повреждения пути и контактной сети, количество и тип сошедшего и повреждённого подвижного состава, расположение его, род развалившегося груза, наличие габарита по соседнему пути;

5) после осмотра места происшествия машинист локомотива

обязан повторно подробно доложить по радиосвязи, телефону или другими возможными средствами поездному диспетчеру или дежурному по станциям, ограничивающим перегон, о

характере случившегося и принятых мерах, о возможности следования поезда или вывода с перегона и получить указания о дальнейших действиях;

обязан повторно подробно доложить по радиосвязи, телефону или другими возможными средствами поездному диспетчеру или дежурному по станциям, ограничивающим перегон, о характере случившегося и принятых мерах, о возможности следования поезда или вывода с перегона и получить указания о дальнейших действиях;

6) при наличии пострадавших локомотивная бригада должна оказать первую медицинскую помощь.

26. При нарушении крепления, смещении груза, кузова вагона машинист обязан остановить поезд служебным торможением. После остановки   поезда   помощник   машиниста   осматривает вагон  и определяет степень смещения груза в вагоне.

Если при осмотре вагона выявлены незначительные перекосы кузова вагона, то поезд выводится с перегона до первой станции с     уменьшенной скоростью (до 15 км/ч) и принимается по правильному пути для дальнейшего осмотра и устранения причин перекоса или отцепка вагона.

При больших перекосах кузова вагона из-за нарушения равномерности расположения грузов машинист обязан доложить поездному диспетчеру, дежурному по станции и затребовать помощь в установленном порядке. Машинисту запрещается приводить поезд в движение во избежание  опрокидывания вагона на кривых участках пути и стрелочных переводах.

8. Порядок действия локомотивных бригад

при обнаружении хищения грузов

27. При получении по радиосвязи от работников других служб информации о хищении грузов или самостоятельном обнаружении во время движения поезда открывания дверей, люков, бортов вагона посторонними лицами в целях хищения грузов машинист должен:

1) остановить поезд путем применения служебного торможения;

2)  доложить дежурным по станциям, ограничивающим перегон или поездному диспетчеру;

3) направить работников военизированной охраны, сопровождающих поезд, и помощника машиниста для осмотра вагонов и установления возможности дальнейшего безопасного следования состава.