##### Утверждена

##### приказом Вице-президента

акционерного общества

#### «Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

Кизатовым Е.А.

от 4 июня 2012 года № 540

Инструкция

о пропуске негабаритных, длинномерных и тяжеловесных

(на транспортерах) грузов по магистральной железнодорожной сети

Республики Казахстан

###### 1. Общие положения

1. Настоящей Инструкцией о пропуске негабаритных, длинномерных и тяжеловесных (на транспортерах) грузов по магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан (далее – Инструкция), разработанной на основании Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденной на 30 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 19 октября 2001 года, с изменениями и дополнениями, принятыми на 44 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества           13 октября 2006 года (далее – Инструкция ДЧ-1835), и приложения 14 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении     (далее – СМГС) «Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах при перевозках их по железным дорогам колеи 1520 мм стран - участниц СМГС», устанавливается порядок согласования и условия перевозок негабаритных, длинномерных и тяжеловесных (на транспортерах) грузов по магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан.

2. Порядок согласования и организации пропуска негабаритных,

длинномерных  и тяжеловесных грузов

2. Инструкцией предусматривается три этапа согласования пропуска негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов:

1) первый этап – предварительное согласование возможности, способа и условий перевозки грузов на основании заявки с приложением необходимых материалов, представленной грузоотправителем (уполномоченным представителем) или проектной организацией в отдел по работе с негабаритными грузами и специальных перевозок филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция перевозочного процесса» (далее - ЦДВ АО «НК «ҚТЖ»).

Предварительное согласование требуется:

при перевозках в международном сообщении в третьи страны – на негабаритные грузы, превышающие габарит погрузки и размерно-весовые параметры подвижного состава, хотя бы одной из стран, участвующих в перевозке;

при перевозках в международном сообщении – на грузы, перевозимые на транспортерах, а также на негабаритные грузы, перевозимые на платформах и в полувагонах при степени негабаритности: нижней - 3-6, боковой - 4-6,     верхней – 3 и на сверхнегабаритные (степени негабаритности определяются по методике определения расчетной негабаритности, согласно приложению 2 к Инструкции ДЧ-1835);

при перевозках по магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан и по участку Шар – Новоустькаменогорск акционерного общества «Досжан темiр жолы» (далее – АО «ДТЖ») – на грузы сверхнегабаритные, тяжеловесные и на транспортерах, а также на негабаритные грузы при степени негабаритности: нижней и боковой – 5-6, верхней – 3, перевозимые на платформах и в полувагонах.

К заявке на предварительное согласование возможности, способа и условий перевозки грузов должны быть приложены данные:

о размерно-весовых параметрах оборудования или эскизы (чертежи) оборудования в трех проекциях с указанием координат центра тяжести переломных точек (высота от основания изделия и расстояние от вертикальной оси, проходящей через центр тяжести) с торца или в поперечном сечении;

о наименованиях станции отправления и назначения;

о количестве отправок, ориентировочных сроках перевозок.

Предварительное согласование при перевозках в международном прямом и в международном сообщении в третьи страны осуществляется ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» в телеграфной форме с отделом специальных перевозок Департамента управления перевозками открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - ЦДВ ОАО «РЖД») в течение 5 дней со дня получения запроса на согласование погрузки на конкретный тип подвижного состава (за исключением случаев, когда характер груза может потребовать дополнительного изучения маршрута пропуска с выездом на проблемные участки).

Для обеспечения перевозок по магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» определяет возможность погрузки на конкретный тип подвижного состава и в телеграфной форме согласовывает:

с департаментом пути и сооружений (далее - ЦП) филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети» (далее - ЦЖС) - возможность пропуска грузов;

с департаментом электроснабжения (далее - ЦЭ) ЦЖС – пропуск грузов при высоте груза на подвижном составе более 5300 мм;

с департаментом автоматики, телемеханики и телекоммуникаций (далее - ЦШ) ЦЖС – пропуск грузов, когда движению вагонов с негабаритными грузами могут препятствовать светофоры;

с АО «ДТЖ» - при перевозке по участку Шар – Новоустькаменогорск.

# Срок рассмотрения возможности перевозки - в течение 5 дней со дня получения запроса на согласование погрузки на конкретный тип подвижного состава (за исключением случаев, когда характер груза может потребовать дополнительного изучения маршрута пропуска с выездом на проблемные участки).

ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» сообщает грузоотправителю (уполномоченному представителю) о результатах предварительного согласования, при положительном результате грузоотправителю (уполномоченному представителю) сообщается, в какую железнодорожную администрацию следует направить на рассмотрение чертежи и расчеты размещения и крепления негабаритного и (или) тяжеловесного груза;

2) второй этап - согласование технической документации на перевозку негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов (чертежей и расчетов размещения и крепления грузов на подвижном составе), представленной грузоотправителем (уполномоченным представителем) или проектной организацией после  предварительного согласования с ЦДВ АО «НК «ҚТЖ».

Согласование со специалистами ЦП ЦЖС технической документации на перевозку грузов, погруженных на платформы, полувагоны и 8-осные транспортеры, при осевой нагрузке до 21,0 тонны со степенями негабаритности: нижних - 1-4 при высоте погрузки более 1230 мм, боковых -   1-3, верхних - 1-2 - не требуется.

Техническая документация, разрабатываемая грузоотправителем и  подлежащая согласованию, должна включать:

наименование выбранного подвижного состава, указание на его модель, тип и грузоподъемность;

чертеж и расчеты размещения и крепления негабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, выполненные в соответствии с требованиями приложения 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах при перевозках их по железным дорогам колеи 1520 мм стран - участниц СМГС» и Инструкции ДЧ-1835, а также техническую документацию на негабаритные и тяжеловесные грузы, которая действительна при наличии печати и подписи руководителя организации, осуществляющей погрузку, а также при наличии согласования соответствующих структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ»;

чертеж контрольной рамы для сверхнегабаритных грузов и грузов           6-й нижней и боковой степени негабаритности;

чертеж (схему) размещения и крепления транспортных приспособлений (транспортной оснастки) на транспортерах или специально оборудованных платформах в случае планируемого грузоотправителем и согласованного предварительно возврата их после выгрузки на станцию первоначальной погрузки (отправления).

Техническая документация грузоотправителя составляется в                     4-х экземплярах, заверяется подписью руководителя и печатью. Два экземпляра документации выдаются грузоотправителю (уполномоченному представителю), третий – начальнику станции (далее - ДС) погрузки, четвертый – ЦДВ            АО «НК «ҚТЖ».

Рассмотрение и согласование технической документации (чертежей и расчетов размещения и крепления) негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов производится структурными подразделениями АО «НК «ҚТЖ»:

департаментом коммерческой работы в сфере грузовых перевозок    (далее - ЦМ), департаментом координации перевозочного процесса филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса» - по вопросу правильности расчетов размещения и крепления грузов на подвижном составе, включая расчеты поперечной устойчивости груженых вагонов (транспортеров);

департаментом вагонного хозяйства (далее - ЦВ) ЦЖС – по вопросу правильности расчетов грузоподъемности подвижного состава, крепления груза на подвижном составе без изменения конструкции вагона;

ЦП ЦЖС – по вопросам возможности пропуска негабаритных, длинномерных и тяжеловесных (на транспортерах) грузов по маршруту, выбранному совместно с ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» в зависимости от состояния верхнего строения пути, земляного полотна, габаритов приближения строений, грузоподъемности инженерных сооружений, расчетов поперечной устойчивости груженых 12-осных и более транспортеров, и необходимости соблюдения дополнительных условий пропуска таких грузов.

Согласованную техническую документацию на перевозку длинномерных грузов, погруженных на платформы и в полувагоны, а также негабаритных грузов нижних - 1-4, боковых - 1-4, верхних - 1-2 степеней негабаритности можно использовать при перевозке по магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан;

3) третий этап - ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» окончательно согласовывает техническую документацию на перевозку грузов в межобластном сообщении путем присвоения номера документа и проставления штампа на все экземпляры согласованного чертежа, обеспечивает учет и хранение технической документации.

Окончательное согласование технической документации при перевозках в международном сообщении, указанных в пункте 2.4.7 Инструкции ДЧ-1835, производится непосредственно через ЦДВ ОАО «РЖД».

Срок рассмотрения и согласования технической документации (чертежей и расчетов размещения и крепления) в структурных подразделениях               АО «НК «ҚТЖ» - не более 3 суток с момента её получения каждым из соответствующих структурных подразделений.

3. При организации и обеспечении перевозок негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

настоящей Инструкцией;

Правилами технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденными приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 10 мая 2011 года №261 (далее – ПТЭ);

Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 мая       2011 года №291 (далее – ИДП);

Инструкцией ДЧ -1835;

Едиными техническими условиями эксплуатации железнодорожных транспортёров (ЕТУЭ-Т), утвержденными на 49 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 20-21 ноября 2008 года);

приложением 14 к СМГС «Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах при перевозках их по железным дорогам колеи 1520 мм стран - участниц СМГС»;

техническими паспортами филиалов АО «НК «ҚТЖ» - дистанций пути;

иными актами, регламентирующими порядок и условия пропуска негабаритных, длинномерных и тяжеловесных (на транспортерах) грузов, в том числе и выполнение конкретных перевозок.

4. Филиалы АО «НК «ҚТЖ» - отделения дороги (далее – НОД) должны:

внести в техническо-распорядительные акты станций и приложения к ним необходимые изменения и дополнения о порядке приема, отправления и пропуска поездов с негабаритными и тяжеловесными грузами по железнодорожным станциям, а также о порядке производства маневровой работы;

разместить копии приказов о порядке пропуска негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов в помещениях дежурных по НОД, станционных и маневровых диспетчеров, дежурных по станциям и паркам и контрольных постов выдачи предупреждений.

ДС отправления (погрузки) обязан до подачи вагона под погрузку проверить правильность представленной технической документации (чертежей и расчетов размещения и крепления) на негабаритные, длинномерные и тяжеловесные грузы, наличие согласований ЦМ, ЦВ ЦЖС, ЦП ЦЖС и окончательного согласования ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» (проверить, проставлены ли номера и штампы на все экземпляры документов и чертежей, соответствует ли название юридического (физического) лица, указанное в документах, точному названию юридического (физического) лица).

5. НОД, ДС, филиалам АО «НК «ҚТЖ» - дистанциям пути (далее - ПЧ), сигнализации и связи (далее - ШЧ), электроснабжения (далее - ЭЧ) необходимо:

обеспечить соблюдение требований габарита С (Сп), не допускать появления новых негабаритных мест при ремонтно-строительных работах, проводимых подрядными организациями;

в случае появления у главных путей перегонов и раздельных пунктов негабаритных сооружений, устройств и междупутий немедленно сообщать об этом в ЦД, ЦП ЦЖС для подготовки предложений о внесении необходимых изменений в Инструкцию;

до сдачи вновь вводимых объектов в эксплуатацию вызывать специалистов отдела габаритов филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Центр диагностики пути» (далее – ЦПД) и соответствующей ПЧ для проведения совместного обследования состояния габарита.

6. ЦП ЦЖС, ЦВ ЦЖС, ЦЭ ЦЖС, ЦШ ЦЖС, ЦПД должны обеспечить рассмотрение каждого случая возникновения новых негабаритных мест в процессе производства работ и принимать своевременные меры по их оформлению.

7. ДС, ПЧ, ШЧ, ЭЧ должны при проведении ремонтно-строительных работ, которые могут изменить габариты приближения строений, обеспечить обязательную их проверку руководителем работ.

Об изменениях габаритов работники станций, ПЧ, ШЧ, ЭЧ должны сообщить в технический отдел ПЧ для внесения изменений в технический паспорт ПЧ и подготовки предложений о внесении изменений в настоящую Инструкцию.

3. Порядок и условия пропуска негабаритных, длинномерных и

тяжеловесных (на транспортерах) грузов

8. ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» направляет телеграммы-разрешения на отправление и пропуск негабаритных, длинномерных и тяжеловесных (на транспортерах) грузов в адреса ДС, НОД, ЦПД по маршруту следования груза и в АО «ДТЖ» при прохождении груза по его участку.

Контроль за погрузкой, выгрузкой, продвижением транспортеров, а также пропуском негабаритных грузов всех степеней осуществляют ЦДВ АО «НК «ҚТЖ», инженер по специальным перевозкам и помощники дежурных НОД.

9. Окончательное оформление перевозочных документов на отправление негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов производится только после получения телеграммы ЦДВ АО «НК «ҚТЖ», копия которой прикладывается к перевозочным документам.

Телеграмму об условиях пропуска сверхнегабаритных и негабаритных грузов со степенями негабаритности: нижней - 6, боковой - 6, а также транспортеров с числом осей более восьми ЦПД направляет в адрес ПЧ.

В отдельных случаях согласно главе 12 ИДП руководитель ПЧ устанавливает дополнительные особые условия пропуска негабаритных и тяжеловесных грузов по конкретным участкам (перегонам), выдает ДС предупреждения об особых условиях следования поездов.

10. Негабаритные грузы со степенями негабаритности: нижней - 1-2, боковой - 1-3,  верхней - 1-2  на  платформах,  в  полувагонах,  на 4-, 6-, 8-осных транспортерах пропускаются в соответствии с утвержденным планом направления вагонопотоков и планом формирования поездов.

11. Пропуск негабаритных грузов, в том числе транзитных, со степенями негабаритности: нижней - 3-6, боковой - 4-6 и сверхнегабаритных, на платформах, в полувагонах, на 4-, 6-, 8-осных транспортерах, включая транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн с одной промежуточной платформой, а также грузов меньших степеней негабаритности и габаритных на транспортерах, имеющих 16 и более осей, включая транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн (типа 3960, 3961) с двумя промежуточными платформами, должен осуществляться по маршрутам, указанным в телеграммах на пропуск.

Изменять пункты перехода, указанные в телеграммах ЦДВ, запрещается.

12. При отправлении рабочих поездов со станции руководитель работ обязан указать в заявке, представляемой на имя ДС, наличие в составе негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов.

13. ДС проверяет у руководителя работ согласованную техническую документацию на негабаритные, длинномерные и тяжеловесные (на транспортерах) грузы, в установленном порядке производит комиссионную приемку грузов и отправление рабочего поезда.

14. На станциях межгосударственных пунктов коммерческого осмотра в пути следования (Петропавловск, Карталы, Луговая, Сары-Агаш, Никельтау, Илецк, Озинки, Аксарайская, Каракалпакия, Кулунда, Локоть, Достык) и на станциях внутридорожных пунктов коммерческого осмотра (Астана, Караганды–Сортировочная, Мойынты, Сары-Шаган, Шу, Алматы-1, Актогай, Семипалатинск, Шемонаиха, Дегелен, Павлодар, Жамбыл, Арысь, Туркестан, Саксаульская, Кандыагаш, Макат, Айтеке би, Саяк) проводится проверка размещения и крепления негабаритных грузов, а также габаритных на транспортерах с участием работников пунктов коммерческого осмотра поездов и пунктов технического обслуживания вагонов.

В пунктах указанных станций проверяются отсутствие или наличие сдвига груза (по взаимному расположению контрольных полос на грузе и подвижном составе), состояние крепления, наличие на грузе надписей о его негабаритности и техническое состояние подвижного состава.

При обнаружении сдвига груза или расстройства крепления, создающих угрозу безопасности движения, вагон (транспортер) с негабаритным или тяжеловесным грузом отцепляется от поезда для дальнейшей проверки.

ДС информирует станцию отправления и станцию последнего пункта коммерческого осмотра, ЦМ, ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» о задержанном негабаритном или габаритном грузе на транспортере с указанием причины задержки, величины сдвига груза, данных о деформированных реквизитах крепления, наименования станции, на которой последний раз производилась проверка груза, а также о принимаемых мерах по устранению неисправностей.

После устранения неисправностей проводятся повторная комиссионная проверка размещения и крепления груза (с внесением в акт проверки размещения и крепления негабаритного (тяжеловесного) груза отметки о выполненной работе и фактических реквизитах крепления) и отправление груза в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

15. Грузы с 6 нижней и боковой степенью негабаритности и сверхнегабаритные грузы должны следовать с контрольной рамой и сопровождаться опытными работниками ПЧ в должности не ниже дорожного (мостового) мастера. При необходимости привлекаются работники ШЧ и ЭЧ.

Сопровождающий должен знать местонахождение и особенности сооружений, при проследовании которых необходимо проявлять особую бдительность, наблюдать за прохождением контрольной рамы и груза.

Грузы, имеющие боковую и нижнюю степени негабаритности менее 6, следуют без сопровождения.

16. Недлинномерные грузы на платформах, в полувагонах, 4-, 6-, 8-осных транспортерах, а также негабаритные грузы со степенями негабаритности: нижней - 3-4, боковой - 4, верхней - 3 должны следовать по магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан и участку Шар – Новоустькаменогорск с установленной скоростью, с учетом действующих предупреждений, без права скрещения грузов со степенью негабаритности боковой и нижней выше 1 с составами габарита Т по путям станций, предназначенным для пропуска негабаритных грузов.

17. Недлинномерные грузы на платформах, в полувагонах, 4-, 6-, 8-осных транспортерах, а также негабаритные грузы со степенями негабаритности: нижней - 5 и боковой - 5 должны следовать по магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан с установленной скоростью, по мостам с ездой понизу; при проходах контрольно-габаритных устройств - со скоростью 40 км/ч и с учетом действующих предупреждений, без права скрещения с негабаритными грузами, составами габарита Т по путям станций, предназначенным для пропуска негабаритных грузов.

18. Пропуск поездов с негабаритными грузами в пределах сооружений и устройств, расположенных на перегонах, главных и станционных путях (предназначенных для пропуска негабаритных грузов по техническо-распорядительным актам станций) и раздельных пунктах, не удовлетворяющих требованиям габарита приближения строений С, осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в приложениях 1-8 к настоящей Инструкции.

19. Пропуск встречных поездов с грузами боковой и нижней степени негабаритности по смежным главным путям перегонов и раздельных пунктов при ширине междупутья менее 4100 мм (в кривых, приведенных к прямому участку) осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в приложениях 9-11 к настоящей Инструкции.

20. Пропуск поездов с негабаритными грузами в пределах искусственных сооружений на электрифицированных участках, на которых высота подвески контактного провода менее 5550 (5675) мм, осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в приложении 12 к настоящей Инструкции.

21. Пропуск негабаритных грузов нижней, боковой и верхней степеней негабаритности через сооружения и мимо устройств, полностью отвечающих габариту приближения строений С, может осуществляться (по габаритным условиям) со скоростями, установленными для грузовых поездов на данном участке.

22. Возможность и условия пропуска негабаритных грузов нижней, боковой и верхней степени негабаритности по мостам, путепроводам, тоннелям и другим сооружениям и мимо устройств, не удовлетворяющих габариту приближения строений С, определяются путем расчета и графически, в соответствии с нормами минимально допустимых зазоров между грузом и внутренним очертанием сооружений (устройств), приведенными в   приложении 5 к Инструкции ДЧ -1835.

23. Условия пропуска поездов с негабаритными грузами установленных степеней негабаритности в пределах сооружений и устройств, расположенных в кривых участках пути и не удовлетворяющих требованиям габарита приближения строений С, изложенные в приложениях 1-8 к настоящей Инструкции, определены с учетом геометрических выносов расчетного вагона (параметры: длина - 24 м, база – 17 м).

При определении условий пропуска негабаритных грузов и степени негабаритности грузов, погруженных на подвижной состав с базой более 17 м, и длинномерных грузов, когда отношение длины груза, имеющего расчетную негабаритность, к базе подвижного состава более 1.41, у сооружений и устройств, расположенных в кривых участках пути радиусом менее 350 м, размеры степеней увеличиваются:

для сооружений и устройств, расположенных с внутренней стороны кривой, - на 50 мм при радиусе 300 м и на 100 мм при радиусе 250-200 м;

для сооружений и устройств, расположенных с наружной стороны кривой, - на 90 мм при радиусе 300 м, на 105 мм при радиусе 250 м и на 145 мм при радиусе 200 м.

Условия пропуска грузов, имеющих 4-6 степени нижней и боковой расчетной негабаритности, погруженных на транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн с двумя промежуточными платформами и          32-осные грузоподъемностью 480 тонн, а также на 32-осные транспортеры сочлененного типа грузоподъемностью 500 тонн, у сооружений и устройств, расположенных в кривых и удовлетворяющих требованиям габарита С, должны определяться путем расчета в каждом конкретном случае по фактическим размерам груза, согласно приложению 4 к Инструкции ДЧ - 1835.

24. Заявка на отправление вагонов-электросекций и электропоездов габарита Т в недействующем состоянии представляется в адрес ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» и ДС отправления по форме, приведенной в приложении 16 к Инструкции ДЧ-1835. При отправлении вагонов-электросекций и электропоездов габарита Т в недействующем состоянии с завода-изготовителя перевозка осуществляется по заявке, представленной заводом–изготовителем, при отправлении из депо или ремонтного завода - по заявке, представленной начальником депо или ремонтного завода и инспектором-приемщиком.

При получении заявки ДС осуществляет проверку наличия у заявителя акта о готовности вагонов-электросекций и электропоездов к следованию в недействующем состоянии формы ТУ-25, информирует о готовности ЦДВ АО «НК «ҚТЖ», который в свою очередь дает ДС разрешение на отправление соответствующих вагонов-электросекций и электропоездов.

Отправление  негабаритных вагонов-электросекций и электропоездов (габарита Т), перечисленных в таблице пункта 6.2 приложения 6 к Инструкции ДЧ-1835, ДС производит при наличии актов формы ТУ-25, руководствуясь заявкой отправителя и разрешением ЦДВ АО «НК «ҚТЖ».

Комиссионная проверка размеров вагонов-электросекций на станции отправления и в пути следования не производится.

4. Порядок действий диспетчерского аппарата по пропуску поездов

с негабаритными и тяжеловесными (на транспортерах) грузами

25. При организации пропуска поездов с негабаритными, длинномерными и тяжеловесными (на транспортерах) грузами сменные диспетчеры по специальным перевозкам, сменные техники, поездные диспетчеры (далее – ДНЦ) должны руководствоваться следующими документами:

Инструкцией ДЧ – 1835;

настоящей Инструкцией и приказами НОД о порядке и условиях пропуска негабаритных, длинномерных и тяжеловесных (на транспортерах) грузов и допускаемых скоростях движения транспортеров;

указаниями ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» по отправлению и пропуску поездов с негабаритными, длинномерными и тяжеловесными грузами, указаниями ЦД и ЦП ЦЖС по отправлению и пропуску груженых транспортеров сочлененного типа грузоподъемностью 300, 400, 500 тонн с отдельным локомотивом;

указаниями по дополнительным условиям пропуска негабаритных и тяжеловесных грузов, установленным ЦП ЦЖС, ПЧ, АО «ДТЖ» по конкретным участкам (перегонам);

оперативными приказами ЦД об отправлении и пропуске специального поезда в составе отдельного локомотива и груженых транспортеров сочлененного типа ТСЧ-ЗООМ, ТСЧ-400, ТСЧ-500К, груженых транспортеров сцепного типа грузоподъемностью 480 тонн и их отдельных секций, груженых транспортеров сцепного типа грузоподъемностью 340 тонн, а также сверхнегабаритных грузов.

ДНЦ определяет, в состав какого поезда может быть поставлен негабаритный (сверхнегабаритный), длинномерный или тяжеловесный груз, и дает приказ станции о формировании поезда. Не менее чем за 3 часа до отправления поезда с контрольной рамой ДНЦ обязан передать станциям, ПЧ, а при необходимости – ЭЧ, ШЧ регистрируемый приказ о планируемом отправлении поезда с грузами 6-й боковой и нижней степенью негабаритности и сверхнегабаритными грузами с указанием названия станции и времени отправления (грузы без контрольной рамы идут без сопровождения) для организации своевременного прибытия сопровождающих.

ДНЦ не менее чем за 15 минут, не более чем за один час передает дежурным по станциям своего участка регистрируемый приказ о планируемом отправлении поезда с негабаритным грузом с указанием номера поезда и времени его отправления, индекса негабаритности груза, а при наличии в составе поезда груженых транспортеров – с указанием их грузоподъемности и осевой нагрузки, а также условий пропуска поезда по участку.

ДНЦ заблаговременно передает соседним участкам регистрируемый приказ о предполагаемом времени поступления поезда на их участок с указанием индекса негабаритности и номера телеграммы о пропуске.

ДНЦ не допускает отправление поезда с негабаритным, длинномерным и тяжеловесным (на транспортере) грузом, не убедившись через дежурного по станции, что локомотивной бригаде выдано предупреждение об ограничениях скорости, предусмотренных приложениями 1-12 к настоящей Инструкции, приказами НОД, телеграммами ЦДВ АО «НК «ҚТЖ» и заявками ПЧ и           АО «ДТЖ» .

____________________